ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект планировки территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя

1. Введение

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя подготовлена на основании постановления администрации города Ставрополя от 12.09.2012 № 2874 «О подготовке документации по планировке территории II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя».

Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя (далее – проект планировки территории) выполнена для обеспечения устойчивого развития территории города Ставрополя, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, обеспечения проектируемой территории смешанной застройки инженерной, транспортной, социальной инфраструктурами, уточнения назначения территории города Ставрополя.

Проект планировки территории разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, градостроительными и техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

При разработке проекта планировки территории учтены положения:

стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 № 221-рп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года»;

схемы территориального планирования Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05.04.2011 № 116-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ставропольского края»;

корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 –              2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы           от 03 сентября 2009 г. № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 – 2030 годы» (далее – генеральный план);

Правил землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» (далее – Правила).

Проект планировки территории предусматривает детализацию основных положений генерального плана по освоению приоритетных направлений градостроительного развития города Ставрополя. Основные проектные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с требованиями технических регламентов, а до их вступления в силу – нормативно-технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подготовленный проект планировки территории является основанием для последующей подготовки проектной документации для осуществления строительства, выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков. Материалы утвержденного проекта планировки территории должны учитываться при разработке инвестиционных паспортов территорий и объектов, проектов застройки элементов планировочной структуры, выдаче градостроительных планов земельных участков.

2. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

В границах проекта планировки территории предусматривается размещение объектов местного значения в функциональных зонах принятых в соответствии с генеральным планом и Правилами.

2.1. Функциональное зонирование территории в границах проекта планировки территории

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории приводятся в приложении 1 к документации по планировке территории (проекту планировки территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя

Функциональное зонирование территории в границах проекта планировки территории соответствует генеральному плану и Правилам.

В границах проекта планировки территории предусматривается размещение многоэтажной жилой застройки «социального», «эконом» и «бизнес» класса переменной этажности 5-7-9 этажей, 10-12-14-16-18-20 этажей с подземными автостоянками и встроенно-пристроенными помещениями социально-культурного и коммунально-бытового назначения, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, строительство объектов районного, городского значения (офисно-делового центра, торгово-развлекательного комплекса, общественно-торгового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса и пр.). В структуре жилой застройки выделены 13 жилых кварталов, которые формируются из жилых групп, связанных структурой пешеходных улиц и внутриквартальных проездов.

Площадь проектирования в границах проекта планировки территории составляет 380,39 га.

Объем нового строительства составит 1378,626 тыс. кв. м общей площади квартир. Общая поэтажная площадь жилых домов в габаритах внешних стен  и объектов коммерческого назначения, расположенных во дворах жилых домов, составит около 2149,073 тыс. кв. м. Проектная численность населения составит 45,954 тыс. человек. Средняя обеспеченность в жилищном фонде  принимается 30 кв.м/чел..

Коэффициент плотности застройки многоквартирными жилыми домами составляет 1,0, что соответствует нормативным показателям плотности застройки СП 42.13330.2011. Плотность населения проектируемого жилого района – 177 чел./ га.

Территория в границах проекта планировки территории представлена следующими функциональными зонами:

зона застройки многоэтажными жилыми домами;

зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

зона размещения общественно-деловых и культурно-бытовых объектов;

зона размещения объектов образования;

зона размещения объектов производственного и коммунального назначения;

зона размещения объектов здравоохранения;

зона размещения спортивных объектов и объектов отдыха;

зона городских озелененных территорий общего пользования (в том числе специального назначения);

зона размещения улиц и дорог местного значения с твердым покрытием, пешеходных путей;

зона размещения улиц и дорог районного значения.

В границах проекта планировки территории зона застройки многоэтажными жилыми домами и зона застройки среднеэтажными жилыми домами представлена проектируемой многоквартирной жилой застройкой со встроенными помещениями социально-культурного назначения, с детскими игровыми площадками, площадками для отдыха взрослого населения, физкультурно-спортивными и хозяйственными площадками, подземными автостоянками, гостевыми парковками, местными проездами и пешеходными связями.

Зона размещения общественно-деловых и культурно-бытовых объектов предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального-культурного и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, также могут включаться гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Зона размещения объектов образования представлена территориями общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций.

Зона размещения объектов производственного и коммунального назначения представлена территориями объектов коммунально-бытового назначения, которые предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Зона размещения объектов здравоохранения представлена территорией проектируемой поликлиники на 700 пос./см. со станцией скорой помощи 
на 5 машин, раздаточным пунктом молочной кухни, аптекой.

Зона размещения спортивных объектов и объектов отдыха представлена территорией проектируемых спортивных объектов различного направления.

Зона городских озелененных территорий общего пользования (в том числе специального назначения) включает в себя территории, которые могут быть заняты скверами, парками, городскими садами, а также иными территориями, используемыми и предназначенными для отдыха, занятий физической культурой и спортом.

Зона размещения улиц и дорог местного значения с твердым покрытием, пешеходных путей и зона размещения улиц и дорог районного значения представлена территорией общего пользования, дорогами с твердым покрытием, пешеходными путями.

3. Красные линии

Красные линии регулируют инфраструктуру улично-дорожной и пешеходной сети в границах проекта планировки территории. Проектируемые красные линии решены в увязке с существующими улицами за границами проекта планировки территории.

Для установления красных линий и выноса в натуру использованы методы расчета по координатам.

Ведомость координат характерных точек устанавливаемых красных линий и линий регулирования застройки в границах проекта планировки территории представлена в приложении к документации по планировке территории (проекту межевания территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя.

# Приложение 1

# к документации по планировке территории (проекту планировки территории, проекту межевания территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя

# Технико-экономические показатели документации по планировке территории (проекта планировки территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя а

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Площадь проектируемой территории: | га | 380,39 | 380,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1. | Территория жилой застройки | га |  | 134,2962 |
| 1.1.2. | Территория объектов коммунально-производственного назначения и прочих нежилых объектов, а также территорий общего пользования в границах красных линий | га |  | 178,4866 |
| 1.1.3. | Территории общего пользования: | га | – | 68,0113 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | тыс. чел. | – | 45,95 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Площадь квартир | тыс. кв. м | – | 1378,63 |
| 3.2. | Площадь встроено-пристроенных помещений | тыс. кв. м | – | 41,92 |
| 3.3. | Общая поэтажная площадь жилых домов и объектов коммерческого назначения, расположенных во дворах этих домов в габаритах внешних стен | тыс. кв. м | – | 2149,07 |
| 3.7. | Средняя обеспеченность жилым фондом | кв. м/чел | 25 | 30 |
| 3.8. | Средняя плотность населения | чел/га | – | 121 |
| 3.9. | Коэффициент плотности застройки в многоэтажной застройке | – | – | 1 |
| 4. | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные образовательные организации | мест | – | 2830 |
| 4.2. | Общеобразовательные организации | мест | – | 5250 |
| 4.3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 12 |
| 4.4. | Поликлиника на 700 посещений/смену со станцией скорой помощи на 5 машин, раздаточным пунктом молочной кухни, аптекой | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 9,8 |
| 4.6. | Многофункциональные административно-деловые комплексы | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 28,8 |
| 4.10 | Торговый комплекс «Ритейл Парк» | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 120 |
| 4.11 | Гипермаркет «ХОФФ» | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 13 |
| 4.12 | Офисно-деловой центр, гостиничные комплексы (апартаменты) | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 62 |
| 4.13 | Ледовый дворец, спортивная арена | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 22 |
| 4.14 | Офисно-деловой комплекс | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 20 |
| 4.15 | Клубно-выставочный комплекс | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 15,0 |
| 4.16 | Многофункциональный административно-деловой и рекреационный комплекс | тыс. кв. м. общ. пл. | – | 17 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральной сети | км | – | 12,4 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети |  | – | 17,2 |
| 5.3 | Плотность магистральной сети | км/кв. км | – | 3,09 |
| 5.4 | Плотность улично-дорожной сети | км/кв. км | – | 4,3 |
| 5.5 | Протяженность транспортной сети | км | – | 12,4 |
| 5.6 | Плотность транспортной сети | км/кв. км | – | 3,1 |
| 5.7 | Гаражи-стоянки, подземные | машино мест | - | 25620 |
| 5.8 | Гаражи-стоянки, обвалованные | машино мест | - | 4865 |
| 5.9 | Строительство открытых стоянок | машино мест | - | 5082 |
| 6 | Инженерно-техническое обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | тыс. куб. м/сутки |  | 14,1 |
| 6.2 | Канализация | тыс. куб. м/сутки |  | 14,1 |
| 6.3 | Общее теплопотребление | Гкал/час |  | 108,0 |
| 6.4 | Электроснабжение | МВт |  | 75 |
| 6.5 | Газоснабжение | млн. куб. м в год (куб. м в час) |  | 47,3(17180) |
| 6.6 | Средства связи | номер |  | 21000 |

# Приложение 2

к документации по планировке территории (проекту планировки территории) центрального планировочного района города Ставрополя в границах: улица 8 Марта, улица Лермонтова, улица Пушкина, улица Балахонова