О внесении изменений в схему теплоснабжения города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 27.08.2014 № 2864, в целях актуализации на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения города Ставрополя на период 2014 – 2029 годов изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя					                А.Х. Джатдоев

## Утверждена

## постановлением администрации

## города Ставрополя

## от                    №

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА ПЕРИОД

2014 - 2029 ГОДОВ

## Актуализирована на 2018 год

## Ставрополь, 2017 год

## Оглавление

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения | 8 |
|  | Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Ставрополя | 17 |
|  | 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по тепловым районам. | 17 |
|  | 1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом тепловом районе, на каждом этапе. | 18 |
|  | 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе. | 26 |
|  | Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 28 |
|  | 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии. | 28 |
|  | 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. | 30 |
|  | 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии. | 51 |
|  | 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. | 54 |
|  | 2.5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников в базовом периоде (2013 год) сведены в таблицу. | 74 |
|  | 2.6. Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто в базовом периоде (2013 год). | 76 |
|  | 2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь. | 79 |
|  | 2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей. | 84 |
|  | 2.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности. | 84 |
|  | 2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. | 87 |
|  | Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 94 |
|  | 3.1. Существующее положение химводоподготовки на котельных города Ставрополя. | 94 |
|  | 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 130 |
|  | Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 134 |
|  | 4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях города Ставрополя, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. | 134 |
|  | 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. | 136 |
|  | 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. | 137 |
|  | 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно. | 137 |
|  | 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. | 138 |
|  | 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода. | 138 |
|  | 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе. | 18 |
|  | 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения. | 139 |
|  | 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. | 144 |
|  | 4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии, а также местных видов топлива | 151 |
|  | 4.11. Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 151 |
|  | Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 151 |
|  | 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). | 151 |
|  | 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Ставрополя под жилищную, комплексную или производственную застройку. | 152 |
|  | 5.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. | 154 |
|  | 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. | 155 |
|  | 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения. | 157 |
|  | 5.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 158 |
|  | Раздел 6. Перспективные топливные балансы. | 158 |
|  | 6.1. Расчеты перспективных максимально-часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии. | 158 |
|  | 6.2. Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива. | 163 |
|  | Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 164 |
|  | 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе. | 166 |
|  | 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. | 187 |
|  | 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. | 202 |
|  | Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 202 |
|  | 8.1. Общие положения в вопросе выбора единой теплоснабжающей организации | 202 |
|  | 8.2. Характеристика теплоснабжающих организаций города Ставрополя | 203 |
|  | 8.3. Предложения по основанию единой теплоснабжающей организации | 207 |
|  | Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 209 |
|  | Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 212 |
|  | Заключение | 212 |

В настоящей схеме теплоснабжения используются следующие обозначения и сокращения:

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ГВС – горячее водоснабжение;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МКД – многоквартирный дом;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ХВО – химводоочистка;

ТК (ТКВ) – тепловая камера;

УТ – условная точка;

ГРУ – газораспределительное устройство;

ГРП – газораспределительный пункт;

т/с – тепловая сеть;

к/а – котловой агрегат;

кол-во – количество.

Введение

Схема теплоснабжения города Ставрополя на период 2014-2029 годов (далее Схема теплоснабжения) утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 27.08.2014 № 2864.

В соответствии с пунктом 22 Постановления Правительства РФ 
от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Настоящий документ является актуализированной Схемой теплоснабжения города Ставрополя на 2018 год. Актуализация Схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения. При этом в ходе актуализации уточнены и скорректированы данные требующие актуализации, а также уточнен прогноз перспективной тепловой нагрузки, мероприятия по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя, а также  уточнены инвестиции в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения.

Результаты расчетов и скорректированные предложения по развитию системы теплоснабжения города Ставрополя приведены в соответствующих разделах Схемы теплоснабжения и в обосновывающих материалах к ней.

Общие сведения

Проектирование системы теплоснабжения города представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города Ставрополя, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства города Ставрополя. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности теплоснабжения.

Обоснование решений при разработке Схемы осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

Генеральный план города Ставрополя на 2010 – 2030 годы, утвержденный решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 г. № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы» (далее Генеральный план);

Правила землепользования и застройки территории города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г.  № 97;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013 – 2030 годы, утвержденная решением Ставропольской городской Думы от 27.02.2013 г. № 332;

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам);

материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери в тепловых сетях);

статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы теплоснабжения в соответствии с заданием принят 2029 год, отчетного года - 2012 год с выделением этапов 2018, 2023 года.

В Схеме теплоснабжения выделены четыре элемента территориального деления города по тепловым (теплосетевым) районам: Центральный, Северный, Юго-Западный, Южный), которые представлены на карте.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 29 декабря 2012 г. № 565 и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 667;

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались:

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24.03.2003 № 115;

СП 124.13330.2012. Свод правил «Тепловые сети» от 30.06.2012 № 280;

СП 131.13330.2012. Свод правил «Строительная климатология» от 30.06.2012 № 275;

СП 30.13330.2012. Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» от 30.06.2012 № 279;

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителе в системах коммунального теплоснабжения» от 12.08.2003;

Схема теплоснабжения города Ставрополя разработана и актуализируется в продолжение раннее разработанной ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» Схемы теплоснабжения города Ставрополя на 2005 - 2010 годы.

## При разработке Схемы теплоснабжения:

## - проведен анализ существующей системы теплоснабжения;

## - определены показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

## - определены перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; перспективные балансы теплоносителя; перспективные топливные балансы;

## - определены радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии;

## - на основе технико-экономического сопоставления основных вариантов развития системы теплоснабжения, а также сравнительной оценки их эффективности, предложены оптимальные пути развития системы теплоснабжения, с учетом прироста перспективных нагрузок;

## - сделаны предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей;

## - определены объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей;

## - разработана электронная модель к Схеме теплоснабжения.

Электронная модель это математическая компьютерная модель системы теплоснабжения, которая разработана на базе программного обеспечения ГИС ZULU и постоянно поддерживается в актуальном состоянии специалистами АО «Теплосеть».

Наличие электронной модели позволяет производить многовариантное моделирование режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов, просчитывать возможные последствия планируемых мероприятий и, таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке и модернизации системы централизованного теплоснабжения при обеспечении потребителей расчётными тепловыми и гидравлическими параметрами, а также графически представлять объекты системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города Ставрополя.

Рисунок 1. Территориальное деление на тепловые районы

Город Ставрополь - административный центр, промышленный, научный и культурный центр Северо-Кавказского Федерального округа, расположенный в западной части Ставропольского края, на 45 параллели, на водоразделе бассейнов Каспийского и Черного морей. Территории прилегающих районов обладают ярко выраженной холмистостью. Территория города Ставрополя согласно карте климатического районирования (СП 131.13330.2012) расположена в 
IIIБ климатическом районе.

Климат района умеренно-континентальный с жарким летом и непродолжительной, но морозной зимой.

Краткая климатическая характеристика приводится по данным 
СП 131.13330.2012.

Город Ставрополь расположен в относительно низких широтах, что обусловливает интенсивный приток солнечной радиации, следовательно, обилие солнечного света и тепла. Продолжительность часов солнечного сияния здесь порядка 2187 часов в год. Число дней без солнца около 70 (ноябрь - февраль), с туманами - около 65 (туманы характерны для зимнего сезона). Максимальная средняя месячная температура воздуха отмечается в июле (22,1 °C), минимальная средняя - в январе (-2,9 °C).

Климат города Ставрополя континентальный: с жарким летом, холодной зимой с сильными ветрами. Преобладание ветров - западное.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» климат города Ставрополя характеризуется следующими температурами воздуха:

средняя за год - +9,4 °C;

абсолютная минимальная - 31 °C;

абсолютная максимальная +40 °C;

средняя наиболее холодной пятидневки - 18 °C;

средняя наиболее холодных суток - 23 °C;

средняя наиболее холодного месяца - 2,9 °C;

средняя за отопительный период + 0,5 °C.

Средняя продолжительность отопительного периода 183 дня.

Средняя скорость ветра за отопительный период 4,0 м/сек.

Диаграмма 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха

Экстремальные снижения температуры зимой до - 31 °C происходят при вторжении холодных арктических масс и морских воздушных масс с Атлантики. Повышение температуры летом до +40 °C происходит при проникновении тропических воздушных масс. Прохождение циклонов летом приносит понижение температуры и увеличение облачности, дождя, а прохождение зимой средиземноморских и атлантических процессов приносит обычно теплую и дождливую погоду.

Распределение осадков между холодным и теплым периодами неравномерно. Количество осадков за апрель - октябрь равно 386 мм, а за ноябрь - март 159 мм.

Территория города Ставрополя по средней скорости ветра за зимний период относится к 3 району. Ветровой режим характеризует повторяемость направлений ветра. Преобладающее направление за декабрь - февраль, июль - август - западное (со снижением приоритета: западное, северо-западное, восточное, юго-восточное, юго-западное, северо-восточное, северное и южное).

Ветровой режим отличается разнообразием. Отличительной особенностью его является преобладание в течение всего года ветров западного и восточного направлений, повторяемость которых за год составляет 18 - 22 процента от общего числа случаев.

На величину скорости ветра большое влияние оказывает высота местности над уровнем моря и характер подстилающей поверхности.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 
7,4 м/с, а средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха не превышающей 8°C - 4,0 м/с. Чаще сильные ветры наблюдаются в осенне-зимний период.

По количеству осадков территория города Ставрополя относится к зоне умеренного увлажнения. За апрель - октябрь на рассматриваемой территории выпадает 386 мм влаги. Суточный максимум осадков равен 102 мм.

Теплоснабжение города Ставрополя в основном централизованное. Потребителями тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения являются: жилой фонд, общественные здания, объекты здравоохранения, образования, культуры и промышленные предприятия.

Централизованное теплоснабжение города Ставрополя осуществляется от 87 котельных общей установленной тепловой мощностью 1170,251 Гкал.

На территории отдельных производственных предприятий располагаются котельные, для покрытия собственных нужд в тепловой энергии (пар и горячая вода).

Теплоносителем систем теплоснабжения котельных для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода с температурными графиками: 95 - 70°C; 115 - 70°C.

Развитие города Ставрополя и существующей системы теплоснабжения обосновано генеральным планом города Ставрополя.

Схема 1.

В разработанном плане определены пути развития города Ставрополя, объемы и виды строительства, которые определяют потребности в тепловой мощности и теплопотреблении на рассматриваемый период.

Опираясь на заданные генеральным планом перспективы развития города Ставрополя при разработке Схемы теплоснабжения были произведены:

инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии города Ставрополя, технического состояния систем тепло-, электроснабжения (генерирующих мощностей, тепловых сетей) города Ставрополя. Сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления. Проведен ретроспективный анализ роста тепловых нагрузок в период 1998 - 2012 годов;

проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2029 года, определены дефициты и избытки тепловых мощностей по тепловым районам и города Ставрополя в целом.

На основе проведенного инженерно-технического анализа существующего состояния, прогнозируемых дефицитов (избытков) тепловых мощностей разработаны варианты обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии города Ставрополя.

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей города Ставрополя на период 2014 - 2018, 2023, 
2029 годов.

На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок потребителей города Ставрополя, по каждому источнику тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Выполнено технико-экономическое сопоставление вариантов и на этой основе осуществлен выбор оптимального варианта развития системы теплоснабжения города Ставрополя на перспективу до 2029 года.

Основные положения Схемы теплоснабжения базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью работы.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность) и теплоноситель в установленных границах

территории города Ставрополя

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по тепловым районам.

Главной целью решения жилищной проблемы города Ставрополя является повышение уровня обеспеченности населения жильем, создания комфортных условий проживания, и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по тепловым районам с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды приняты  в соответствии с Генеральным планом города Ставрополя.

Таблица 1. Объёмы жилищного строительства

| Тепловой район | Территория, тыс. га | Жилой фонд, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  | сущ. пол. | I очередь (2017) | генплан (2030) | сущ. пол. | I очередь (2017) | генплан (2030) | % к общему |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Юго-западный | 0,31 | 0,46 | 0,68 | 2 110 | 3 300 | 4 750 | 34 |
| Южный | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 214 | 400 | 580 | 4 |
| Северный | 0,96 | 1,2 | 1,26 | 1 995 | 2 800 | 3 240 | 23,2 |
| Центральный | 1,45 | 1,27 | 1,43 | 3 165 | 4 000 | 5 410 | 38,8 |
| Всего | 2,88 | 3,16 | 3,6 | 7 484 | 10 500 | 13 980 | 100 |

Генеральным планом города Ставрополя предусматривается основной тип застройки - многоэтажное жилье: 5 - 9 этажей и выше. Наряду с многоэтажным жильем, в городе Ставрополе будет развиваться и индивидуальное строительство. На проектный срок намечено освоить около 0,72 тыс. га под строительство порядка 7,47 млн кв. м жилой площади. Строительство многоэтажных домов по тепловым районам будет неравномерным.

### Диаграмма 2

Наибольшее количество территорий под новое строительство намечается освоить в Юго-Западном и Центральном тепловом районе. Намечено снести около 400 тыс. кв. м ветхого аварийного жилья индивидуальной застройки и старые постройки 2 - 5 этажей.

В исторической части города Ставрополя, где жилые постройки являются памятниками архитектуры, намечено провести капитальный ремонт этих зданий и их оснащение современной инженерной инфраструктурой. Реконструкция жилого фонда в этой части города Ставрополя будет проведена с сохранением объемов жилого фонда.

Следует отметить, что в ходе реализации Схемы теплоснабжения неизбежна ее корректировка с учетом фактических вводимых в эксплуатацию площадей строительных фондов и реализуемых программ по строительству бюджетного многоквартирного жилья.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом тепловом районе, на каждом этапе.

Потребности в тепле для селитебной застройки подсчитаны по укрупненным показателям теплового потока на отопление жилых зданий на 
1 кв. м общей площади, исходя из санитарно-гигиенических норм, комфортных условий и условий энергосбережения для зданий, строительство которых осуществляется после 01.01.2001 (СП 50-13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).

Данные о перспективных нагрузках приведены в соответствии со сложившимися условиями застройки, расположением источников тепла, схемами тепловых сетей централизованного теплоснабжения города Ставрополя по четырем тепловым районам в разрезе структуры теплопотребления населения (строительство жилья), бюджетных организаций (строительство объектов социальной инфраструктуры) и прочих потребителей (развитие промышленности и прочих объектов).

Диаграмма 3. Динамика прироста нагрузки

### Таблица 2. Прогнозируемый рост тепловых нагрузок

за три расчетных периода.

| Тепловой район | Нагрузка | Прогноз тепловых нагрузок, Гкал/час город Ставрополь | Итого тепловых нагрузок, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на конец | 2017 | очередь |  |
|  |  |  |  | I | II | III |  |
|  |  | 2013 |  | 2018 | 2023 | 2029 |  |
| Юго-Западный | фактическая | 286,983 | 288,594 | 291,294 | 507,960 | 591,764 | 591,764 |
|  | прирост | - | 1,611 | 2,700 | 216,666 | 83,804 | 304,781 |
| Южный | фактическая | 15,700 | 29,894 | 40,235 | 83,485 | 110,235 | 110,235 |
|  | прирост | - | 14,194 | 10,341 | 43,250 | 26,750 | 94,535 |
| Северный | фактическая | 192,793 | 211,084 | 215,264 | 225,076 | 225,076 | 225,076 |
|  | прирост | - | 18,291 | 4,180 | 9,812 | 0,000 | 32,283 |
| Центральный | фактическая | 370,097 | 400,356 | 405,826 | 405,826 | 434,016 | 434,016 |
|  | прирост | - | 30,259 | 5,470 | 0,000 | 28,190 | 63,919 |
| Прирост нагрузок на конец отчетного периода |  | - | 64,355 | 22,691 | 269,728 | 138,744 | 495,518 |
| Нагрузки на конец отчетного периода |  | 865,573 | 929,928 | 952,619 | 1222,347 | 1361,091 | 1361,091 |

Тепловая нагрузка на жилищно-коммунальный сектор города Ставрополя, на конец 2013 года составляла 865,57 Гкал/час, на 2017 год – 929,93 Гкал/час, на конец проектного срока тепловая нагрузка составит 1 361,091 Гкал/час.

Теплоснабжение существующей капитальной застройки сохраняется от котельных. Небольшие нерентабельные котельные (с высокой себестоимостью производства тепловой энергии) подлежат закрытию. В квартальных котельных необходимо произвести реконструкцию и техническое перевооружение путем замены старых котлов на современные аналоги, что позволит увеличить мощность котельных и даст возможность подключить к ним новых потребителей, в том числе получавших тепловую энергию от закрываемых котельных.

В существующей малоэтажной застройке сохраняются индивидуальные источники тепла.

Обеспечение теплом нового жилищно-коммунального сектора города Ставрополя осуществляется следующим образом.

Новая малоэтажная блокированная и усадебная застройка будут обеспечиваться теплом от индивидуальных источников - современных двухконтурных котлов российского или импортного производства.

Многоэтажную застройку необходимо и наиболее эффективно снабжать теплом от котельных.

Система теплоснабжения предлагается двухтрубная, прокладка трубопроводов бесканальная. Для снижения тепловых потерь при транспортировке тепла к потребителю следует использовать предварительно изолированные трубы заводского изготовления.

Для получения горячей воды в подвалах домов необходимо применять полностью автоматизированные тепловые пункты с пластинчатыми теплообменниками.

Для 5 - 9 этажных зданий и выше 12 этажей – независимая система отопления.

Для отдельно стоящих зданий, удаленных от источников тепла, возможно устройство крышных котельных.

Для новых общественных и научных центров целесообразно рассмотреть возможность строительства газопоршневых установок, позволяющих обеспечить комплексное решение вопросов газо- тепло- и энергоснабжения, надежность и безопасность энергоснабжения. Использование когенерационного способа производства тепла и электроэнергии в этих установках экономит около 40 процентов топлива (газа).

Обеспечение теплом многоэтажной застройки предлагаемых к строительству новых площадок осуществляется следующим образом.

Южный тепловой район.

Обеспечение теплом объектов города Ставрополя, расположенных в 32 микрорайоне город Ставрополя (поселок Демино) (далее Демино) на проектный срок предусмотрено осуществить от существующей котельной путем ее расширения на первом этапе для микрорайона № 1 с ориентировочной тепловой нагрузкой - 16,5 Гкал/час. Согласно техническим условиям, выданным АО «Теплосеть» от 14.09.2010 № 97/10, и проектом планировки территории 32 микрорайона, микрорайона № 1.

В микрорайоне № 1 предусмотрено техническое перевооружение котельной по улице Магистральной: замена существующих котлов КСВ-2,9 на котлы типа КВ-ГМ-4,65(П); замена сетевых насосов; замена установки химводоподготовки. Заявленная тепловая нагрузка 16,5 Гкал/час; рассматривается разработка проекта строительства двух котельных мощностью по 30 Гкал/час с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для покрытия нагрузок электроэнергии как для собственных нужд источника теплоснабжения, так и для нужд населения микрорайонов.

Юго-Западный тепловой район.

Планировка территории II очереди застройки жилого района в юго-западной части города Ставрополя.

Реконструкция котельной по улице Пирогова, 87, мощностью 
60 Гкал/час с увеличением до 100 Гкал/час на проектный срок.

Строительство новой котельной в районе очистных сооружений (улица Шпаковская) мощностью 120 Гкал/час для I очереди строительства жилого района.

Строительство новой котельной по улице 45 Параллель мощностью 
160 Гкал/час для обеспечения теплом жилой застройки, намечаемой к строительству на проектный срок.

Генеральным планом города предусмотрено поэтапное освоение территории. Каждый этап включает строительство жилых зданий, общественную, производственную и коммунальную застройку.

На первом этапе строительства предусмотрена застройка микрорайона 
№ 4. Срок застройки 2014 - 2018 годы. Общий объем строительства составит: жилой фонд 782,7 тыс. кв. м; общественные объекты различного функционального назначения в отдельно стоящих и встроенно-пристроенных помещениях - 380,4 тыс. кв. м; 5 детских садов по 140 мест; 2 школы по 
1400 мест; пожарное депо, стоянка уборочной техники, очистные сооружения. Количество жителей - 26771 человек.

На втором этапе строительства предусмотрена застройка микрорайона 
№1, №3. Срок застройки 2018 - 2022 годы. Общий объем строительства составит: жилой фонд 1271,2 тыс. кв. м; общественные объекты различного функционального назначения в отдельно стоящих и встроенно-пристроенных помещениях - 123,4 тыс. кв. м; 10 детских садов по 140 мест; 4 школы по 1400 мест. Количество жителей - 44480 человек.

На третьем этапе строительства предусмотрена застройка микрорайона № 2. Срок застройки 2022 - 2024 годы. Общий объем строительства составит: жилой фонд 280,48 тыс. кв. м; общественные объекты различного функционального назначения в отдельно стоящих и встроенно-пристроенных помещениях - 19,63 тыс. кв. м; 2 детских садов по 140 мест; 1 школы на
1400 мест. Количество жителей - 9400 человек.

На четвертом этапе строительства предусмотрена застройка квартала общественной застройки - спорткомплекс и спортивная школа. Срок застройки 2025 год. Общий объем строительства составит: жилой фонд 
87,06 тыс. кв. м; общественные объекты различного функционального назначения в отдельно стоящих и встроенно-пристроенных помещениях - 11,2 тыс. кв. м.

На пятом этапе строительства предусмотрена застройка квартала производственной застройки. Общая площадь застройки составит 
250,0 тыс. кв. м.

Северный тепловой район.

Новая 5-9-этажная застройка вдоль улицы Октябрьской и проспекта Кулакова - от существующей котельной по проспекту Кулакова, 20б.

Для вновь построенных объектов в 381 и 424 квартале предусматривается их подключение к котельной по улице Пригородной, 197, со следующими нагрузками.

Таблица 3. Нагрузки подключения к котельной по ул. Пригородной, 197

| Объекты | Отопление (Гкал/час) | ГВС (Гкал/час) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спортивный комплекс | 0,67 | 0,67 | 1,33 |
| Средняя общеобразовательная школа | 0,38 | 0,38 | 0,75 |
| Детское дошкольное образовательное учреждение | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
| Общественный центр | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| Общественный центр с многоярусной автостоянкой | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Итого | 1,22 | 1,22 | 2,43 |

При этом предусматривается техническое перевооружение существующей котельной по улице Пригородной, 197, в том числе замена двух котлов КВГМ 2,5-95 на котлы КВГ-3,15-115.

Для теплоснабжения проектируемой школы и дошкольного образовательного учреждения предусматривается строительство блочной модульной котельной с когенерационной установкой мощностью 
1 Гкал/час, с размещением котельной на прилегающей территории. Электроснабжение данных объектов будет осуществляться от котельной.

Подключенная нагрузка вместе с перспективными абонентами 
17,7 Гкал/час.

Центральный тепловой район.

Объекты жилищного строительства по адресу: улица Селекционная, 1, уч. 2 (кадастровый номер 26:12:0021004:5, площадь 6,54 га), суммарная тепловая нагрузка 5,4 Гкал/час, планируется подключить к предполагаемой к строительству квартальной котельной с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для покрытия нагрузок электроэнергии, как для собственных нужд источника теплоснабжения, так и для нужд населения.

Строительство многофункционального комплекса «Метрополия» по адресу: город Ставрополь, улица Доваторцев, 2.

В соответствии с проектом на основе ранее выданных технических условий от 14.02.2014 № 22-12 потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции и ГВС жилых и торгово-офисных зданий, расположенных на территории бывшего автотранспортного предприятия по улице Доваторцев, 2. На застраиваемой территории планируется разместить 24-этажные жилые дома, а также объекты культурно-бытового и торгового назначения.

Ввиду того, что территория застройки примыкает непосредственно к зданию существующей котельной по улице Доваторцев, 2, она должна быть закрыта, а ее нагрузка 13,47 Гкал/час, комплекса «Метрополия» перенесена на реконструируемую котельную по улице Семашко, 3. Так же на эту котельную подключена тепловая нагрузка построенного перинатального центра. Мощность котельной по улице Семашко, 3, должна быть доведена до 33 Гкал. Для этого необходимо заменить два котла КВГ-4,65 на котлы 
КВГ-7,56 и установить новый котел КВГМ-23,26, заменить сетевые насосы, оборудование ХВО, газорегуляторные установки и проложить новый ввод газопровода к котельной, построить участок тепловой сети соединяющих сети котельных по улицам Семашко, 3, и Доваторцев, 2.

Основные решения по системе теплоснабжения застройки территории центрального теплового района города Ставрополя в границах улиц 8 Марта, Лермонтова, Пушкина, Балахонова.

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции и ГВС центрального теплового района города Ставрополя в границах улиц 8 Марта, Лермонтова, Пушкина, Балахонова.

Площадь проектируемой территории составляет 42,83 га.

Подключение проектируемых объектов планируется к существующей, реконструируемой котельной по улице Мира, 324. Также планируется реконструкция квартальных тепловых сетей с учетом подключаемой тепловой нагрузки.

Для теплоснабжения объектов Ставропольской краевой клинической больницы по улице Лермонтова, 208, предусматривается реконструкция котельной воинской части в 165 квартале для использования ее в качестве основного источника тепла. При этом для теплоснабжения объектов больницы котельная по улице Мира, 324, должна использоваться как резервный источник тепла.

Режим работы котельных по теплоносителю - 115/70 оС.

Система теплоснабжения - двухтрубная.

Приготовление воды для системы отопления, вентиляции и ГВС осуществляется в индивидуальных тепловых пунктах (далее - ИТП) для каждого объекта отдельно.

Тепловые нагрузки рассчитаны для выдачи лимита на газ, подаваемого на данный участок.

Приложение 1. Определение тепловых нагрузок по планировке территории центрального района города Ставрополя в границах улиц 8 Марта, Лермонтова, Пушкина, Балахонова. Объекты, существующие, сохраняемые и реконструируемые на перспективу.

Годовые расходы тепла 20727,48 Гкал.

Приложение 2. Определение тепловых нагрузок по планировке территории центрального района города Ставрополя в границах улиц
8 Марта, Лермонтова, Пушкина, Балахонова. Объекты, существующие, сохраняемые и реконструируемые на 1 этап строительства.

Годовые расходы тепла 22250,46 Гкал.

Приложение 3. Определение тепловых нагрузок по планировке территории центрального района города Ставрополя в границах улиц 
8 Марта, Лермонтова, Пушкина, Балахонова. Проектируемые объекты 
1 этапа строительства.

Годовые расходы тепла 27215,58 Гкал.

Приложение 4. Определение тепловых нагрузок по планировке территории центрального района города Ставрополя в границах улиц 
8 Марта, Лермонтова, Пушкина, Балахонова. Проектируемые объекты с перспективой.

Годовые расходы тепла 47808,66 Гкал.

Прогноз приростов объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании исходных данных Генерального плана города Ставрополя.

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе.

Город Ставрополь располагает значительным промышленным потенциалом, основу которого составляют машиностроение, электротехника, пищевая, винодельческая, мебельная, полиграфическая отрасли. Среднесрочная перспектива определяет их дальнейшее развитие на базе расширения производственных площадей и внедрения энергоемких технологий.

Данные о перспективных нагрузках приведены в соответствии со сложившимися условиями застройки, расположением источников тепла, схемами тепловых сетей централизованного теплоснабжения города Ставрополя по четырем тепловым районам в разрезе структуры теплопотребления – развитие промышленности и прочих объектов.

Таблица 4. Прогноз тепловых нагрузок промышленными объектами

| Тепловые районы | Прогноз тепловых нагрузок, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Очередь |
|  |  | I | II | III |
|  | 01.01.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (при – 18)0С | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,6 | 21,9 | 22,7 | 23,5 |
| в т. ч.: отопление | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,4 | 19,8 |
| ГВС | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Южный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (при – 18)0С | 26,9 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,1 | 30,1 | 31,2 |
| в т. ч.: отопление | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 18,4 | 28,2 |
| ГВС | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные тепловые нагрузки, всего (при – 18)0С | 64,6 | 64,8 | 64,9 | 65,0 | 65,2 | 65,3 | 65,6 | 65,9 |
| в т. ч.: отопление | 50,9 | 51,0 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 18,4 | 51,9 |
| ГВС | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 |
| Всего | 111,8 | 112,8 | 113,6 | 114,4 | 115,4 | 116,3 | 118,4 | 120,6 |

Диаграмма 4

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе прогнозируется:

I очередь (2014 г. – 2018 г.) на 3,6 Гкал/час;

II очередь (2019 г. – 2023 г.) на 2,2 Гкал/час;

III очередь (2024 г. – 2029 г.) на 4,4 Гкал/час.

## Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для существующей системы теплоснабжения определен по методике изложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора открытого акционерного общества «Объединение ВНИПИэнергопром» город Москва, Папушкиным В.Н. в журнале «Новости теплоснабжения», № 9, 2010 г.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения представлены в таблице 5.

### Таблица 5. Радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии для существующей системы теплоснабжения (2017 год)

| № п/п | Адрес источника | Радиус эффективности тепловой сети (усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки), R, км |
| --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Юго-Западный |
| 1 | Котельная по ул. Доваторцев, 44е верхний контур | 2.836 |
| 2 | Котельная по ул. Доваторцев, 44е нижний контур | 0.841 |
| 3 | Котельная по ул. Пирогова, 87 | 1.555 |
| 4 | Котельная по ул. Шпаковской, 85 | 0.044 |
|  | Южный |
| 5 | Котельная по ул. Магистральной (пос. Демино) | 0.452 |
| 6 | Котельная по ул. Южный обход, 55ж | 0.591 |
|  | Северный |
| 7 | Котельная по ул. 2 Промышленной, 8б | 2.553 |
| 8 | Котельная по просп. Кулакова, 20б | 1.896 |
| 9 | Котельная по ул. Октябрьской, 182 (ул. Лесная) | 0.537 |
| 10 | Котельная по ул. Октябрьской, 182 (ул. Макарова) | 0.440 |
| 11 | Котельная по ул. Ленина, 441 | 0.367 |
| 12 | Котельная по ул. Октябрьской, 184 | 0.440 |
| 13 | Котельная по ул. Балакирева, 5 | 0.227 |
| 14 | Котельная по ул. Попова, 16 | 0.112 |
| 15 | Котельная по ул. Октябрьской, 66 | 0.052 |
| 16 | Котельная по ул. Октябрьской, 159 | 0.046 |
| 17 | Котельная по ул. Пригородной, 197 | 0.560 |
| 18 | Котельная по ул. Чапаева, 4 | 0.335 |
| 19 | Котельная по ул. Пригородной, 70 | 0.357 |
| 20 | Котельная по ул. Трунова, 71 | 0.137 |
| 21 | Котельная по ул. Репина, 146 | 0.238 |
| 22 | Котельная по ул. Гоголя, 36 | 0.038 |
| 23 | Котельная по ул. Воронежской, 14 | 0.023 |
| 24 | Котельная по ул. 4 Промышленная, 3 | 0.066 |
| 25 | Центральный |
| 26 | Котельная по ул. Доваторцев, 2 | 0.392 |
| 27 | Котельная по просп. К. Маркса, 65 | 0.030 |
| 28 | Котельная по просп. К. Маркса, 77 | 0.088 |
| 29 | Котельная по ул. Голенева, 6а | 0.015 |
| 30 | Котельная по ул. Лермонтова, 153 | 1.166 |
| 31 | Котельная по ул. Пушкина, 65 | 0.339 |
| 32 | Котельная по пр. Ленинградскому, 24 верхний контур | 1.022 |
| 33 | Котельная по пр. Ленинградскому, 24 нижний контур | 0.414 |
| 34 | Котельная по ул. Дзержинского, 228 | 0.885 |
| 35 | Котельная по ул. Объездной, 9 | 0.326 |
| 36 | Котельная по ул. М. Морозова, 10 | 0.399 |
| 37 | Котельная по ул. Ленина, 328 | 0.358 |
| 38 | Котельная по ул. Пржевальского, 15 | 0.520 |
| 39 | Котельная по ул. Мира, 302 | 0.369 |
| 40 | Котельная по ул. Р. Люксембург, 18 | 0.603 |
| 41 | Котельная по ул. Семашко, 3 | 0.340 |
| 42 | Котельная по ул. Голенева, 46 | 0.015 |
| 43 | Котельная по ул. Фрунзе, 2 | 0.096 |
| 44 | Котельная по ул. Дзержинского, 161 | 0.012 |
| 45 | Котельная по ул. Краснофлотской, 187 | 0.051 |
| 46 | Котельная по ул. Фрунзе, 8 | 0.043 |
| 47 | Котельная по ул. Балахонова, 13 | 0.062 |
| 48 | Котельная по ул. Горького, 43 | 0.330 |
| 49 | Котельная по ул. Объездной, 31 | 0.313 |
| 50 | Котельная по ул. 8 Марта, 176 | 0.129 |
| 51 | Котельная по ул. Мира, 324 | 0.543 |
| 52 | Котельная по ул. Партизанской, 1г | 0.262 |
| 53 | Котельная по ул. Дзержинского, 1 | 0.236 |
| 54 | Котельная по ул. Серова, 272 | 0.334 |
| 55 | Котельная по ул. Пономарева, 5 | 0.129 |
| 56 | Котельная по ул. Шпаковской, 1 | 0.149 |
| 57 | Котельная по ул. Доваторцев, 5 | 0.469 |
| 58 | Котельная по ул. Бабушкина, 2а | 0.040 |
| 59 | Котельная станция Селекционная | 0.261 |
| 60 | Котельная по ул. Завокзальной, 33а | 0.004 |
| 61 | Котельная по ул. Завокзальной, 33б | 0.004 |
| 62 | Котельная по ул. Завокзальной, 33в | 0.004 |
| 63 | Котельная по ул. Гражданской, 3 | 0.460 |
| 64 | Котельная по ул. Абрамовой, 2 | 0.052 |
| 65 | Котельная по Старомарьевскому шоссе, 3 | 0.013 |
| 66 | Котельная по Старомарьевскому шоссе, 7 | 0.005 |
| 67 | Котельная по ул. Чехова, 13 | 1.291 |
| 68 | Котельная по ул. Серова, 521 | 0.190 |
| 69 | Котельная по ул. Серова, 451 | 0.060 |

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении и объединении зон действия источников тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения (объекта капитального строительства, реконструируемого объекта) в радиус эффективного теплоснабжения принимается для каждого объекта или зоны застройки индивидуально на основе уточняющих расчетов при возникновении задачи реконструкции или нового строительства в зоне действия конкретного источника тепловой энергии.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения требуется сбор и анализ большого объема исходных данных, и проведение трудоемких расчетов. Прежде всего, он зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки. При этом самое существенное влияние на значение радиуса эффективного теплоснабжения оказывает наличие или отсутствие резервов пропускной способности существующих тепловых сетей и резервов тепловой мощности на источнике, то есть значение радиуса эффективного теплоснабжения существенным образом зависит от места подключения новой нагрузки к существующей тепловой сети и может быть различным для каждого направления вывода тепловой мощности в зависимости от конфигурации зоны действия источника.

Еще одним важным параметром, от которого зависит значение эффективного радиуса, является величина подключаемой новой нагрузки. Характер этого влияния не однозначный. Увеличение новой нагрузки может привести как к возрастанию эффективного радиуса, так и к его уменьшению.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, работающие на централизованное теплоснабжение, расположены неравномерно по территории города Ставрополя. Часть котельных работает обособленно и имеет замкнутую зону действия. Другая часть котельных имеет смежные зоны действия с другими котельными, что дает возможность в отопительный период, в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций, перевести часть их нагрузки на соседние котельные для поддержания минимального режима.

В межотопительный период имеется техническая возможность расширить зону действия путем перевода всей тепловой нагрузки с одной котельной на другую со значительным снижением удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.

2.2.1. Зоны действия котельных АО «Теплосеть»

Зона действия котельной по улице Доваторцев, 44е

Зона действия котельной по улице Доваторцев, 44 е распространяется на Юго-Западный район города Ставрополя, и ограничена улицей Пирогова, улицей 45-я Параллель, улицей Доваторцев, улицей Герцена, 
улицей Матросова, улицей Шпаковская, улицей Фроленко, улицей Тельмана, переулком Степным, проездом Багратиона и составляет 3,008 кв.км.

К котельной подключены 167, 178, 264, 265, 266, 329,437,467, 519, 520, 521, 522, 523, 523а, 524, 525, 526, 528, 529 кварталы города Ставрополя.

В отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность частичного перевода тепловой нагрузки на котельную по улице Пирогова, 87, котельную по улице Серова, 2 и котельную по улице Тухачевского, 17.

В межотопительный период имеется техническая возможность частичного перевода тепловой нагрузки на котельную по ул. Пирогова,87, котельную по ул. Серова,2 и котельную по улице Тухачевского,17.

Зона действия котельной по улице Пирогова, 87

Зона действия котельной по ул. Пирогова, 87 распространяется на Юго-Западный район города и ограничена улице Пирогова, улице Доваторцев, 
улице Тухачевского и составляет 0,527 кв. км.

К котельной подключены 524, 525, 528 кварталы города Ставрополя.

В отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения распределительных тепломагистралей к сетям от котельной по улице Доваторцев, 44 е

В межотопительный период имеется техническая возможность перевода всей нагрузки на котельную по улице Доваторцев, 44 е.

Зона действия котельной по улице Серова, 2 (Резервная)

Отпуск тепла в отопительный период от котельной по улице Серова, 2 в настоящее время зарезервирован.

В рабочем состоянии зона действия котельной по улице Серова, 2 распространяется на Юго-Западный район города и ограничена 
улицей Фроленко, улицей Тельмана, переулком Степным, проездом Багратиона.

К котельной подключены 520, 178, 224 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде) схема позволяет при работе котельной по улице Серова, 2 частичное переключение потребителей тепловых сетей от котельной по 
улице Доваторцев, 44 е, а именно потребителей 178, 224, 520, 521, и часть
522 кварталов.

Зона действия котельной по улице Тухачевского, 17 (резервная)

Отпуск тепла от котельной по улице Тухачевского, 17 в настоящее время зарезервирован.

Зона действия котельной по улице Тухачевского, 17 ограничена 
ГБУЗСК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
г. Ставрополя», 523а кварталом города Ставрополя.

В отопительный период в случае возникновении внештатных ситуаций имеется техническая возможность осуществлять теплоснабжение по распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям ГБУЗСК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Ставрополя», в 523а квартале.

Зона действия котельной по улице Шпаковская, 85

Зона действия котельной по улице Шпаковская, 85 распространяется на Юго-Западный район города Ставрополя и ограничена улицей Шпаковской, 
улицей Глинки, улицей Некрасова, улицей Павлова, 255 кварталом. Площадь зоны действия составляет 0,006 кв.км.

Зона действия котельной по улице Южный обход, 55ж

Зона действия котельной по улице Южный обход, 55 ж распространяется на Южный район города и ограничена улицей Южный обход, 566 кварталом и садовыми товариществами. Площадь Зона действия составляет 0,173 кв.км.

Зона действия котельной по улице Магистральной (Демино)

Зона действия котельной по улице Магистральной распространяется на Южный район города Ставрополя и ограничена улицей Магистральной, 
улицей Исторической, улицей 60 лет Победы и поселком Демино. Площадь зоны действия составляет 0,056 кв.км.

Зона действия котельной по улице 2-я Промышленная, 8б

Зона действия котельной по улице 2-я Промышленная, 8б распространяется на Северный район города Ставрополя и ограничена лесным массивом, проспектом Кулакова, улицей Бруснева, улицей Макарова, улицей Васякина, улицей Васильева, площадью 200-летия города Ставрополя. К котельной подключены 338, 374, 415, 417,420, 422, 473, 474, 475,477, 527, 1006, 1007, 1008 кварталы города Ставрополя. Площадь зоны действия составляет 2,288 кв.км.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде), имеется техническая возможность частичного перевода тепловой нагрузки на котельную по проспекту Кулакова, 20 б, котельную по 
улице Пржевальского, 15 и часть тепловой нагрузки потребителей на котельную по улице Ленина, 417.

Зона действия котельной по улице 4-я Промышленная, 3

Зона действия котельной по ул. 4-я Промышленная, 3 распространяется на Северный район города и ограничена лесным массивом, к котельной подключен 1006 квартал города Ставрополя. Площадь зоны действия составляет 0,003 кв. км.

Зона действия котельной по проспекту Кулакова, 20б

Зона действия котельной по проспекту Кулакова, 20 б распространяется на Северный район и ограничена лесным массивом, 
улицей 6-я Промышленной, проспектом Кулакова, улицей Октябрьской, улицей Макарова, улицей Бруснева и составляет 0,541 кв.км.  К котельной подключены 373, 374, 415, 1006 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций схема позволяет частичное переключение распределительных тепломагистралей к сетям от котельной по улице 2-я Промышленная, 8-б и к магистралям от котельной по 
улице Октябрьская, 182.

Зона действия котельной по улице Октябрьская, 182

Зона действия котельной по улице Октябрьской,182 распространяется на Северный район и ограничена лесным массивом, улицей Лесной, 
улицей Октябрьской, улицей Макарова, улицей Лазо, улицей Буйнакского, улицей Лопырина, переулком Бригадирский и составляет 0,147 кв.км.  К котельной подключены 373, 378, 382, 448 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде), имеется техническая возможность частичного перевода тепловой нагрузки на котельную по проспекту Кулакова, 20б.

Зона действия котельной по улице Ленина, 441

Зона действия котельной по улице Ленина, 441 распространяется на Северный район и ограничена лесным массивом, улицей Ленина, 
улицей Приозерной, улицей Западный обход и составляет 0,147 кв. км.

К котельной подключен 527 квартал города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Октябрьская, 184

Зона действия котельной по улице Октябрьская, 184 распространяется на Северный район и ограничена лесным массивом, улице Октябрьской, 
проспекту Кулакова, 373 кварталом и составляет 0,070 кв. км.

К котельной подключен 373 квартал города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Балакирева, 5

Зона действия котельной по улице Балакирева,5 распространяется на Северный район и ограничена улицей Балакирева, улицей Железнодорожная, 
улицей Кавалерийская и составляет 0,044 кв. км. К котельной подключен 
379а квартал города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Ленина, 417 (резервная)

Отпуск тепла в отопительный период от котельной по улице Ленина, 417 в настоящее время зарезервирован.

В рабочем состоянии зона действия котельной по улице Ленина, 417 распространяется на Северный район и ограничена лесным массивом и 417, 477 кварталами города Ставрополя. Тепловая нагрузка переключена на котельную по улице 2-я Промышленная,8-б.

Зона действия котельной по улице Попова, 16

Зона действия котельной по улице Попова, 16 распространяется на Северный район и ограничена улицей Попова, улицей Руставели, переулком Можайским, улицей Азовской и 362 кварталом города Ставрополя и составляет 0,016 кв. км.

Зона действия котельной по улице Октябрьской, 66

Зона действия котельной по улице Октябрьской, 66 распространяется на Северный район и ограничена улицей Народной, переулком Астраханским, улицей Октябрьской, 348 кварталом города Ставрополя и составляет 0,006 кв. км.

Зона действия котельной по улице Октябрьской, 159

Зона действия котельной по ул.  Октябрьская, 159 распространяется на Северный район и ограничена ул. Октябрьская, ул. Лопырина, ул. Лесная, пер. Можайский и 382б кварталом города Ставрополя и составляет 
0,011 кв. км.

Зона действия котельной по улице Пригородной, 197

Зона действия котельной по улице  Пригородной, 197 распространяется на Северный район и ограничена улицей Полеводческой, улицей Долина 3, 
проспектом Республиканским, рекой Ташла, улицей Федосеева, 
улицей Бурмистрова, улицей Пригородной и 424, 423 кварталами города Ставрополя и составляет 0,139 кв. км.

Зона действия котельной по улице Чапаева, 4

Зона действия котельной по улице Чапаева, 4 распространяется на Северный район и ограничена территорией тепличного комбината, рекой Ташла, проездом Чапаевским и 426, 427 кварталами города Ставрополя и составляет 0,027 кв. км.

Зона действия котельной по улице Пригородной, 70

Зона действия котельной по улице  Пригородной, 70 распространяется на Северный район и ограничена улицей Пригородной, улицей Белорусской, и 416, 417 413 кварталами города Ставрополя и составляет 0,037 кв. км.

Зона действия котельной по улице Трунова, 71

Зона действия котельной по улице Трунова,71 распространяется на Северный район и ограничена улицей Бурмистрова, улицей Российской, 
улицей Репина, переулком Интернатским, улицей Трунова и 397, 396 кварталами города Ставрополя и составляет 0,030 кв. км.

Зона действия котельной по улицей Репина, 146

Зона действия котельной по улице Репина,146 распространяется на Северный район и ограничена улицей Репина, улицей Пригородной, 
улицей Пархоменко, улицей Декабристов и 410, 411, 412 кварталами города Ставрополя и составляет 0,013 кв. км.

Зона действия котельной по улице Гоголя, 36

Зона действия котельной по улице Гоголя,36 распространяется на Северный район и ограничена улицей Гоголя, улицей Бурмистрова, проспектом Парковым и 389 кварталом города Ставрополя и составляет 
0,004 кв. км.

Зона действия котельной по улице Воронежская, 14

Зона действия котельной по улице Воронежская,14 распространяется на Северный район и ограничена проспектом Пролетарским, 
улицей Воронежской, площадью Чайкиной, улицей Саратовской и 
396 кварталом города Ставрополя и составляет 0,002 кв. км.

Зона действия котельной по улице Доваторцев, 2

Зона действия котельной по улице Доваторцев, 2 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Доваторцев, лесным массивом, 
проспектом Параллельным, улицей Краснофлотской, проспектом Кубанским, переулком Восточным, и 108, 143, 144, 310, 530, 72, 336 кварталами города Ставрополя и составляет 0,133 кв. км.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде), имеется техническая возможность частичного перевода тепловой нагрузки на котельную по улице Доваторцев, 5.

Зона действия котельной по проспекту К.Маркса, 65

Зона действия котельной по просп. К.Маркса,65 распространяется на Центральный район и ограничена проспектом К.Маркса, улицей Голенева, 
улицей Шаумяна, переулком Баррикадным и 47 кварталом города Ставрополя и составляет 0,002 кв. км.

Зона действия котельной по проспекту К.Маркса, 77

Зона действия котельной по проспекту К.Маркса,77 распространяется на Центральный район и ограничена проспектом К.Маркса, переулком Ярославским, улицей Шаумяна, и 28, 47 кварталами города Ставрополя и составляет 0,014 кв. км.

Зона действия котельной по улице Голенева, 6а

Зона действия котельной по улице Голенева, 6а распространяется на Центральный район и ограничена улицей Голенева, улицей Таманской, улицей Казачьей, улицей Кирова и 35 кварталом города Ставрополя и составляет 0,001 кв. км.

Зона действия котельной по улице Лермонтова, 153

Зона действия котельной по улице Лермонтова,153 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Лермонтова, улицей Р.Люксембург, улицей Комсомольской, Центральным парком, переулком Интендантским, улицей Подгорной, улицей Кавалерийской, 
улицей Дзержинского, улицей Артема и составляет 1,000 кв. км.  К котельной подключены 149, 150, 151, 152, 153, 176, 114, 115, 116, 71, 78, 79, 82, 52, 53, 59, 341, 10, 14 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций схема позволяет частичное переключение распределительных тепломагистралей к сетям от котельной по улице Мира, 302.

Зона действия котельной по улице Пушкина, 65

Зона действия котельной по улице Пушкина, 65 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Серова, улицей Пушкина, 
улицей 8-го Марта, улицей Ломоносова и 184, 172 кварталами города и составляет 0,077 кв. км.

Зона действия котельной по проезду Ленинградскому, 24

Зона действия котельной по проезду Ленинградский, 24 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Мира, 
улицей Гризодубовой, улицей Московской, улицей Добролюбова, 
улицей Комсомольской, улицей Р.Люксембург и составляет 0,566 кв. км.

К котельной подключены 91,100, 101, 101, 102, 117, 118, 119, 120, 121, 157 кварталы города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Дзержинского, 228

Зона действия котельной по улице Дзержинского, 228 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Краснофлотской, лесным массивом, улицей Авиационной, улицей Пушкина, переулком Зоотехническим, улицей Мира, улицей Л. Толстого, 
улицей Ленина и составляет 0,708 кв. км.

К котельной подключены 68, 69, 70, 72, 73, 74, 110, 112, 310, 341, 
488 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде) схема тепловых сетей позволяет частичное переключение распределительных тепломагистралей к сетям от котельной по 
улице Мира, 324, от котельной по улице Ленина, 328 и котельной по улице Доваторцев, 2.

Зона действия котельной по улице Объездной, 9

Зона действия котельной по улице Объездной, 9 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Объездной, переулком Каховским, 
улицей Туапсинской, проездом Гвардейским, переулком Нестерова и составляет 0,093 кв. км.

К котельной подключены 129, 107, 504 кварталы города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице М.Морозова, 10

Зона действия котельной по улице М.Морозова, 10 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Морозова, улицей Пушкина, 
улицей Дзержинского, улицей Артема, улицей Ленина, переулком Зоотехническим и составляет 0,123 кв. км.

К котельной подключены 75, 76, 71 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде) схема позволяет частичное переключение распределительных тепломагистралей к сетям от котельной по улице Мира, 302.

Зона действия котельной по улице Ленина, 328

Зона действия котельной по улице Ленина, 328 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Ленина, улицей Л.Толстого, 
улицей Лермонтова, улицей Краснофлотской и составляет 0,176 кв. км.

К котельной подключены 109, 110, 145 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде) схема позволяет переключение распределительных тепломагистралей к сетям от котельной по улице Мира, 324 и от котельной по улице Дзержинского,228.

Зона действия котельной по улице Пржевальского, 15

Зона действия котельной по улице Пржевальского,15 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Пржевальского, улицей Осетинской, улицей Семашко, улицей Ленина, улицей Короленко, площадью 200-летия города Ставрополя, лесным массивом и составляет 0,360 кв. км.

К котельной подключены 338, 332, 339, 478,479, 483, 480, 485 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительный период) схема позволяет переключение распределительных тепломагистралей к сетям от котельной по улице 2-я Промышленная, 8 б, от котельной по улице Доваторцев, 5, от котельной по улице Семашко, 3 и резервной котельной по улице Семашко, 6.

Зона действия котельной по улице Мира, 302

Зона действия котельной по улице Мира,302 распространяется на Центральный район и ограничена переулком Зоотехническим, улицей Ленина, улицей Пушкина, улицей Артема, улицей Лермонтова и составляет 0,162 кв. км. К котельной подключены 148, 149, 112, 113, 75, 76 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде) схема позволяет частичное переключение распределительных тепломагистралей к сетям от котельной по улице Мира, 324, от котельной по 
улице Лермонтова, 153 и от котельной по улице Морозова, 10.

Зона действия котельной по улице Р. Люксембург, 18

Зона действия котельной по улице Р.Люксембург,18 распространяется на Центральный район и ограничена проспектом К.Маркса, улицей Голенева, 
улицей Комсомольской, улицей К. Хетагурова, центральным парком, 
улицей Дзержинского и составляет 0,347 кв. км.

К котельной подключены 59, 60, 61, 65, 79, 80, 81, 83, 90 кварталы города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Семашко, 3

Зона действия котельной по улице Семашко, 3 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Социалистической, улицей Осетинской, лесным массивом, улицей Ленина и составляет 0,101 кв. км. К котельной подключены 486, 485, 480, 481, 482 кварталы города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Голенева, 46

Зона действия котельной по улице Голенева,46 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Голенева, улицей Ипатова и 84 кварталом города Ставрополя и составляет 0,004 кв. км.

Зона действия котельной по улице Фрунзе, 2

Зона действия котельной по улице Фрунзе, 2 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Фрунзе, переулком Школьным, улицей Вавилова и 4, 5, 30 кварталами города Ставрополя и составляет 
0,009 кв. км.

Зона действия котельной по улице Дзержинского, 161

Зона действия котельной по улице Дзержинского,161 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Дзержинского и 341 кварталом города Ставрополя и составляет 0,003 кв. км.

Зона действия котельной по улице Краснофлотской, 187

Зона действия котельной по улице Краснофлотской, 187 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Краснофлотской, улицей Тельмана, переулком Петрова, улицей Серова и 
181 кварталом города Ставрополя и составляет 0,006 кв. км.

Зона действия котельной по улице Фрунзе, 8

Зона действия котельной по улице Фрунзе,8 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Фрунзе, улицей Голенева, улицей Станичной и 34 кварталом города Ставрополя и составляет 0,004 кв. км.

Зона действия котельной по улице Балахонова, 13

Зона действия котельной по ул. Балахонова, 13 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Балахонова, переулком Восточным, 
улицей Лермонтова и 143, 144 кварталами города Ставрополя и составляет 
0,004 кв. км.

Зона действия котельной по улице Горького, 43

Зона действия котельной по улице Горького, 43 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Голенева, улицей Калинина, 
проспектом К.Маркса, переулком Рылеева, улицей Дзержинского и 41, 42, 43, 44, 46, 48, 62, 63, 64, 67 кварталами города Ставрополя и составляет 
0,107 кв. км.

Зона действия котельной по улице Объездной, 31

Зона действия котельной по улице Объездной, 31 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Объездной и 504, 505 кварталами города Ставрополя и составляет 0,027 кв. км.

Зона действия котельной по улице 8-го Марта, 176

Зона действия котельной по улице 8-го Марта, 176 распространяется на Центральный район и ограничена улицей 8-го Марта, переулком Петрова, улицей Тельмана, городским кладбищем и 168 кварталом города Ставрополя и составляет 0,020 кв. км.

Зона действия котельной по улице Мира, 324

Зона действия котельной по улице Мира, 324 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Мира, улицей 8-го Марта, 
улицей Краснофлотской, улицей Л.Толстого, улицей Ленина, улицей Ломоносова и 110, 146, 145, 147, 148, 163, 164, 165 кварталами города Ставрополя и составляет 0,438 кв. км.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде), имеется техническая возможность частичного перевода тепловой нагрузки на котельную по улице Мира, 302, котельную по улице Дзержинского, 228 и часть тепловой нагрузки   потребителей на котельную по улице Ленина, 328.

Зона действия котельной по улице Ломоносова, 44а

Зона действия котельной по улице Ломоносова,44а распространяется на Центральный район и ограничена 148 кварталом города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Партизанской, 1г

Зона действия котельной по улице Партизанской,1 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Партизанской, проездом Рябиновым, переулком Крупской, проездом Хмельницкого и 189, 217 кварталами города Ставрополя и составляет 0,056 кв. км.

Зона действия котельной по улице Семашко, 1

Зона действия котельной по улице Семашко,1 распространяется на Центральный район и ограничена 486 кварталом города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Дзержинского, 1

Зона действия котельной по улице Дзержинского,1 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Горького, улицей Войтика 
улицей Дзержинского, и составляет 0,063 кв. км. К котельной подключены 67, 85, 64, 48, 88, 87 кварталы города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Серова, 272

Зона действия котельной по улице Серова, 272 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Серова, улицей Ашихина, 
улицей Пономарева, переулком Шевелева, переулком Анисимова, улицей Партизанской и составляет 0,116 кв. км. К котельной подключены 189, 190, 234, 235, 236, 290, 76 кварталы города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Пономарева, 5

Зона действия котельной по улице Пономарева, 5 распространяется на Центральный район и ограничена урочищем Дача Павлова, улицей Пономарева, садовыми участками и 152а, 452а кварталами города Ставрополя и составляет 0,013 кв. км.

Зона действия котельной по улице Шпаковской, 1

Зона действия котельной по улице Шпаковской, 1 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Шпаковской, улицей Л.Толстого, 
улицей Некрасова, и 262, 380 кварталами города Ставрополя и составляет 
0,037 кв. км.

Зона действия котельной по улице Доваторцев, 5

Зона действия котельной по улице Доваторцев,5 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Ленина, улицей Доваторцев, 
улицей Лермонтова, улицей Пржевальского и составляет 0,163 кв. км. К котельной подключены 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339 кварталы города Ставрополя.

При возникновении внештатных ситуаций (в том числе в отопительном периоде), имеется техническая возможность перевода тепловой нагрузки на котельную по улице Пржевальского, 15 и котельную по улице Доваторцев, 2.

Зона действия котельной по улице Семашко, 6 (резервная)

Отпуск тепла в отопительный период от котельной по улице Семашко, 6 в настоящее время зарезервирован.

В рабочем состоянии зона действия котельной по улице  Семашко, 6 распространяется на Центральный район и ограничена улице Осетинской, 
улице Семашко, улице Ленина, улице Социалистической. К котельной подключены 480, 481, 482, 485 кварталы города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Бабушкиной, 2а

Зона действия котельной по улице Бабушкиной, 2а распространяется на Центральный район и ограничена улицей Бабушкиной, улицей Нижней и составляет 0,003 кв.км. К котельной подключен 500 квартал города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Селекционная станция

Зона действия котельной по улице Селекционная станция распространяется на Центральный район и ограничена 518 кварталом города Ставрополя и составляет 0,022 кв. км.

Зона действия котельных по улице Завокзальной, 33а, б, в

Зона действия котельных по улице Завокзальной, 33а, б, в распространяется на Центральный район и ограничена 511, 513 кварталами города Ставрополя и составляет 0,002 кв. км.

Зона действия котельной по улице Гражданской, 3

Зона действия котельной по улице  Гражданской, 3 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Гражданской, улицей Вокзальной, площадью Орджоникидзе, улицей Войтика, переулком Мельничный, переулком Фадеева и составляет 0,162 кв. км. К котельной подключены 86, 49, 39, 50, 511, 513, 51 квартала города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Абрамовой, 2

Зона действия котельной по улице  Абрамовой,2 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Абрамовой, улицей Куйбышева, 
проездом Серафимовским и 283 кварталом города Ставрополя и составляет 
0,004 кв. км.

Зона действия котельной по Старомарьевскому шоссе, 3

Зона действия котельной по Старомарьевскому шоссе, 3 распространяется на Центральный район и ограничена Старомарьевским шоссе, улицей Заводской и 509 кварталом города Ставрополя

Зона действия котельной по Старомарьевскому шоссе, 7

Зона действия котельной по Старомарьевскому шоссе, 7 распространяется на Центральный район и ограничена Старомарьевским шоссе, улицей Заводской и 509 кварталом города Ставрополя и составляет 
0,002 кв. км.

Зона действия котельной по улице Чехова, 13

Зона действия котельной по улице Чехова, 13 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Чехова, улицей Севрюкова, улицей Мимоз, садовыми участками, улицей Биологической, улицей Достоевского и составляет 0,779 кв. км. К котельной подключены 204, 207 кварталы города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Серова, 521

Зона действия котельной по улице Серова, 521 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Серова, лесным массивом, переулком Дружбы и 244, 223 кварталами города Ставрополя и составляет 0,025 кв. км.

Зона действия котельной по улице Серова, 451

Зона действия котельной по улице Серова,451 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Серова, переулком Одесским, проездом Сухумским и составляет 0,005 кв. км. К котельной подключен 
240 квартал города Ставрополя.

Зона действия котельной по улице Чехова, 83 (резервная)

Отпуск тепла в отопительный период от котельной по улице Чехова, 83 в настоящее время зарезервирован.

В рабочем состоянии зона действия котельной по улице Чехова, 83 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Чехова, улицей Мимоз и 204 кварталом города Ставрополя.

2.2.2. Зоны действия котельных ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Зона действия котельной по улице Федосеева, 9

Зона действия котельной по улице Федосеева, 9 распространяется на Северный район и ограничена улицей Бурмистрова, переулком Федосеева и 
139 кварталом города Ставрополя и составляет 0,016 кв. км.

Зона действия котельной по улице Пригородной, 224а

Зона действия котельной по улице Пригородной, 224а распространяется на Северный район и ограничена улицей Декабристов, улицей Пригородной и 423 кварталом города Ставрополя и составляет 
0,009 кв. км.

Зона действия котельной по улице Шпаковской, 76/6

Зона действия котельной по улице Шпаковской, 76/6 распространяется на 329 квартал города Ставрополя и ограничена улицей Шпаковской, улицей Герцена.

Зона действия котельной по улице Советской, 9

Зона действия котельной по улице Советской, 9 распространяется на 
18 квартал города Ставрополя и ограничена улицей Советской, улицей 
К. Цеткин.

2.2.3. Зона действия котельной ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»,

по 2-му Юго-западному проезду, 9а

Зона действия котельной по 2-му Юго-западному проезду,9а распространяется на Юго-Западный район города Ставрополя и ограничена 
улицей Доваторцев, улицей Южный обход и садовыми товариществами. Площадь зоны действия составляет 0,305 кв. км.

2.2.4. Зона действия котельной ИП Кашурина Д.А. по проспекту К.Маркса, 52

Зона действия котельной по проспекту К.Маркса, 52 распространяется на Центральный район и составляет 0,001 кв. км.

2.2.5. Зона действия котельной ИП Согоян Г.В. по проспекту К.Маркса, 59

Зона действия котельной по проспекту К.Маркса,59 распространяется на Центральный район, ограничена 46 кварталом города Ставрополя и составляет 0,003 кв. км.

2.2.6. Зона действия котельной ФГБНУ ВНИИОК по переулку Зоотехнический, 15

Зона действия котельной по переулку Зоотехнический, 15 распространяется на Центральный район, ограничена 112 кварталом города Ставрополя и составляет 0,009 кв. км.

2.2.7. Зоны действия котельных ОАО «РЖД» в лице филиала «Центральная дирекция по тепловодоснабжению»

Зона действия котельной по улице Дзержинского, 2а

Зона действия котельной по улице Дзержинского, 2а распространяется на Центральный район и ограничена улицей Дзержинского, улицей Королева. 
К котельной подключена часть 88 квартала города и составляет 0,001 кв. км.

Зона действия котельной по улице Завокзальной, 24

Зона действия котельной по улице Завокзальной, 24 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Завокзальной и Михайловским шоссе и составляет 0,040 кв. км.

Зона действия котельной по улице Ползунова, 2

Зона действия котельной по улице Ползунова, 2 распространяется на Центральный район и ограничена улицей Ползунова, Успенским кладбищем, 
улицей Войтика, улицей Гражданской и составляет 0,014 кв. км.

2.2.8. Зона действия котельной ООО «Газпром энерго»

(Северо-Кавказский филиал) по улице 1 Промышленная, 4

Зона действия котельной по улице 1 Промышленная, 4 распространяется на 527 квартал города Ставрополя и ограничена улицей 
2-ой Промышленной, улицей Индустриальной.

2.2.9. Зона действия котельной ООО «Ритм-Б», по просп. Кулакова, 8

Зона действия котельной по проспекту Кулакова, 8 ограничена 
улицей 1-ой Промышленной, улицей Индустриальной, улицей 
2-ой Промышленной и проспектом Кулакова.

2.2.10. Зона действия котельной ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (филиал в г. Ставрополе «Аллерген») по улице Биологической, 20

Зона действия котельной по улице Биологической, 20 распространяется на 207 и 300а кварталы города Ставрополя и ограничена улицей Горной, 
улицей Биологической и садовыми участками.

### Таблица 6. Кварталы, территории, попадающие в зоны действия котельных и площади зон действия котельных

| N п/п | Адрес объекта | Подключенные кварталы в отопительный период | Подключенные кварталы в межотопитель ный период | Площадь зоны действия, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный |
| 1. | Котельная по ул. Доваторцев, 44е | 167, 178, 264, 265, 266, 329,437,467, 519, 520, 521, 522, 523, 523а, 524, 525, 526, 528, 529 | 329, 266, 265, 264, 521, 519, 520, 178, 522, 523, 523а, 526, 525, 524, | 3007598,0 |
| 2. | Котельная по ул. Пирогова, 87 | 524, 525, 528 | 467, 524, 525, 528, 529 ,437 | 527130,8 |
| 3. | Котельная по ул. Серова, 2, в резерве | 520, 178, 224 |  |  |
| 4. | Котельная по ул. Тухачевского, 17, (передвижная, в резерве) | Больница N 4, 526 |  |  |
| 5. | Котельная по ул. Тухачевского, 17, (паровые котлы) | Больница N 4, 526 |  |  |
| 6. | Котельная по ул. Шпаковской, 85 | 255 |  | 5625,6 |
| 7. | Котельная по ул. Шпаковской, 76/6 | 329 |  | 11490,2 |
| 8. | Котельная по 2 Юго-западному проезду, 9а |  |  | 305013,50 |
|  | Итого по району |  |  | 3856858,1 |
| Южный |
| 1. | Котельная по ул. Магистральной (пос. Демино) | МКД пос. Демино | МКД пос. Демино | 55608,5 |
| 2. | Котельная по ул. Южный обход, 55ж | 566 | 566 | 172670,6 |
|  | Итого по району |  |  | 228279,1 |
| Северный |
| 1. | Котельная по ул. 2 Промышленной, 8б | 338,-374, 415, 417,420, 422, 473, 474, 475,477, 527, 1006, 1007, 1008 |  | 2288356,6 |
| 2. | Котельная по просп. Кулакова, 20б | 373, 374, 415,1006 | 373, 1006, 420, 422, 415, 374, | 540683,4 |
| 3. | Котельная по ул. Октябрьской, 182 | 373, 378, 382, 448 | 373, 378, 382, 448 | 146573,7 |
| 4. | Котельная по ул. Ленина, 441 (паровые котлы) | 527 | 527 | 146952,1 |
| 5. | Котельная по ул. Октябрьской, 184 | 373 | 373 | 69877,1 |
| 6. | Котельная по ул. Балакирева, 5 | 379а | 379а | 43505,8 |
| 7. | Котельная по ул. Ленина, 417 (паровые котлы) | 417, 477 | 475/2, 475, 474, 477, 417, |  |
| 8. | Котельная по ул. Попова, 16 | 362 | 362 | 16246,4 |
| 9. | Котельная по ул. Октябрьской, 66 | 348 |  | 6092,7 |
| 10. | Котельная по ул. Октябрьской, 159 | 382б | 382б | 11028,4 |
| 11. | Котельная по ул. Пригородной, 197 | 424, 423 | 424, 423 | 138716,9 |
| 12. | Котельная по ул. Чапаева, 4 | 426, 427 | 426, 427 | 27090,3 |
| 13. | Котельная по ул. Пригородной, 70 | 416, 417 413 | 413, 416, 417 | 37327,5 |
| 14. | Котельная по ул. Трунова, 71 | 397, 396 | 397 | 30390,1 |
| 15. | Котельная по ул. Репина, 146 | 410, 411, 412 | 410 | 13299,3 |
| 16 | Котельная по ул. Гоголя, 36 | 389 |  | 3836,3 |
| 17. | Котельная по ул. Воронежской, 14 | 396 |  | 2264,0 |
| 18 | Котельная по ул. 4 Промышленной, 3 | 1006 | 1006 | 3048,3 |
| 19 | Котельная по ул. 1 Промышленной, 4 | 527 |  | 1302,6 |
| 20 | Котельная по просп. Кулакова, 8 |  |  | 39720,0 |
| 21. | Котельная по ул. Федосеева, 9 (паровые котлы) | 139 | 139 | 15761,8 |
| 22. | Котельная по ул. Пригородной, 224а | 423 |  | 8864,971 |
|  | Итого по району |  |  | 3590938,3 |
| Центральный |
| 1. | Котельная по ул. Доваторцев, 2 | 108, 143, 144, 310, 530, 72, 336 | 108, 336, 335, 334, | 132872,5 |
| 2. | Котельная по просп. К. Маркса, 65 | 47 |  | 2312,2 |
| 3. | Котельная по просп. К. Маркса, 77 | 28, 47 |  | 13950,2 |
| 4. | Котельная по ул. Голенева, 6а | 35 |  | 602,5 |
| 5. | Котельная по ул. Лермонтова, 153 | 149, 150, 151, 152, 153, 176, 114, 115, 116, 71, 78, 79, 82, 52, 53, 59, 341, 10, | 151, 152, 153, 176, 150, 113, 149, 75, 71, 78, 79, 82, 116, 10, 14, 52, 53, 74, 59 | 1000217,0 |
| 6. | Котельная по ул. Пушкина, 65 | 184, 172 | 184, 172 | 77283,2 |
| 7. | Котельная по пр. Ленинградскому, 24 | 91,100, 101, 102, 117, 118, 119, 120, 121, 157 | 100, 101, 102, 117, 118, 119, 120, 121, 157, 91 | 566131,4 |
| 8. | Котельная по ул. Дзержинского, 228 | 68, 69, 70, 72, 73, 74, 110, 112, 310, 341, 488 | 341, 68, 69, 70, 310, 72, 73, 74, 110, 112, | 707714,5 |
| 9. | Котельная по ул. Объездной, 9 | 129, 107, 504 | 129, 107, 504 | 92864,5 |
| 10. | Котельная по ул. М. Морозова, 10 | 75, 76, 71 |  | 123471,9 |
| 11. | Котельная по ул. Ленина, 328 | 109, 110, 145 | 109, 145, 163, 164, 146, 110, 148, 165, 112 | 175898,5 |
| 12. | Котельная по ул. Пржевальского, 15 | 338, 332, 339, 478,479, 483, 480, 485 | 473, 478, 338, 339, 332, 479, 485, 482 | 359939,3 |
| 13. | Котельная по ул. Мира, 302 | 148, 149, 112, 113, 75, 76 |  | 162455,7 |
| 14. | Котельная по ул. Р. Люксембург, 18 | 59, 60, 61, 65, 79, 80, 81, 83, 90 | 59, 60, 61, 65, 79, 80, 81, 83, 90 | 347181,1 |
| 15. | Котельная по ул. Семашко, 3 | 486, 485, 480, 481, 482 | 486, 481 | 101258,6 |
| 16. | Котельная по ул. Голенева, 46 | 84 | 84 | 4111,7 |
| 17. | Котельная по ул. Фрунзе, 2 | 4, 5, 30 | 4, 5, 30 | 8748,2 |
| 18. | Котельная по ул. Дзержинского, 161 | 341 |  | 3007,4 |
| 19. | Котельная по ул. Краснофлотской, 187 | 181 | 181 | 6082,3 |
| 20. | Котельная по ул. Фрунзе, 8 | 34 |  | 4131,8 |
| 21. | Котельная по ул. Балахонова, 13 | 143, 144 | 143, 144 | 4347,6 |
| 22. | Котельная по ул. Горького, 43 | 41, 42, 43, 44, 46, 48, 62, 63, 64, 67 | 43, 44, 48, 46, 63 | 107490,8 |
| 23. | Котельная по ул. Объездной, 31 | 504, 505 |  | 27209,7 |
| 24. | Котельная по ул. 8 Марта, 176 | 168 | 168 | 19697,0 |
| 25. | Котельная по ул. Мира, 324 | 110, 146, 145, 147, 148, 163, 164, 165 |  | 437828,2 |
| 26. | Котельная по ул. Ломоносова, 44а (паровые котлы) | 148 | Род. дом кв. 147 |  |
| 27. | Котельная по ул. Партизанской, 1г | 189, 217 | 189, 217 | 55797,2 |
| 28. | Котельная по ул. Семашко, 1 (паровые котлы) | 486 |  |  |
| 29. | Котельная по ул. Дзержинского, 1 | 67, 85, 64, 48, 88, 87 | 67, 85, 64, 48 | 63109,2 |
| 30. | Котельная по ул. Серова, 272 | 189, 190, 234, 235, 236, 290, 76 | 189, 190, 234, 235, 236, 290, 76 | 116187,3 |
| 31. | Котельная по ул. Пономарева, 5 | 152а, 452а | 52а, 452а | 12832,1 |
| 32. | Котельная по ул. Шпаковской, 1 | 262, 380 | 262, 380 | 36706,9 |
| 33. | Котельная по ул. Доваторцев, 5 | 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339 |  | 163259,7 |
| 34. | Котельная по ул. Семашко, 6 (в резерве) | 480, 481, 482, 485 |  |  |
| 35. | Котельная по ул. Бабушкина, 2а | 500 | 500 | 2951,2 |
| 36. | Котельная станция Селекционная | 518 |  | 22047,4 |
| 37. | Котельная по ул. Завокзальной, 33а | 511, 513 | 511, 513 | 564,7 |
| 38. | Котельная по ул. Завокзальной, 33б | 511, 513 | 511, 513 | 473,1 |
| 39. | Котельная по ул. Завокзальной, 33в | 511, 513 | 511, 513 | 541,3 |
| 40. | Котельная по ул. Гражданской, 3 | 86, 49, 39, 50, 511, 513, 51 | 86, 49, 39, 50, 511, 513, 51 | 162290,5 |
| 41. | Котельная по ул. Абрамовой, 2 | 283 |  | 4209,4 |
| 42. | Котельная по Старомарьевскому шоссе, 3 | 509 |  | 1956,2 |
| 43. | Котельная по Старомарьевскому шоссе, 7 | 509 |  | 1675,8 |
| 44. | Котельная по ул. Чехова, 13 (паровые котлы) | 204, 207 | 204, 207 | 779274,4 |
| 45. | Котельная по ул. Серова, 521 (паровые котлы) | 244, 223 | 244, 223 | 25266,1 |
| 46. | Котельная по ул. Серова, 451 | 240 |  | 4857,1 |
| 47. | Котельная по ул. Чехова, 83 (в резерве) | 204 |  |  |
| 48. | Котельная по просп. К. Маркса, 52 | 61 |  | 1123,5 |
| 49. | Котельная по просп. К. Маркса, 59 | 46 |  | 3213,2 |
| 50. | Котельная по пер. Зоотехническому, 15 | 112 |  | 9140,1 |
| 51 | Котельная по ул. Биологической, 20 | 207, 300а |  | 97874,1 |
| 52 | Котельная по ул. Советская, 9 | 18 |  | 7976,5 |
| 53. | Котельная по ул. Дзержинского, 2а | 88, 87 |  | 1293,1 |
| 54. | Котельная по ул. Завокзальная, 24 | 511, 513, 86 |  | 39915,2 |
| 55. | Котельная по ул. Ползунова, 2 | 51 | 51 | 14147,1 |
|  | Итого по району |  |  | 6115490,2 |
|  | Всего |  |  | 13791565,7 |

Схема 2. Зоны действия котельных

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В связи с тем, что город Ставрополь полностью газифицирован, то зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Индивидуальное теплоснабжение потребителей осуществляется посредством ведомственных котельных малой мощности, индивидуальных поквартирных автоматизированных бытовых котлов и печного отопления (для зон малоэтажной жилой застройки).

Отдельно стоящие многоэтажные дома вне зон действия источников централизованного теплоснабжения имеют крышные котельные различной мощности. Суммарная установленная мощность этих котельных составляет 72 МВт/час.

Таблица 7. Перечень домов с крышными котельными.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Установленное газовое оборудование (марка, количество) | Тепловая мощность (кВт/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТСЖ 45-я Параллель | ул. 45 Параллель, 26 | Rendamax R-18-210-2 шт. | 1512 |
|  | ООО «Специальные строительные системы» | ул. 45 Параллель, 38 | Rendamax R-18-3404 – 2шт. | 2625 |
|  | ТСЖ Гармония | ул. 50 лет ВЛКСМ, 69/2 | Rendamax R-18-210-2 шт. | 1512 |
|  | ТСЖ Инициатива | ул. 50 лет ВЛКСМ, 87 | Rendamax R-18-210-2 шт. | 1512 |
|  | ТСЖ Авангард 95 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 | Rendamax R-18-244-З шт. | 2625 |
|  | ООО «Управляющая компания» | ул. Бруснева, 15 В | Pennant PNCH 2000-2шт. | 996 |
|  | ООО Торос | ул. Булкина, 11А | Rendamax –630-2 шт. | 948 |
|  | ТСЖ Доваторцев 37/5 | ул. Доваторцев, 37/5 | Rendamax NNOLF-R2077-1 шт. | 522 |
|  | ТСН Космонавт | ул. Доваторцев, 52 В (72 квартиры) | Ferroli Н-289-2 шт. | 746 |
|  | Доваторцев 52 В (99 квартир) | ул. Доваторцев, 52 В (99 квартир) | Pennant PNCH 1500- 2 шт. | 746 |
|  | Доваторцев 52 В (71 квартира) | ул. Доваторцев, 52 В (71 квартира) | Ferrolipegasus t3 n 2s-2шт. | 628 |
|  | Доваторцев, 52 В к1 | ул. Доваторцев, 52 В к1 | Thermonathermtrio 90–1шт. Thermonatherm-14 CL–1шт. | 113,2 |
|  | ООО УК «Домовой комитет» | ул. Доваторцев, 75 | Rendamax R-3405– 3шт. | 3234 |
|  | ООО «СтавЮгИнвест» (ЖК Белый Дельфин) | ул. Доваторцев, 84/4 | Rendamax R-3406 – 2 шт. | 2380 |
|  | ООО «СтавЮгИнвест» (ЖК Белый город) | ул. Доваторцев, 86/1, 86/2 – 3 котельные | RendamaxR-3408– 6 шт. (всего 3 котельные – по 2 котла на каждой котельной) | 8970 |
|  | ООО «СтавЮгИнвест» (ЖК Белый аист) | ул. Доваторцев, 90/5 | RendamaxR-3408 – 2 шт. | 2990 |
|  | Доваторцев, 173 | ул. Доваторцев, 173 | КЧМ-7-1 шт. | 64 |
|  | ООО «УК г. Ставрополя» | ул. Достоевского, 75, корпус 2 | Rendamax-3400 – 2 шт. | 1530 |
|  | ООО УК 24 часа | К.Маркса, 35 | Ferroli/ PEGASYS Г-3-289 2 шт. | 300 |
|  | ТСЖ Виктория + | ул. Комсомольская, 41 | СКМ-320 1 шт. | 320 |
|  | ООО УК Гранит | ул. Краснофлотская, 88/1 | CONDEXA PRO-3-4шт. | 1035 |
|  | ООО УК «Наследие» | ул. Ленина, 244/2 | RendamaxR-18-3404 – 3шт | 2700 |
|  | ТСЖ Лесок | ул. Ленина, 397а | RendamaxR-2122–2 шт. | 850 |
|  | ООО УК Кристалл | ул. Ленина, 417А/1 | Thermona THERM DUO 50 FT-2шт. | 980 |
|  | ул. Ленина, 456/2 (1-я очередь) | ул. Ленина, 456/2 (1-я очередь) | RendamaxR-2090–2 шт. | 628 |
|  | ТСЖ Подкова | ул. Ленина, 456/2 (2-я очередь) | Rendamax R-2090-2 шт. | 628 |
|  | ЖСК Аграрий | ул. Ленина, 482/1 | Rendamax R-2105-1 шт. | 314 |
|  |  |  | Lamborghini MEGA PRECX N 400-3 шт. | 1302 |
|  | ООО Югсервис | ул. Лермонтова, 240/3 | - | - |
|  | ООО АСН «Статус» | ул. Лесная, 206 | Rendamax R-18-244–2шт. | 1750 |
|  | ООО АСН «Статус» | ул. Лесная, 208 | Rendamax R-22 -2 шт. | 850 |
|  | ООО АСН «Статус» | ул. Лесная, 210 |  |  |
|  | ТСЖ Перекресток | ул. Ломоносова, 45 |  |  |
|  | ТСЖ ОЛИМПИК-ПЛАЗА | ул. Маршала Жукова, 2 | Lamborghini moqe preyk-750 - 1 шт. | 814 |
|  | ТСЖ Авангард | ул. Маршала Жукова, 23 | Protherm - 470 3 шт. | 2280 |
|  | ООО УК на Чехова | ул. Маяковского, 10/1 | Lamborghini MEGA PRECX N 500-2 шт. | 1084 |
|  | ТСЖ Триумф | ул. Мира, 331 | Rendamax R-18-244-ЕМ – 2 шт. | 1750 |
|  | ТСЖ Домком | ул. Осипенко, 8 | ThermonaTHERM20-1шт | 20 |
|  | МУП «ЖЭУ-14» | ул. Пирогова, 54В | Rendamax R-3105– 2 шт. | 722 |
|  | ТСЖ Алые паруса | ул. Пирогова, 78 | Rendamax R-18-210-4 шт. | 3024 |
|  | ООО «Управляющая компания» | ул. Пирогова, 92 | Rendamax R-18-2 шт. | 2000 |
|  | ТСЖ Пирогова 94 | ул. Пирогова, 94 | Rendamax R-18-180 -2шт. | 1298 |
|  | ТСН Созвездие СТ | ул. Пирогова, 102 | Riello RTQ-1250 -2шт. | 875 |
|  | ТСЖ Лайнер | ул. Пирогова, 102/1 | Rendamax R-18-244- 2шт. Rendamax R-18-280- 1шт. | 875 |
|  | ТСЖ Эдельвейс | ул. Пушкина, 8А/8 | Teledyne Laars Rheos RHCH 2400-3 шт. | 1081 |
|  | Комфорт Сервис-1 | ул. Рогожникова, 3 | RendamaxR-601–2 шт. | 301,4 |
|  | ТСЖ Город роз | ул. Черниговская, 4 | Teledyne Laars Rheos RHCH 2400-2шт. | 1081 |
|  | ООО УК Город Роз | ул. Черниговская, 4/1 | MIGHTY THERM-2шт. | 1081 |
|  | ООО «Благополучие» | ул. Чехова, 85/19 | Protherm бизон NO-350-2 шт. | 700 |
|  | ООО АСН «Статус» | ул. Шеболдаева, 8 | Rendamax R-18-210- 2шт. Rendamax R-18-244 -1шт. | 1750 750 |
|  | Шпаковская, 100 (2-я очередь) | ул. Шпаковская, 100 (2-я очередь) | RendamaxR-2122– 2шт. | 850 |
|  | ООО УК Деловой комитет | ул. Шпаковская, 100 (3-я очередь) | RendamaxR-18-244– 2шт. | 1750 |
|  | ТСН Парковый | ул. Шпаковская, 121 | Lamborghini MEGA PRECX N 1200-2 шт. | 2602 |
|  | Итого | 71 998,6 |

Частный сектор отапливается от собственных индивидуальных источников тепла.

Графически зоны с преобладанием индивидуальных источников тепловой энергии в городе Ставрополе показаны в Приложении 4 главы 1 обосновывающих материалов.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Источниками централизованного теплоснабжения города Ставрополя являются муниципальные котельные, эксплуатируемые АО «Теплосеть» на праве долгосрочной ареды и четырнадцать ведомственных котельных.

Основной теплоснабжающей организацией в городе Ставрополе является АО «Теплосеть».

Источниками тепловой энергии являются водогрейные котельные мощностью от 0,1 до 240 Гкал и паровые с выработкой пара до 5 т/ч. Срок эксплуатации котельных осуществляется от 1 до 55 лет.

Параметры установленной тепловой мощности котельных системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя и присоединенной нагрузки по состоянию на конец 2013 года:

1 168,374 Гкал/час - установленная тепловая мощность;

865,573 Гкал/час - присоединенная нагрузка;

0,74 - коэффициент использования мощности котельных

Таблица 8. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования котельных в базовом году (2013 год).

| № п/п | Адрес объекта | Перечень газопотребляющего оборудования | Установленная мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный район |
| 1. | Котельная по ул. Доваторцев, 44е | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ПТВМ-50 | 50,0 |
|  |  | ПТВМ-50 | 50,0 |
|  |  | КВ-ГМ-50 | 50,0 |
|  |  | КВГМ-20 | 20,0 |
|  |  | КВГМ-20 | 20,0 |
|  |  | КВ-ГМ-29 -150(П) | 25,0 |
| 2. | Котельная по ул. Пирогова, 87 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГМ-23,26-150 | 20,0 |
|  |  | КВГМ-23,26-150 | 20,0 |
|  |  | КВГМ-23,26-150 | 20,0 |
| 3. | Котельная по ул. Серова, 2(резерв) | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
| 4. | Котельная по ул. Тухачевского, 17 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1-0.9Г | 0,55 |
|  |  | Е-1-0.9Г | 0,55 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | "Кимак" (резерв) | 3,00 |
| 5. | Котельная по ул. Шпаковской, 85 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0,42 |
|  |  | УН-6 | 0,42 |
| 6. | Котельная по 2-й Юго-Западному пр., 9а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 10 |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 10 |
| Южный район |
| 7. | Котельная по ул. Магистральной (пос. Демино) | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
| 8. | Котельная по ул. Южный обход, 55ж | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТТ-100 | 6,88 |
|  |  | ТТ-100 | 6,88 |
|  |  | ТТ-100 | 6,88 |
|  |  | ТТ-100 | 6,88 |
| Северный район |
| 9. | Котельная по ул.2-я Промышленная, 8б | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 100,00 |
|  |  | ПТВМ-100 | 100,00 |
| 10. | Котельная по просп. Кулакова, 20б | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20,00 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20,00 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20,00 |
| 11. | Котельная по ул. Октябрьской, 182 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2,5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
| 12. | Котельная по ул. Ленина, 441 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1/9Г | 0,55 |
|  |  | Е-1/9Г | 0,55 |
| 13. | Котельная по ул. Октябрьской, 184 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-4.65 | 4,00 |
|  |  | КВГ-4.65 | 4,00 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 0,55 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 0,55 |
| 14. | Котельная по ул. Балакирева,5 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
| 15. | Котельная по ул. Ленина, 417 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1/9Г | 0,60 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
| 16. | Котельная по ул. Попова, 16 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-0,8 | 0,80 |
|  |  | КВГ-0,8 | 0,80 |
|  |  | CREATIS | 0,30 |
| 17. | Котельная по ул. Октябрьской, 66 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | BAXI SLIM HP-1.160 IN | 0,10 |
|  |  | BAXI SLIM HP-1.160 IN | 0,10 |
|  |  | BAXI SLIM HP-1.160 IN | 0,10 |
| 18. | Котельная по ул. Октябрьской, 159 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5(паросборник) | 0,30 |
|  |  | КВГ-0,46 | 0,40 |
|  |  | УН-5 | 0,30 |
| 19. | Котельная по ул. Пригородной, 197 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,15 |
|  |  | КВ-ГМ-4,65 | 4,00 |
|  |  | КВ-ГМ-4,65 | 4,00 |
| 20. | Котельная поул. Чапаева, 4 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
| 21. | Котельная по ул. Пригородной, 70 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0,75 |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0,75 |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0,75 |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0,75 |
| 22. | Котельная по ул. Трунова, 71 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-0,8 | 0,80 |
|  |  | КВГ-0,8 | 0,80 |
|  |  | КВГ-0,8 | 0,80 |
| 23. | Котельная по ул. Федосеева, 2 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е 1/9-1Г | 0,55 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ | 0,55 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0,60 |
| 24. | Котельная ул. Репина, 146 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-0,8 | 0,80 |
|  |  | КВ-Г-0,8 | 0,80 |
| 25. | Котельная по ул. Ленина, 415а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0,70 |
|  |  | УН-5 | 0,70 |
|  |  | УН-5 | 0,70 |
| 26. | Котельная по ул. Гоголя, 36 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0,35 |
|  |  | УН-5 | 0,35 |
| 27. | Котельная по ул.Воронежской,14 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ПЕГАСУС F2212 | 0,25 |
|  |  | УН-6 | 0,25 |
| 28. | Котельная по ул. Пригородной, 224 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВА-1,0 | 0,95 |
|  |  | КВА-1,0 | 0,95 |
| Центральный район |
| 29. | Котельная по ул. Доваторцев, 2 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | ДКВР-4-13(водогрейн.) | 2,90 |
|  |  | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | ДЕ-10-14 | 5,50 |
| 30. | Котельная по ул. Советской, 1 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0,40 |
|  |  | УН-6 | 0,40 |
|  |  | CREATIS 22 | 0,30 |
| 31. | Котельная по просп. К. Маркса, 65 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0,35 |
|  |  | КС-0,36 | 0,40 |
| 32. | Котельная по просп. К. Маркса, 77 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КС-0,36 | 0,40 |
|  |  | КС-0,36 | 0,40 |
| 33. | Котельная по ул. Голенева, 6а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0,20 |
| 34. | Котельная по ул. Лермонтова, 153 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 10,00 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20,00 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20,00 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20,00 |
| 35. | Котельная по ул. Пушкина, 65 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
| 36. | Котельная по пр. Ленинградскому, 24 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 10,00 |
|  |  | ДКВР-10/13(водогрейный) | 6,12 |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 10,00 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20,00 |
| 37. | Котельная по ул. Дзержинского, 228 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-7.56 | 6,50 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6,50 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6,50 |
|  |  | ТВГ-8 | 8,00 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6,50 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6,50 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6,50 |
| 38. | Котельная по ул. Объездной, 9 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВ-Г-1,6-115 | 1,50 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
| 39. | Котельная по ул. М. Морозова, 10 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
| 40. | Котельная по ул. Ленина, 328 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-3,15 | 2,70 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
|  |  | КВГ-2,5 | 2,50 |
|  |  | КВГ- 2,5 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2,9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
| 41. | Котельная по ул. Пржевальского, 15 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5м | 2,60 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2,5 | 2,50 |
| 42. | Котельная по ул. Мира, 302 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-8 | 8,00 |
|  |  | ТВГ-8 | 8,00 |
| 43. | Котельная по ул. Розы Люксембург, 18 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ДКВР-10/13(водогрейный) | 8,20 |
|  |  | ДКВР-10/13(водогрейный) | 8,20 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 0,80 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 0,80 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6,50 |
| 44. | Котельная по ул. Семашко, 3 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-4Р | 4,00 |
|  |  | ТВГ-4Р | 4,00 |
| 45. | Котельная по ул. Голенева, 46 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0,55 |
|  |  | КВГ- 0,46 | 0,40 |
| 46. | Котельная по ул. Фрунзе, 2 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0,43 |
|  |  | УН-6 | 0,43 |
|  |  | УН-6 | 0,43 |
| 47. | Котельная по ул. Дзержинского, 161 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0,24 |
| 48. | Котельная по ул. Краснофлотской, 187 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0,50 |
|  |  | КС- 0,36 | 0,40 |
| 49. | Котельная по ул. Фрунзе, 8 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-0,46 | 0,40 |
|  |  | УН-5 | 0,45 |
| 50. | Котельная по ул. Балахонова, 13 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0,30 |
|  |  | КВГ- 0,46 | 0,46 |
| 51. | Котельная по ул. Горького, 43 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
| 52. | Котельная по ул. Объездной, 31 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | De Dietrich DTG 330-20S | 0.327 |
|  |  | De Dietrich DTG 330-20S | 0.327 |
| 53. | Котельная по ул. 8 Марта, 176 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-0,8-115 | 0,80 |
| 54. | Котельная по ул. Мира, 324 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-14 | 12,00 |
|  |  | ТВГ-8 | 8,00 |
|  |  | ТВГ-8 | 8,00 |
| 55. | Котельная по ул. Ломоносова, 44 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1/9Г | 0,55 |
|  |  | Е 1,0-0,9Г-3 | 0,55 |
| 56. | Котельная по ул. Партизанской, 1г | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | RIELLO RTO | 3,00 |
|  |  | RIELLO RTO | 3,00 |
|  |  | Эдена | 0,30 |
| 57. | Котельная по ул. Семашко,1 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1/9Г | 0,55 |
|  |  | Е-1/9Г | 0,55 |
| 58. | Котельная по ул. Дзержинского, 1 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-1,1М | 1,10 |
|  |  | ТВГ-0.75М | 0,75 |
|  |  | ТВГ-0.75М | 0,75 |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0,75 |
| 59. | Котельная по ул. Серова, 272 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-1,1 | 1,10 |
|  |  | КСВ-2,9 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2,50 |
| 60. | Котельная по ул. Пономарева, 5 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КС-0.36 | 0,40 |
|  |  | КВГ- 0,46 | 0,40 |
|  |  | КВГ- 0,46 | 0,40 |
| 61. | Котельная по просп. К. Маркса, 35 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ПЕГАСУС F3289 | 0,25 |
|  |  | ПЕГАСУС F3289 | 0,25 |
| 62. | Котельная по ул. Шпаковской, 1 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | МЗК-7АГ-2 | 0,55 |
|  |  | МЗК-7АГ-2 | 0,55 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2,9 | 2,50 |
|  |  | КВГ-0,8-115 | 0,80 |
| 63. | Котельная по ул. Доваторцев, 5 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2,50 |
| 64. | Котельная по ул. Семашко, 6 (резерв) | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1,50 |
| 65. | Котельная по ул. Бабушкина, 2а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | НР-18 | 0,40 |
|  |  | НР-18 | 0,40 |
| 66. | Котельная по ул. Селекционная станция | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0,75 |
|  |  | ТВГ-0,75 | 0,75 |
|  | Котельные по: | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
| 67. | ул. Завокзальной, 33 А, | КСУВ-100 | 0,10 |
| 68. | ул. Завокзальной, 33 Б, | КСУВ-100 | 0,10 |
| 69. | ул. Завокзальной, 33 В, | КСУВ-100 | 0,10 |
| 70. | Котельная по ул. Гражданской, 3 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-2,5-95 | 2,15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,15 |
| 71. | Котельная по ул. Абрамовой, 2 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | У-6 | 0,44 |
|  |  | У-6 | 0,44 |
| 72. | Котельная по Старомарьевскому шоссе, 7 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСУВ-200 | 0,17 |
| 73. | Котельная по ул. Чехова, 13 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-2.5-0,9Гм | 1,40 |
|  |  | Е-2.5-0,9Гм | 1,40 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГМ-20 | 20,00 |
|  |  | КВГМ-20 | 20,00 |
|  |  | ТВГ-8 | 8,00 |
| 74. | Котельная по ул. Серова, 521 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ | 0,55 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ | 0,55 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,20 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2,20 |
| 75. | Котельная по ул. Серова, 451 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0,15 |
|  |  | CREATIS 4 | 0,23 |
| 76. | Котельная по ул.Чехова,83 (резерв) | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2,9 | 2,50 |
|  |  | КСВ-2,9 | 2,50 |
| 77. | Котельная по просп. К. Маркса, 52 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-0,75 | 0,75 |
|  |  | ТВГ-0,75 | 0,75 |
| 78. | Котельная по просп. К. Маркса, 59 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Pennant PNCH-2000 | 0,43 |
|  |  | Pennant PNCH-2000 | 0,43 |
| 79. | Котельная по пер. Зоотехническому, 15 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Универсал-5 | 0,23 |
|  |  | Универсал-5 | 0,27 |
|  |  | Универсал-5 | 0,23 |
| 80. | Котельная поул. Дзержинского, 2а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Универсал-6 | 0,26 |
|  |  | Универсал-6 | 0,25 |
|  |  | Универсал-6 | 0,28 |
| 81. | Котельная по ул. Завокзальной, 24 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Факел-1Г | 0,86 |
|  |  | Факел-1Г | 0,86 |
|  |  | Факел-1Г | 0,86 |
|  |  | Факел-1Г | 0,86 |
| 82. | Котельная поул. Ползунова, 2 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Универсал-6 | 0,325 |
|  |  | Универсал-6 | 0,335 |
|  |  | Универсал-6 | 0,34 |

Параметры установленной тепловой мощности котельных системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя и присоединенной нагрузки по состоянию на 2017 год:

1 170,251 Гкал/час - установленная тепловая мощность;

929,928 Гкал/час - присоединенная нагрузка;

0,79 - коэффициент использования мощности котельных

### Таблица 9. Параметры установленной тепловой мощности

### теплофикационного оборудования котельных в 2017 году

| № п/п | Адрес объекта | Перечень газопотребляющего оборудования | Установленная мощность Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный район |
| 1. | Котельная по ул. Доваторцев, 44е | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-23,26 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-23,26 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-23,26 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-50 | 50 |
|  |  | КВГМ-20 | 20 |
|  |  | КВГМ-20 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-29 -150(П) | 25 |
|  |  | КВ-ГМ-29 -150(П) | 25 |
| 2. | Котельная по ул. Пирогова, 87 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГМ-23,26-150 | 20 |
|  |  | КВГМ-23,26-150 | 20 |
|  |  | КВГМ-23,26-150 | 20 |
| 3. | Котельная по ул. Серова, 2 (резерв) | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
| 4. | Котельная по ул. Тухачевского, 17 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1-0.9Г | 0.55 |
|  |  | Е-1-0.9Г | 0.55 |
| 5. | Котельная по ул. Тухачевского, 17 (передвижная) | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | "Кимак" (резерв) | 3 |
| 6. | Котельная по ул. Шпаковская, 85 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0.42 |
|  |  | УН-6 | 0.42 |
| 7. | Котельная по 2 Юго-Западному пр., 9а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 10 |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 10 |
| 8. | Котельная по ул. Шпаковской, 76/6 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВА-0,63 | 0.54 |
|  |  | КВА-0,64 | 0.54 |
| Южный район |
| 9. | Котельная по ул. Магистральная (пос. Демино) | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
| 10. | Котельная по ул. Южныйобход, 55ж | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТТ-100 | 6.88 |
|  |  | ТТ-100 | 6.88 |
|  |  | ТТ-100 | 6.88 |
|  |  | ТТ-100 | 6.88 |
| Северный район |
| 11. | Котельная по ул.2 Промышленной, 8б | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ПТВМ-100 | 100 |
|  |  | КВ-ГМ-29,0 | 25 |
|  |  | КВ-ГМ-29,0 | 25 |
|  |  | КВ-ГМ-29,0 | 25 |
| 12. | Котельная по просп. Кулакова, 20б | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20 |
| 13. | Котельная по ул. Октябрьской, 182 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.15 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.15 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2,9 | 2.5 |
|  |  | КВГ-3,15 | 2.7 |
| 14. | Котельная по ул. Ленина, 441 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | Е-1/9Г (водогрейный) | 0.55 |
|  |  | Е-1/9Г (водогрейный) | 0.55 |
| 15. | Котельная по ул. Октябрьской, 184 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-4.65 | 4 |
|  |  | КВГ-4.65 | 4 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 0.55 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 0.55 |
| 16. | Котельная по ул. Балакирева, 5 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1.5 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1.5 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1.5 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1.5 |
| 17. | Котельная по ул. Ленина, 417 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1/9Г | 0.6 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-1.86 | 1.5 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1.5 |
|  |  | КСВ-1,6-110 | 1.38 |
| 18. | Котельная по ул. Попова, 16 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-0,8 | 0.8 |
|  |  | КВГ-0,8 | 0.8 |
|  |  | CREATIS | 0.3 |
| 19. | Котельная по ул. Октябрьской, 66 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | BAXISLIMHP-1.160 IN | 0.1 |
|  |  | BAXISLIMHP-1.160 IN | 0.1 |
|  |  | BAXISLIMHP-1.160 IN | 0.1 |
| 20. | Котельная по ул. Октябрьской, 159 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5(паросборник) | 0.3 |
|  |  | КВГ-0,46 | 0.4 |
|  |  | УН-5 | 0.3 |
| 21. | Котельная по ул. Пригородной, 197 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
|  |  | КВ-ГМ-4,65 | 4 |
|  |  | КВ-ГМ-4,65 | 4 |
| 22. | Котельная по ул. Чапаева, 4 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
| 23. | Котельная по ул. Пригородной, 70 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0.75 |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0.75 |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0.75 |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0.75 |
| 24. | Котельная по ул. Трунова, 71 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-0,8 | 0.69 |
|  |  | КВГ-0,86 | 0.74 |
|  |  | КВГ-0,86 | 0.74 |
| 25. | Котельная по ул. Репина, 146 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-0,8 | 0.69 |
|  |  | КВ-Г-0,8 | 0.69 |
| 26. | Котельная по ул. Гоголя, 36 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0.197 |
|  |  | УН-5 | 0.197 |
| 27. | Котельная по ул. Воронежской, 14 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ПЕГАСУСF2212 | 0.19 |
|  |  | УН-6 | 0.25 |
| 28. | Котельная по ул. 4 Промышленной, 3 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | DTG 330-10S | 0.15 |
|  |  | DTG 330-10S | 0.15 |
| 29. | Котельная по ул. Пригородной, 224 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВА-1,0 | 0.86 |
|  |  | КВА-1,0 | 0.86 |
| 30. | Котельная по ул. Федосеева, 9 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0.6 |
|  |  | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е1/9-1Г | 0.625 |
|  |  | Е-1,0-0,9Г3 | 0.625 |
| 31. | Котельная по ул. 1 Промышленной, 4 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВа-0,6 | 0.54 |
|  |  | КСВа-0,6 | 0.54 |
| 32. | Котельная по просп. Кулакова, 8 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | ДЕ-10-14 | 14.93 |
|  |  | ДЕ-10-14 |  |
|  |  | ДСЕ-2,5/14 |  |
| Центральный район |
| 33. | Котельная по ул. Доваторцев, 2 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-1,6 | 1.38 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | ДКВР-4-13(водогрейный) | 2,9 |
|  |  | ДЕ-10-14 (водогрейный) | 5.5 |
| 34. | Котельная по просп. К. Маркса ,65 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0.35 |
|  |  | КС-0,36 | 0.4 |
| 35. | Котельная по просп. К. Маркса, 77 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КС-0,36 | 0.4 |
|  |  | КС-0,36 | 0.4 |
| 36. | Котельная по ул. Голенева, 6а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0.2 |
| 37. | Котельная по ул. Лермонтова, 153 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-11,63 | 10 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20 |
| 38. | Котельная по ул. Пушкина, 65 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
| 39. | Котельная по пр. Ленинградскому, 24 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-ГМ-11,63 | 10 |
|  |  | КВ-ГМ-7,56 | 6.5 |
|  |  | КВ-ГМ-7,56 | 6.5 |
|  |  | КВ-ГМ-10 | 10 |
|  |  | КВ-ГМ-20 | 20 |
| 40. | Котельная по ул. Дзержинского, 228 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-7.56 | 6.5 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6.5 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6.5 |
|  |  | ТВГ-8 | 8 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6.5 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6.5 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6.5 |
| 41. | Котельная по ул. Объездной, 9 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-1,6-110 | 1.38 |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВ-Г-1,6-115 | 1.38 |
|  |  | КВ-Г-1,6-115 | 1.38 |
| 42. | Котельная по ул. Морозова, 10 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-3,15 | 2.7 |
|  |  | КВГ-3,15 | 2.7 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1.5 |
| 43. | Котельная по ул. Ленина, 328 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-3,15 | 2.7 |
|  |  | КВГ-3,15 | 2.7 |
|  |  | КВГ-2,5 | 2.5 |
|  |  | КВГ- 2,5 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2,9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
| 44. | Котельная по ул. Пржевальского, 15 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5м | 2.6 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2,5 | 2.5 |
| 45. | Котельная по ул. Мира, 302 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-8 | 8 |
|  |  | ТВГ-8 | 8 |
| 46. | Котельная по ул. Р.Люксембург, 18 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ДКВР-10/13 (водогрейный) | 8.2 |
|  |  | ДКВР-10/13 (водогрейный) | 8.2 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 0.8 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 0.8 |
|  |  | КВГ-7.56 | 6.5 |
| 47. | Котельная по ул. Семашко, 3 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-4Р | 4 |
|  |  | ТВГ-4Р | 4 |
|  |  | КВ-ГМ-7,56-110 | 6.5 |
| 48. | Котельная по ул. Голенева, 46 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0.55 |
|  |  | КВГ- 0,46 | 0.4 |
| 49. | Котельная по ул. Фрунзе, 2 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0.43 |
|  |  | DTG 330-20S | 0.325 |
|  |  | DTG 330-20S | 0.325 |
| 50. | Котельная по ул. Дзержинского, 161 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | SLIMHP-1.62iN | 0.053 |
|  |  | SLIMHP-1.62iN | 0.053 |
|  |  | SLIMHP-1.62iN | 0.053 |
| 51. | Котельная по ул. Краснофлотской, 187 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-6 | 0.5 |
|  |  | КС- 0,36 | 0.4 |
| 52. | Котельная по ул. Фрунзе, 8 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-0,46 | 0.4 |
|  |  | УН-5 | 0.45 |
| 53. | Котельная по ул. Балахонова, 13 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0.3 |
|  |  | КВГ- 0,46 | 0.46 |
| 54. | Котельная по ул. Горького, 43 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1.5 |
|  |  | ТВГ-1.5 | 1.5 |
|  |  | КВГ-1,6 | 1.38 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
| 55. | Котельная по ул. Объездной, 31 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | DeDietrichDTG 330-20S | 0.325 |
|  |  | DeDietrichDTG 330-20S | 0.325 |
| 56. | Котельная по ул. 8 Марта, 176 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | ТВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-0,8-115 | 0.8 |
| 57. | Котельная по ул. Мира, 324 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-14 | 12 |
|  |  | КВ-ГМ-7,56 | 6.5 |
|  |  | ТВГ-8 | 8 |
| 58. | Котельная по ул. Ломоносова, 44 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1/9Г | 0.55 |
|  |  | Е 1,0-0,9Г-3 | 0.55 |
| 59. | Котельная по ул. Партизанской, 1Г | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | RIELLO RTO | 3 |
|  |  | RIELLO RTO | 3 |
|  |  | КВ-ГМ-4,65 | 4 |
|  |  | КВ-ГМ-4,65 | 4 |
| 60. | Котельная по ул.Семашко,1 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1/9Г | 0.55 |
|  |  | Е-1/9Г | 0.55 |
| 61. | Котельная по ул. Дзержинского, 1 | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-1,1М | 1.1 |
|  |  | КВГ-0,8 | 0.69 |
|  |  | ТВГ-0.75М | 0.75 |
|  |  | КВГ-1,6-115 | 1.38 |
| 62. | Котельная по ул. Серова, 272 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-1,1 | 1.1 |
|  |  | КСВ-2,9 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.15 |
|  |  | КВГ-3,15 | 2.7 |
| 63. | Котельная по ул. Пономарева, 5 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | GREATIS 22 | 0.3 |
|  |  | КВГ- 0,46 | 0.4 |
|  |  | КВГ- 0,46 | 0.4 |
| 64. | Котельная по ул. Шпаковской, 1 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | МЗК-7АГ-2 | 0.55 |
|  |  | МЗК-7АГ-2 | 0.55 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2,9 | 2.5 |
|  |  | КВГ-0,8-115 | 0.8 |
| 65. | Котельная по ул. Доваторцев, 5 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КВГ-2.5 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2.9 | 2.5 |
| 66. | Котельная по ул. Семашко, 6 (резерв) | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-1.86 | 1.5 |
|  |  | КСВ-1.86 | 1.5 |
| 67. | Котельная по ул. Бабушкина, 2а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | НР-18 | 0.286 |
|  |  | НР-18 | 0.286 |
| 68. | Котельная станция Селекционная | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-0.75 | 0.75 |
|  |  | ТВГ-0,75 | 0.75 |
| 69. | Котельная по ул. Завокзальной, 33а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСУВ-100 | 0.09 |
| 70. | Котельная по ул. Завокзальной, 33б | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСУВ-100 | 0.09 |
| 71. | Котельная по ул.Завокзальной, 33в | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСУВ-100 | 0.09 |
| 72. | Котельная по ул. Гражданской, 3 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-2,5-95 | 2.15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
| 73. | Котельная по ул. Абрамовой, 2 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | У-6 | 0.44 |
|  |  | У-6 | 0.44 |
|  |  | «ЭДЕНА» | 0.3 |
| 74. | Котельная по Старомарьевскому шоссе, 7 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСУВ-200 | 0.172 |
| 75. | Котельная по Старомарьевскому шоссе, 3 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | BAXISLIMiiN | 0.053 |
|  |  | BAXISLIMiiN | 0.053 |
|  |  | BAXISLIMiiN | 0.053 |
|  |  | BAXISLIMiiN | 0.053 |
| 76. | Котельная по ул. Чехова, 13 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-2.5-0,9Гм | 1.4 |
|  |  | Е-2.5-0,9Гм | 1.4 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВГМ-20 | 20 |
|  |  | КВГМ-20 | 20 |
|  |  | ТВГ-8 | 8 |
| 77. | Котельная по ул. Серова, 521 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ (МЗК) | 0.26 |
|  |  | Е-1.0-0.9ГЗ | 0.55 |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
|  |  | КВ-Г-2.5-95 | 2.15 |
| 78. | Котельная по ул. Серова, 451 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | УН-5 | 0.15 |
|  |  | CREATIS 4 | 0.23 |
| 79. | Котельная по ул. Чехова, 83 (резерв) | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | КСВ-2,9 | 2.5 |
|  |  | КСВ-2,9 | 2.5 |
| 80. | Котельная по просп. К.Маркса, 52 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | ТВГ-0,75 | 0.75 |
|  |  | ТВГ-0,75 | 0.75 |
| 81. | Котельная по просп. К.Маркса, 59 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | PennantPNCH-2000 | 0.43 |
|  |  | PennantPNCH-2000 | 0.43 |
| 82. | Котельная по пер. Зоотехнический, 15 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Универсал-5 | 0.23 |
|  |  | Универсал-5 | 0.27 |
|  |  | Универсал-5 | 0.23 |
| 83. | Котельная по ул. Советская, 9 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Хопер-100 | 0.086 |
|  |  | Хопер-100 | 0.086 |
| 84. | Котельная по ул. Биологической, 20 | Перечень паровых к/а |  |
|  |  | ДКВР-4-13 | 2.3775 |
|  |  | ДКВР-4-13 | 2.3775 |
|  |  | ДКВР-4-13 | 2.3775 |
|  |  | ДКВР-4-13 | 2.3775 |
| 85. | Котельная по ул. Дзержинского, 2а | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Универсал-6 | 0.26 |
|  |  | Универсал-6 | 0.25 |
|  |  | Универсал-6 | 0.28 |
| 86. | Котельная по ул. Завокзальной, 24 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Факел-1Г | 0.86 |
|  |  | Факел-1Г | 0.86 |
|  |  | Факел-1Г | 0.86 |
|  |  | Факел-1Г | 0.86 |
| 87. | Котельная по ул. Ползунова, 2 | Паровых к/а нет |  |
|  |  | Перечень водогрейных к/а |  |
|  |  | Универсал-6 | 0.3250 |
|  |  | Универсал-6 | 0.3350 |
|  |  | Универсал-6 | 0.3400 |

2.5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников в базовом периоде (2013 год) сведены в таблицу.

Таблица 10.

| Источник | Существующие ограничения, Гкал/час | Существующая располагаемая мощность в паре, Гкал/час | Существующая располагаемая мощность в сетевой воде, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный район |
| Ул. Доваторцев,44е | 15,60 | 0,00 | 199,40 |
| Ул. Пирогова, 87 | 2,34 | 0,00 | 57,66 |
| Ул. Серова, 2 | 0,36 | 0,00 | 9,64 |
| Ул. Тухачевского,17 | 0,54 | 1,14 | 2,42 |
| Ул. Шпаковская, 85 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 2-й Юго-Западный пр. 9а | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Ул. Магистральная (пос. Демино) | 1,49 | 0,00 | 11,01 |
| Ул. Южный обход, 55ж | 1,00 | 0,00 | 26,52 |
| Северный район |
| Ул. 2-я Промышленная, 8б | 88,07 | 0,00 | 111,93 |
| Просп. Кулакова, 20б | 11,11 | 0,00 | 48,89 |
| Ул. Октябрьская, 182 | 0,17 | 0,00 | 17,33 |
| Ул. Ленина, 441 | 0,90 | 1,044 | 6,66 |
| Ул. Октябрьская, 184 | 1,87 | 0,00 | 7,23 |
| Ул. Балакирева, 5 | 0,05 | 0,00 | 5,95 |
| Ул. Ленина, 417 | 0,62 | 0,342 | 4,14 |
| Ул. Попова, 16 | 0,14 | 0,00 | 1,76 |
| Ул. Октябрьская, 66 | 0,03 | 0,00 | 0,27 |
| Ул. Октябрьская, 159 | 0,42 | 0,00 | 0,58 |
| Ул. Пригородная, 197 | 2,19 | 0,00 | 14,41 |
| Ул. Чапаева, 4 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Ул. Пригородная, 70 | 0,23 | 0,00 | 2,77 |
| Ул. Трунова, 71 | 0,33 | 0,00 | 2,07 |
| Ул. Федосеева, 2 | 0,21 | 0,99 | 0,50 |
| Ул. Репина, 146 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| Ул. Ленина, 415 | 0,86 | 0,00 | 1,24 |
| Ул. Гоголя, 36 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Ул. Воронежская, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| ул. Пригородная, 224а | 0,00 | 0,00 | 1,90 |
| Центральный район |
| Ул. Доваторцев, 2 | 1,24 | 0,00 | 14,66 |
| Ул. Советская, 1 | 0,03 | 0,00 | 1,10 |
| Просп. К. Маркса, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| Просп. К. Маркса, 77 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| Ул. Голенева, 6а | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Ул. Лермонтова, 153 | 7,60 | 0,00 | 62,40 |
| Ул. Пушкина, 65 | 4,34 | 0,00 | 10,66 |
| Пр. Ленинградский, 24 | 1,88 | 0,00 | 46,32 |
| Ул. Дзержинского, 228 | 7,60 | 0,00 | 39,40 |
| Ул. Объездная, 9 | 0,60 | 0,00 | 6,40 |
| Ул. Морозова, 10 | 1,27 | 0,00 | 9,73 |
| Ул. Ленина, 328 | 0,68 | 0,00 | 13,32 |
| Ул. Пржевальского, 15 | 2,05 | 0,00 | 20,55 |
| Ул. Мира, 302 | 4,44 | 0,00 | 11,56 |
| Ул. Р. Люксембург, 18 | 1,57 | 0,00 | 22,93 |
| Ул. Семашко, 3 | 1,18 | 0,00 | 6,82 |
| Ул. Голенева, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| Ул. Фрунзе, 2 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| Ул. Дзержинского, 161 | 0,10 | 0,00 | 0,14 |
| Ул. Краснофлотская, 187 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| Ул. Фрунзе, 8 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Ул. Балахонова, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| Ул. Горького, 43 | 1,76 | 0,00 | 5,24 |
| Ул. Объездная, 31 | 0,00 | 0,00 | 0,654 |
| Ул. 8 Марта, 176 | 0,79 | 0,00 | 5,01 |
| Ул. Мира, 324 | 2,75 | 0,00 | 25,25 |
| Ул. Ломоносова, 44а | 0,15 | 0,95 | 0,00 |
| Ул. Партизанская, 1г | 0,523 | 0,00 | 5,777 |
| Ул. Семашко, 1 | 0,00 | 1,13 | 0,00 |
| Ул. Дзержинского, 1 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
| Ул. Серова, 272 | 0,66 | 0,00 | 7,94 |
| Ул. Пономарева, 5 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| Просп. К. Маркса, 35 | 0,02 | 0,00 | 0,48 |
| Ул. Шпаковская, 1 | 0,13 | 1,11 | 5,56 |
| Ул. Доваторцев, 5 | 0,00 | 0,00 | 12,73 |
| Ул. Семашко, 6 (резерв) |  | 0,00 |  |
| Ул. Бабушкина, 2а | 0,08 | 0,00 | 0,72 |
| Ул. Селекционная станция | 0,05 | 0,00 | 1,45 |
| Ул. Завокзальная, 33а -А | 0,013 | 0,00 | 0,077 |
| Ул. Завокзальная, 33а -Б | 0,013 | 0,00 | 0,077 |
| Ул. Завокзальная, 33а -В | 0,013 | 0,00 | 0,077 |
| Ул. Гражданская, 3 | 0,83 | 0,00 | 7,77 |
| Ул. Абрамовой, 2 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| Старомарьевское шоссе, 7 | 0,012 | 0,00 | 0,16 |
| Ул. Чехова, 13 | 3,28 | 2,22 | 45,3 |
| Ул. Серова, 521 | 2,93 | 0,958 | 1,61 |
| Ул. Серова, 451 | 0,16 | 0,00 | 0,22 |
| Ул. Серова, 451 | 0,16 | 0,00 | 0,22 |
| Ул. Чехова, 83 (резерв) |  | 0,00 |  |
| Просп. К. Маркса, 52 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| Просп. К. Маркса, 59 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| Пер. Зоотехнический, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| Ул. Дзержинского, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| Ул. Завокзальная, 24 | 0,00 | 0,00 | 3,44 |
| Ул. Ползунова, 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

2.6. Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто в базовом периоде (2013 год).

Таблица 11.

| Источник | Затраты на собственные нужды в сетевой воде, Гкал/час | Затраты на собственные нужды в паре, Гкал/ч | Затраты на хозяйственные нужды, Гкал | Существующая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный район |
| Ул. Доваторцев, 44е | 1,053 |  | 1,225 | 197,120 |
| Ул. Пирогова, 87 | 0,291 |  |  | 57,370 |
| Ул. Серова, 2 (резерв) |  |  |  |  |
| Ул. Тухачевского, 17 |  | 0,067 |  | 3,490 |
| Ул. Шпаковская, 85 | 0,005 |  |  | 0,835 |
| 2-й Юго-Западный пр. 9а | 0,080 |  |  | 19,900 |
| Южный район |
| Ул. Магистральная (пос. Демино) | 0,071 |  |  | 10,939 |
| Ул. Южный обход, 55ж | 0,096 |  |  | 26,420 |
| Северный район |
| Ул. 2-я Промышленная, 8б | 0,395 |  |  | 111,54 |
| Просп. Кулакова, 20б | 0,299 |  | 0,400 | 48,190 |
| Ул. Октябрьская, 182 | 0,096 |  |  | 17,230 |
| Ул. Ленина, 441 | 0,059 | 0,013 |  | 6,600 / 1,030 |
| Ул. Октябрьская, 184 | 0,076 |  |  | 7,150 |
| Ул. Балакирева, 5 | 0,044 |  |  | 5,900 |
| Ул. Ленина, 417 |  | 0,06 |  | 3,732 |
| Ул. Попова, 16 | 0,029 |  |  | 1,730 |
| Ул. Октябрьская, 66 | 0,026 |  |  | 0,240 |
| Ул. Октябрьская, 159 | 0,027 |  |  | 0,550 |
| Ул. Пригородная, 197 | 0,057 |  |  | 14,353 |
| Ул. Чапаева, 4 | 0,05 |  |  | 4,95 |
| Ул. Пригородная, 70 | 0,036 |  |  | 2,734 |
| Ул. Трунова, 71 | 0,032 |  |  | 2,038 |
| Ул. Федосеева, 2 | 0,015 | 0,027 |  | 0,485 / 0,963 |
| Ул. Репина, 146 | 0,031 |  |  | 1,569 |
| Ул. Ленина, 415 | 0,034 |  |  | 1,206 |
| Ул. Гоголя, 36 | 0,003 |  |  | 0,697 |
| Ул. Воронежская, 14 | 0,003 |  |  | 0,497 |
| Ул. Пригородная, 224а | 0,006 |  |  | 1,894 |
| Центральный район |
| Ул. Доваторцев, 2 | 0,103 |  |  | 14,56 |
| Ул. Советская, 1 | 0,026 |  |  | 1,074 |
| Просп. К. Маркса, 65 | 0,004 |  |  | 0,736 |
| Просп. К. Маркса, 77 | 0,005 |  |  | 0,795 |
| Ул. Голенева, 6а | 0,001 |  |  | 0,199 |
| Ул. Лермонтова, 153 | 0,302 |  | 0,088 | 62,010 |
| Ул. Пушкина, 65 | 0,07 |  |  | 10,590 |
| Пр. Ленинградский, 24 | 0,234 |  | 0,829 | 45,257 |
| Ул. Дзержинского, 228 | 0,232 |  | 0,035 | 39,133 |
| Ул. Объездная, 9 | 0,053 |  |  | 6,350 |
| Ул. Морозова, 10 | 0,094 |  |  | 9,640 |
| Ул. Ленина, 328 | 0,069 |  |  | 13,250 |
| Ул. Пржевальского, 15 | 0,112 |  |  | 20,440 |
| Ул. Мира, 302 | 0,116 |  |  | 11,440 |
| Ул. Р. Люксембург, 18 | 0,129 |  | 0,035 | 22,770 |
| Ул. Семашко, 3 | 0,075 |  |  | 6,750 |
| Ул. Голенева, 46 | 0,005 |  |  | 0,945 |
| Ул. Фрунзе, 2 | 0,030 |  |  | 1,260 |
| Ул. Дзержинского, 161 | 0,024 |  |  | 0,116 |
| Ул. Краснофлотская, 187 | 0,005 |  |  | 0,895 |
| Ул. Фрунзе, 8 | 0,005 |  |  | 0,845 |
| Ул. Балахонова, 13 | 0,004 |  |  | 0,756 |
| Ул. Горького, 43 | 0,050 |  |  | 5,190 |
| Ул. Объездная, 31 | 0,014 |  |  | 0,640 |
| Ул. 8 Марта, 176 | 0,040 |  |  | 4,970 |
| Ул. Мира, 324 | 0,149 |  |  | 25,101 |
| Ул. Ломоносова, 44а |  | 0,067 |  | 0,883 |
| Ул. Партизанская, 1г | 0,012 |  |  | 5,765 |
| Ул. Семашко, 1 |  | 0,066 |  | 1,064 |
| Ул. Дзержинского, 1 | 0,038 |  |  | 3,252 |
| Ул. Серова, 272 | 0,052 |  |  | 7,888 |
| Ул. Пономарева, 5 | 0,007 |  |  | 1,533 |
| Просп. К. Маркса, 35 | 0,003 |  |  | 0,477 |
| Ул. Шпаковская, 1 | 0,060 | 0,011 |  | 5,500 / 1,099 |
| Ул. Доваторцев, 5 | 0,104 |  |  | 12,626 |
| Ул. Семашко, 6 (резерв) |  |  |  |  |
| Ул. Бабушкина, 2а | 0,027 |  |  | 0,693 |
| Ул. Селекционная станция | 0,032 |  |  | 1,418 |
| Ул. Завокзальная, 33а -А | 0,0003 |  |  | 0,0767 |
| Ул. Завокзальная, 33а -Б | 0,0003 |  |  | 0,0767 |
| Ул. Завокзальная, 33а -В | 0,0003 |  |  | 0,0767 |
| Ул. Гражданская, 3 | 0,058 |  |  | 7,712 |
| Ул. Абрамовой, 2 | 0,003 |  |  | 0,877 |
| Старомарьевское шоссе, 7 | 0,001 |  |  | 0,159 |
| Ул. Чехова, 13 | 0,251 | 0,015 | 0,063 | 45,049 / 2,205 |
| Ул. Серова, 521 | 0,047 | 0,012 |  | 1,563 / 0,946 |
| Ул. Серова, 451 | 0,002 |  |  | 0,218 |
| Ул. Чехова, 83 (резерв) |  |  |  |  |
| Просп. К. Маркса, 52 | 0,002 |  |  | 1,490 |
| Просп. К. Маркса, 59 | 0,004 |  |  | 0,856 |
| Пер. Зоотехнический, 15 | 0,006 |  |  | 0,720 |
| Ул. Дзержинского, 2а | 0,005 |  |  | 0,780 |
| Ул. Завокзальная, 24 | 0,005 |  |  | 3,430 |
| Ул. Ползунова, 2 | 0,005 |  |  | 0,990 |

Подключаемая нагрузка по котельным строящихся объектов в планировочных районах города Ставрополя, на которые выданы разрешения на строительство, приведены в таблице 12.

Таблица 12. Перспективные нагрузки по источникам,

первая очередь 2014 - 2018 годы

| №п/п | Наименование и адрес котельной | Тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | общественные здания | Итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный район |
| 1. | ул. Доваторцев, 44е |  | 2,70 | 2,70 |
| Итого по району |  | 2,70 | 2,70 |
| Южный район |
| 1. | ул. Южный обход, 55ж | 10 | 0,341 | 10,341 |
| Итого по району | 10 | 0,341 | 10,341 |
| Центральный район |
| 1. | ул. Доваторцев, 5 | 0,39 |  | 0,39 |
| 2. | ул. Дзержинского, 228 |  | 0,07 | 0,07 |
| 3. | ул. Чехова, 13 | 0,95 |  | 0,95 |
| 4. | ул. Пржевальского, 15 |  | 0,32 | 0,32 |
| 5. | ул. Лермонтова, 153 | 1,97 | 0,98 | 2,95 |
| 6. | ул. Мира, 302 |  | 0,31 | 0,31 |
| 7. | ул. Краснофлотская, 187 |  | 0,15 | 0,15 |
| 8. | ул. Морозова, 10 |  | 0,07 | 0,07 |
| 9. | ул. Семашко, 3 |  | 0,26 | 0,26 |
| Итого по району | 3,31 | 2,16 | 5,47 |
| Северный район |
| 1. | ул. Ленина, 441 | 3,6 |  | 3,6 |
| 2. | ул. 2-я Промышленная, 8б |  | 0,58 | 0,58 |
| Итого по району | 3,6 | 0,58 | 4,18 |
| Итого | 16,91 | 5,78 | 22,691 |

В Юго-Западном тепловом районе к котельной по улице Доваторцев, 44е, будет подключена нагрузка 2,7 Гкал/час.

В настоящее время в котельной по улице Доваторцев, 44е, по программе технического перевооружения идет замена оборудования. К моменту подключения новых потребителей котельная будет иметь достаточный запас мощности.

Котельная по улице Пирогова, 87, уже в настоящее время имеет запас мощности 3,3 Гкал/час. Инвестиционными проектами по реконструкции, модернизации и строительству тепловых источников города Ставрополя предусматривается ее реконструкция с увеличением мощности на 40 Гкал для покрытия дефицита мощности в результате прироста подключаемых нагрузок, как в первой, так и второй очереди перспективного строительства многоквартирных жилых домов в зоне действия этой котельной. Подключаемые объекты находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

В Южном тепловом районе в зоне действия котельной по улице Южный Обход, 55ж будет развернуто строительство комплекса многоквартирных жилых домов. Подключаемая нагрузка составит 
10 Гкал/час. Котельная по улице Южный Обход, 55ж в настоящее время имеет резерв мощности 15,27 Гкал/час, что не потребует в ближайшее время увеличения ее мощности.

В Северном тепловом районе самой большой нагрузкой- 3,6 Гкал/час будет подключение к котельной по улице Ленина, 441 жилых домов по улице Ленина, 480.

Подключаемые нагрузки к остальным котельным в период 2014 – 2018 годов незначительны и покрываются имеющимися избытками мощностей установленного в них оборудования.

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Расчет потерь тепловой энергии выполнен на основании «Методики определения  нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», Госстрой России, Москва, 2001 г.; «Порядка расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», приказ Минпромэнерго России от 04 октября 2005 г. № 265; «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» приказ Минэнерго от 30 декабря 2008 г. № 325.

Составляющими потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям являются:

нормируемые значения тепловых потерь через изоляционные конструкции в водяных тепловых сетях;

количество тепла, теряемого с утечкой из трубопроводов тепловых сетей.

Расчет потерь тепловой энергии приведен в таблице 13.

Таблица 13. Расчет потерь тепловой энергии(2013г.)

| Источник | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Потери тепловой энергии в тепловых сетях с потерями теплоносителя | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный район |
| Ул. Доваторцев, 44е | 48696,882 | 37757,464 | 10939,418 | 152,552 |
| Ул. Пирогова, 87 | 9294,336 | 7033,895 | 2260,441 | 25,400 |
| Ул. Серова, 2 (резерв) |  |  |  |  |
| Ул. Тухачевского, 17 |  |  |  |  |
| Ул. Шпаковская, 85 |  |  |  | 0,080 |
| 2-й Юго-Западный пр,9а | 4611,000 | 4288,200 | 322,800 | 5,0200 |
| Южный район |
| Ул. Магистральная (пос. Демино) | 934,850 | 752,362 | 182,488 | 2,617 |
| Ул. Южный обход, 55ж |  |  |  | 3,680 |
| Северный район |
| Ул. 2-я Промышленная, 8б | 21073,206 | 17604,610 | 3468,603 | 25,790 |
| Просп. Кулакова, 20б | 7957,970 | 4897,750 | 3060,215 | 32,646 |
| Ул. Октябрьская, 182 | 4737,476 | 4731,690 | 488,424 | 7,028 |
| Ул. Ленина, 441 | 1832,748 | 1710,600 | 122,146 | 1,780 |
| Ул. Октябрьская, 184 | 1523,874 | 1361,800 | 162,078 | 2,286 |
| Ул. Балакирева, 5 | 885,215 | 839,430 | 45,786 | 0,662 |
| Ул. Ленина, 417 | 1044,036 | 965,620 | 78,416 | 1,148 |
| Ул. Попова, 16 | 231,120 | 214,120 | 17,006 | 0,250 |
| Ул. Октябрьская, 66 | 22,900 | 19,255 | 3,641 | 0,054 |
| Ул. Октябрьская, 159 | 149,086 | 144,693 | 4,393 | 0,064 |
| Ул. Пригородная, 197 | 2417,807 | 2090,940 | 326,868 | 4,714 |
| Ул. Чапаева, 4 | 375,980 | 323,090 | 52,894 | 1033,26 |
| Ул. Пригородная, 70 | 517,924 | 469,260 | 48,668 | 0,703 |
| Ул. Трунова, 71 | 538,540 | 512,058 | 26,476 | 0,387 |
| Ул. Федосеева, 2 | 228,278 | 212,496 | 15,788 | 0,230 |
| Ул. Репина, 146 | 310,664 | 284,390 | 26,267 | 0,384 |
| Ул. Ленина, 415 |  |  |  | 0,239 |
| Ул. Гоголя, 36 | 33,650 | 32,170 | 1,486 | 0,022 |
| Ул. Воронежская, 14 | 29,870 | 27,294 | 2,579 | 0,038 |
| Ул. Пригородная,224а | 75,150 | 69,800 | 5,350 | 0,050 |
| Центральный район |
| Ул. Доваторцев, 2 | 2401,132 | 2118,27 | 282,859 | 4,117 |
| Ул. Советская, 1 | 348,001 | 332,59 | 15,405 | 0,224 |
| Просп. К. Маркса, 65 | 44,030 | 40,280 | 3,757 | 0,056 |
| Просп. К. Маркса, 77 | 105,580 | 96,860 | 8,727 | 0,130 |
| Ул. Голенева, 6а |  |  |  | 0,023 |
| Ул. Лермонтова, 153 | 15203,152 | 11999,710 | 2247,446 | 31,84 |
| Ул. Пушкина, 65 | 1267,630 | 1148,180 | 119,447 | 1,731 |
| Пр. Ленинградский, 24 | 8353,150 | 7276,730 | 1076,412 | 15,308 |
| Ул. Дзержинского, 228 | 10224,855 | 8781,220 | 1443,643 | 19,700 |
| Ул. Объездная, 9 | 1192,932 | 1053,750 | 139,178 | 2,022 |
| Ул. Морозова, 10 | 927,099 | 1078,090 | 190,760 | 2,846 |
| Ул. Ленина, 328 | 1264,555 | 1758,566 | 189,906 | 2,833 |
| Ул. Пржевальского, 15 | 6881,643 | 4999,42 | 931,902 | 13,382 |
| Ул. Мира, 302 | 1002,824 | 1303,130 | 199,577 | 1,707 |
| Ул. Р. Люксембург, 18 | 5037,896 | 4502,250 | 535,645 | 7,508 |
| Ул. Семашко, 3 | 1120,263 | 1009,990 | 110,273 | 1,598 |
| Ул. Голенева, 46 |  |  |  | 0,058 |
| Ул. Фрунзе, 2 | 109,683 | 98,560 |  | 0,182 |
| Ул. Дзержинского, 161 | 10,822 | 9,282 | 1,541 | 0,023 |
| Ул. Краснофлотская, 187 | 39,420 | 34,680 | 4,739 | 0,070 |
| Ул. Фрунзе, 8 | 13,270 | 6,927 | 6,344 | 0,094 |
| Ул. Балахонова, 13 |  |  |  | 0,079 |
| Ул. Горького, 43 | 1436,353 | 1293,2 | 143,154 | 2,066 |
| Ул. Объездная, 31 |  |  |  |  |
| Ул. 8 Марта, 176 | 252,220 | 219,340 | 32,875 | 0,484 |
| Ул. Мира, 324 | 8321,782 | 6797,670 | 824,410 | 11,820 |
| Ул. Ломоносова, 44а |  |  |  |  |
| Ул. Партизанская, 1г | 390,363 | 308,677 | 81,686 | 0,989 |
| Ул. Семашко, 1 |  |  |  |  |
| Ул. Дзержинского, 1 | 809,260 | 732,750 | 76,513 | 1,115 |
| Ул. Серова, 272 | 1071,464 | 952,810 | 118,658 | 1,728 |
| Ул. Пономарева, 5 | 278,940 | 266,020 | 12,924 | 0,189 |
| Просп. К. Маркса, 35 |  |  |  | 0,057 |
| Ул. Шпаковская, 1 | 433,795 | 377,010 | 56,783 | 0,830 |
| Ул. Доваторцев, 5 | 1707,987 | 2463,36 | 203,091 | 3,030 |
| Ул. Семашко, 6 (резерв) |  |  |  |  |
| Ул. Бабушкина, 2а | 15,500 | 12,540 | 2,961 | 0,044 |
| Ул. Селекционная станция | 236,970 | 223,140 | 13,827 | 0,206 |
| Ул. Завокзальная, 33а А |  |  |  |  |
| Ул. Завокзальная, 33а Б |  |  |  |  |
| Ул. Завокзальная, 33а В |  |  |  |  |
| Ул. Гражданская, 3 | 2297,387 | 2082,680 | 214,713 | 3,104 |
| Ул. Абрамовой, 2 |  |  |  | 0,048 |
| Старомарьевское шоссе, 7 | 141,000 | 132,560 | 8,475 |  |
| Ул. Чехова, 13 | 9208,102 | 7794,520 | 1413,586 | 19,629 |
| Ул. Серова, 521 | 430,597 | 399,800 | 30,805 | 0,445 |
| Ул. Серова, 451 | 17,550 | 13,990 | 3,565 | 0,053 |
| Ул. Чехова, 83 (резерв) |  |  |  |  |
| Просп. К. Маркса, 52 | 75,150 | 69,900 | 5,250 | 0,060 |
| Просп. К. Маркса, 59 |  |  |  |  |
| Пер. Зоотехнический, 15 | 48,700 | 45,300 | 3,400 | 0,040 |
| Ул. Дзержинского,2а | 233,000 | 216,600 | 16,400 | 3,100 |
| Ул. Завокзальная, 24 | 413,700 | 384,700 | 29,000 | 5,200 |
| Ул.Ползунова, 2 | 170,900 | 158,900 | 12,000 | 2,300 |

Таблица 14. Значения фактических и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Тепловые районы | Прогноз потерь тепловой энергии с учетом прироста перспективных нагрузок (Гкал/год) |
| --- | --- |
|  | Существующее положение (2013г.) | Очередь |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Юго-Западный | 57 991 | 57 993 | 57 002 | 56 948 | 56 086 | 54 887 | 74 600 | 86 810 |
| Южный | 934 | 934 | 918 | 917 | 902 | 884 | 1 800 | 2 156 |
| Северный | 43 980 | 43 980 | 43 228 | 43 188 | 42 534 | 41 625 | 48 300 | 52 221 |
| Центральный | 82 527 | 82 527 | 81 117 | 81 040 | 79 813 | 78 107 | 85 200 | 86 300 |
| Всего | 185 432 | 185 434 | 182 265 | 182 093 | 179 335 | 175 503 | 209 900 | 227 487 |
| в т.ч. потери без учета прироста перспективных нагрузок при подключении новых микрорайонов | 186 251 | 185 434 | 182 265 | 182 093 | 179 335 | 175 503 | 164 785 | 146 576 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Тепловые потери, обусловленные технологическими потерями теплоносителя, необходимыми для обеспечения эксплуатационных режимов функционирования системы теплоснабжения и проведением работ по поддержанию оборудования и элементов системы теплоснабжения в технически исправном состоянии. К таковым относятся сброс теплоносителя для проведения плановых ремонтных работ, производство промывок, различного рода испытаний. Базой для нормирования являются эксплуатационные нормы потерь теплоносителя. Определение тепловых потерь, связанных с технологическими потерями теплоносителя, производится в соответствии с периодами функционирования тепловой сети, с распределением технологических потерь (год, отопительный, неотопительный периоды, месяц) и приведено в Приложении 13 Обосновывающей части.

2.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 15. Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто, перспективный прирост установленной мощности по каждому источнику тепловой энергии (2013 год)

| Источник | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в т/сетях, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощ ности | Прирост мощностей источников, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный район |
| Ул. Доваторцев, 44е | 197,120 | 9,137 | 216,354 | - 28,371 |  |
| Ул. Пирогова, 87 | 57,370 | 1,712 | 53,129 | 2,529 | +40 (вторая очередь котельной) |
| Ул. Серова, 2 (резерв) |  |  |  |  |  |
| Ул. Тухачевского, 17 | 3,490 |  | 0,600 | 2,890 |  |
| Ул. Шпаковская, 85 | 0,835 | 0,001 | 0,5 | 0,334 |  |
| 2-й Юго-Западный пр,9а | 19,900 | 1,120 | 16,400 | 2,380 |  |
| Строительство двух котельных установленной мощностью 160 и 120 Гкал/час в Юго-Западном районе |
| Южный район |
| Ул. Магистральная (пос. Демино) | 10,939 | 0,167 | 3,810 | 6,9620 | +12,5(замена котлов) |
| Ул. Южный обход, 55ж | 26,420 | 1,500 | 11,890 | 13,030 |  |
| Строительство двух котельных установленной мощностью по 30 Гкал/час в Южном районе |
| Северный район |
| Ул. 2-я Промышленная, 8б | 111,540 | 4,514 | 94,853 | 12,173 |  |
| Просп. Кулакова, 20б | 48,190 | 1,241 | 34,150 | 12,799 |  |
| Ул. Октябрьская, 182 | 17,230 | 0,949 | 15,523 | 0,758 |  |
| Ул. Ленина, 441 | 7,630 | 0,352 | 6,950 | 0,328 |  |
| Ул. Октябрьская, 184 | 7,150 | 0,345 | 6,506 | 0,299 |  |
| Ул. Балакирева, 5 | 5,900 | 0,203 | 4,300 | 1,397 |  |
| Ул. Ленина, 417 | 3,732 | 0,201 | 3,080 | 0,451 |  |
| Ул. Попова, 16 | 1,730 | 0,041 | 1,530 | 0,159 |  |
| Ул. Октябрьская, 66 | 0,240 | 0,005 | 0,300 | 0,065 |  |
| Ул. Октябрьская, 159 | 0,550 | 0,028 | 0,300 | 0,222 |  |
| Ул. Пригородная, 197 | 14,353 | 0,521 | 13,436 | 0,396 | +2 (замена котлов) |
| Ул. Чапаева, 4 | 4,950 | 0,062 | 2,794 | 2,094 |  |
| Ул. Пригородная, 70 | 2,734 | 0,104 | 2,400 | 0,230 |  |
| Ул. Трунова, 71 | 2,038 | 0,103 | 1,364 | 0,571 |  |
| Ул. Федосеева, 2 | 1,448 | 0,045 | 1,197 | 0,206 |  |
| Ул. Репина, 146 | 1,569 | 0,066 | 1,000 | 0,503 |  |
| Ул. Ленина, 415 | 1,206 | 0,050 | 1,400 | -0,244 |  |
| Ул. Гоголя, 36 | 0,697 | 0,009 | 0,400 | 0,288 |  |
| Ул. Воронежская, 14 | 0,497 | 0,005 | 0,210 | 0,282 |  |
| Ул. Пригородная,224а | 1,710 | 0,050 | 1,100 | 0,560 |  |
| Центральный район |
| Ул. Доваторцев, 2 | 14,560 | 0,483 | 12,420 | 1,657 |  |
| Ул. Советская, 1 | 1,074 | 0,065 | 1,200 | -0,191 |  |
| Просп. К. Маркса, 65 | 0,736 | 0,011 | 0,300 | 0,425 |  |
| Просп. К. Маркса, 77 | 0,795 | 0,023 | 0,580 | 0,192 |  |
| Ул. Голенева, 6а | 0,199 | 0,010 | 0,300 | -0,111 |  |
| Ул. Лермонтова, 153 | 62,010 | 2,984 | 64,762 | -5,736 |  |
| Ул. Пушкина, 65 | 10,590 | 0,244 | 4,600 | 5,746 |  |
| Пр. Ленинградский, 24 | 45,257 | 1,830 | 35,817 | 7,610 |  |
| Ул. Дзержинского, 228 | 39,133 | 2,075 | 50,407 | -13,349 |  |
| Ул. Объездная, 9 | 6,350 | 0,260 | 7,020 | -0,930 |  |
| Ул. Морозова, 10 | 9,640 | 0,277 | 10,53 | -1,167 |  |
| Ул. Ленина, 328 | 13,250 | 0,396 | 10,400 | 2,454 |  |
| Ул. Пржевальского, 15 | 20,440 | 1,172 | 16,575 | 2,693 |  |
| Ул. Мира, 302 | 11,440 | 0,309 | 12,400 | -1,269 |  |
| Ул. Р. Люксембург, 18 | 22,770 | 1,078 | 17,500 | 4,192 |  |
| Ул. Семашко, 3 | 6,750 | 0,210 | 4,500 | 2,040 | +12,4(установка котлов) |
| Ул. Голенева, 46 | 0,945 | 0,020 | 0,340 | 0,585 |  |
| Ул. Фрунзе, 2 | 1,260 | 0,023 | 0,500 | 0,737 |  |
| Ул. Дзержинского, 161 | 0,116 | 0,002 | 0,100 | 0,014 |  |
| Ул. Краснофлотская, 187 | 0,895 | 0,007 | 0,460 | 0,428 |  |
| Ул. Фрунзе, 8 | 0,845 | 0,002 | 0,200 | 0,643 |  |
| Ул. Балахонова, 13 | 0,756 | 0,030 | 0,440 | 0,286 |  |
| Ул. Горького, 43 | 5,190 | 0,274 | 4,200 | 0,716 |  |
| Ул. Объездная, 31 | 0,645 | 0,020 | 0,540 | 0,085 |  |
| Ул. 8 Марта, 176 | 4,970 | 0,042 | 3,200 | 1,728 |  |
| Ул. Мира, 324 | 25,101 | 1,532 | 22,910 | 0,659 |  |
| Ул. Ломоносова, 44а | 0,883 |  | 0,220 | 0,663 |  |
| Ул. Партизанская, 1г | 5,765 | 0,071 | 4,850 | 0,844 |  |
| Ул. Семашко, 1 | 1,064 |  | 0,370 | 0,694 |  |
| Ул. Дзержинского, 1 | 3,252 | 0,181 | 3,595 | -0,524 |  |
| Ул. Серова, 272 | 7,888 | 0,194 | 5,110 | 2,584 |  |
| Ул. Пономарева, 5 | 1,533 | 0,057 | 1,100 | 0,376 |  |
| Просп. К. Маркса, 35 | 0,477 |  | 0,500 | -0,023 |  |
| Ул. Шпаковская, 1 | 6,590 | 0,088 | 4,100 | 2,402 |  |
| Ул. Доваторцев, 5 | 12,626 | 0,559 | 9,871 | 2,196 |  |
| Ул. Семашко, 6 (резерв) |  |  |  |  |  |
| Ул. Бабушкина, 2а | 0,693 | 0,003 | 0,200 | 0,490 |  |
| Ул. Селекционная станция | 1,418 | 0,062 | 0,800 | 0,556 |  |
| Ул. Завокзальная, 33а А | 0,076 |  | 0,080 | 0,000 |  |
| Ул. Завокзальная, 33а Б | 0,076 |  | 0,080 | 0,000 |  |
| Ул. Завокзальная, 33а В | 0,076 |  | 0,080 | 0,000 |  |
| Ул. Гражданская, 3 | 7,712 | 0,493 | 7,914 | -0,695 |  |
| Ул. Абрамовой, 2 | 0,877 | 0,020 | 0,484 | 0,373 |  |
| Старомарьевское шоссе, 7 | 0,159 | 0,001 | 0,170 | 0,000 |  |
| Ул. Чехова, 13 | 47,250 | 1,9590 | 41,311 | 3,980 |  |
| Ул. Серова, 521 | 2,509 | 0,086 | 2,242 | 0,181 |  |
| Ул. Серова, 451 | 0,218 | 0,005 | 0,300 | -0,087 |  |
| Ул. Чехова, 83 (резерв) |  |  |  |  |  |
| Просп. К. Маркса, 52 | 1,490 | 0,100 | 0,391 | 0,999 |  |
| Просп. К. Маркса, 59 | 0,856 | 0,050 | 0,860 | 0,006 |  |
| Пер. Зоотехнический, 15 | 0,720 | 0,0500 | 0,500 | 0,170 |  |
| Ул. Дзержинского,2а | 0,780 | 0,010 | 0,790 | 0,000 |  |
| Ул. Завокзальная, 24 | 3,430 | 0,030 | 1,400 | 2,000 |  |
| Ул.Ползунова, 2 | 0,990 | 0,020 | 0,578 | 0,392 |  |

2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

### Таблица 16. Значения существующей и перспективной тепловой

нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам

теплоснабжения в централизованном теплоснабжении

| Адрес источника/Тепловой район | Существующее положение на конец 2013 | 2017 | 2018 | 2023 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, в т.ч. пар, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Установленная мощность, в т.ч. пар, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Доваторцев, 44е | 215,000 | 216,354 | 200,000 | 213,620 | 216,320 | 216,320 | 216,320 |
| Котельная по ул. Пирогова, 87 | 60,000 | 53,129 | 60,000 | 56,279 | 56,279 | 82,945 | 96,279 |
| Котельная перспективная 1 (120 Гкал/ч) (ул. Шпаковская - очистные) (№2 Музей) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 120,000 |
| Котельная перспективная 2 (160 Гкал/ч) (45 Параллель - Телецентр) (№1 Территория банка) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 140,470 |
| Котельная по ул. Серова, 2 (в резерве) | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Тухачевского, 17 паровые котлы | 1,100 | 0,600 | 1,100 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Котельная по ул. Тухачевского, 17 (передвижная резерв) | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Шпаковской, 85 | 0,840 | 0,500 | 0,840 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| Котельная по ул. Шпаковской, 76/6 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Котельная по 2-й Юго-западному проезду, 9а | 20,000 | 16,400 | 20,000 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| Южный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Магистральной (пос. Демино) (+№7 Демино) | 12,500 | 3,810 | 12,500 | 3,784 | 3,784 | 20,284 | 20,284 |
| Котельная перспективная, микрорайон 2 (30 Гкал/ч) (пос. Демино) (№7 Демино) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,375 | 26,750 |
| Котельная перспективная, микрорайон 3 (30 Гкал/ч) (пос. Демино) (№7 Демино) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,375 | 26,750 |
| Котельная по ул. Южный обход, 55ж | 27,520 | 11,890 | 27,520 | 26,110 | 36,451 | 36,451 | 36,451 |
| Северный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. 2 Промышленной, 8б | 200,000 | 94,853 | 175,000 | 96,994 | 97,574 | 97,574 | 97,574 |
| Котельная по просп. Кулакова, 20б | 60,000 | 34,150 | 60,000 | 48,193 | 48,193 | 48,193 | 48,193 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 182 | 17,500 | 15,523 | 17,000 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 |
| Котельная по ул. Ленина, 441 (+№9 Реконструкция СтавНИИГиМ) | 7,500 | 6,610 | 8,600 | 5,406 | 9,006 | 16,398 | 16,398 |
| Котельная по ул. Ленина, 441 паровые котлы | 1,100 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 184 | 9,100 | 6,506 | 9,100 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| Котельная по ул. Балакирева, 5 | 6,000 | 4,300 | 6,000 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 |
| Котельная по ул. Ленина, 417 | 4,500 | 2,840 | 4,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Ленина, 417 паровые котлы | 0,600 | 0,240 | 0,600 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Котельная по ул. Попова, 16 | 1,900 | 1,530 | 1,900 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 66 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 159 | 0,700 | 0,200 | 0,700 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 159 паровые котлы | 0,300 | 0,100 | 0,300 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Котельная перспективная (1 Гкал/ч) БМК 1 по ул. Пригородной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 0,960 |
| Котельная по ул. Пригородной, 197 | 16,600 | 13,436 | 16,600 | 11,123 | 11,123 | 12,583 | 12,583 |
| Котельная по ул. Чапаева, 4 | 5,000 | 2,794 | 5,000 | 2,884 | 2,884 | 2,884 | 2,884 |
| Котельная по ул. Пригородной, 70 | 3,000 | 2,400 | 3,000 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| Котельная по ул. Трунова, 71 | 2,400 | 1,364 | 2,170 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| Котельная по ул. Репина, 146 | 1,600 | 1,000 | 1,380 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Котельная по ул. Ленина, 415 | 2,100 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Гоголя, 36 | 0,700 | 0,400 | 0,394 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Котельная по ул. Воронежской, 14 | 0,500 | 0,210 | 0,440 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная по ул. 4 Промышленная, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Котельная по ул. 1 Промышленная, 4 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Котельная по просп. Кулакова, 8 | 0,000 | 0,000 | 14,930 | 14,710 | 14,710 | 14,710 | 14,710 |
| Котельная по ул. Федосеева, 9 | 0,600 | 0,999 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Котельная по ул. Федосеева, 9 паровые котлы | 1,100 | 0,198 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Котельная по ул. Пригородной, 224а | 1,900 | 1,100 | 1,720 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Доваторцев, 2 | 15,900 | 12,420 | 14,780 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | 12,424 |
| Котельная по ул. Советской, 1 | 1,100 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по просп. К. Маркса, 65 | 0,750 | 0,300 | 0,750 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Котельная по просп. К. Маркса, 77 | 0,800 | 0,580 | 0,800 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Котельная по ул. Голенева, 6а | 0,200 | 0,300 | 0,200 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Котельная по ул. Лермонтова, 153 | 70,000 | 64,762 | 70,000 | 63,776 | 66,726 | 66,726 | 66,726 |
| Котельная по ул. Пушкина, 65 | 15,000 | 4,600 | 15,000 | 3,532 | 3,532 | 3,532 | 3,532 |
| Котельная по пр. Ленинградскому, 24 | 46,120 | 35,817 | 53,000 | 36,197 | 36,197 | 36,197 | 36,197 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 228 | 47,000 | 50,407 | 47,000 | 51,449 | 51,519 | 51,519 | 51,519 |
| Котельная по ул. Объездной, 9 | 7,000 | 7,020 | 6,640 | 6,685 | 6,685 | 6,685 | 6,685 |
| Котельная по ул. М. Морозова, 10 | 11,000 | 10,530 | 11,900 | 10,303 | 10,373 | 10,373 | 10,373 |
| Котельная по ул. Ленина, 328 | 14,200 | 10,400 | 15,400 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 |
| Котельная по ул. Пржевальского, 15 | 22,600 | 16,575 | 22,600 | 16,779 | 17,099 | 17,099 | 17,099 |
| Котельная по ул. Мира, 302 | 16,000 | 12,400 | 16,000 | 12,332 | 12,642 | 12,642 | 12,642 |
| Котельная по ул. Р. Люксембург, 18 | 24,500 | 17,500 | 24,500 | 18,868 | 18,868 | 18,868 | 18,868 |
| Котельная по ул. Семашко, 3 | 8,000 | 4,500 | 14,500 | 12,811 | 13,071 | 13,071 | 13,071 |
| Котельная по ул. Голенева, 46 | 0,950 | 0,340 | 0,950 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Котельная по ул. Фрунзе, 2 | 1,290 | 0,500 | 1,080 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 161 | 0,240 | 0,100 | 0,159 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Котельная по ул. Краснофлотской, 187 | 0,900 | 0,460 | 0,900 | 0,356 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Котельная по ул. Фрунзе, 8 | 0,850 | 0,200 | 0,850 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| Котельная по ул. Балахонова, 13 | 0,760 | 0,440 | 0,760 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Котельная по ул. Горького, 43 | 7,000 | 4,200 | 6,880 | 5,148 | 5,148 | 5,148 | 5,148 |
| Котельная по ул. Объездной, 31 | 0,654 | 0,540 | 0,650 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
| Котельная по ул. 8 Марта, 176 | 5,800 | 3,200 | 5,800 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 |
| Котельная по ул. Мира, 324 (+№4 8 Марта-Лермонтова) | 28,000 | 22,910 | 26,500 | 22,392 | 22,392 | 22,392 | 45,182 |
| Котельная по ул. Ломоносова, 44а паровые котлы | 1,100 | 0,220 | 1,100 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Котельная по ул. Партизанской, 1г | 6,300 | 4,850 | 14,000 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 |
| Котельная по ул. Семашко, 1 паровые котлы | 1,100 | 0,370 | 1,100 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 1 | 3,350 | 3,595 | 3,920 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| Котельная по ул. Серова, 272 | 8,600 | 5,110 | 8,450 | 7,127 | 7,127 | 7,127 | 7,127 |
| Котельная по ул. Пономарева, 5 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
| Котельная по ул. К. Маркса, 35 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Шпаковской, 1 | 5,800 | 3,600 | 5,800 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 |
| Котельная по ул. Шпаковской, 1 паровые котлы | 1,100 | 0,500 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Доваторцев, 5 | 12,500 | 9,871 | 12,500 | 9,190 | 9,580 | 9,580 | 9,580 |
| Котельная по ул. Семашко, 6 (в резерве) | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Бабушкина, 2а | 0,800 | 0,200 | 0,572 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Котельная перспективная (6 Гкал/ч) по ул. Селекционной, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,400 |
| Котельная станция Селекционная | 1,500 | 0,800 | 1,500 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Котельная по ул. Завокзальной, 33а | 0,100 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Котельная по ул. Завокзальной, 33б | 0,100 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Котельная по ул. Завокзальной, 33в | 0,100 | 0,080 | 0,090 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Котельная по ул. Гражданской, 3 | 8,600 | 7,914 | 8,600 | 7,723 | 7,723 | 7,723 | 7,723 |
| Котельная по ул. Абрамовой, 2 | 0,880 | 0,484 | 1,180 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Котельная по Старомарьевскому шоссе, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,212 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Котельная по Старомарьевскому шоссе, 7 | 0,170 | 0,170 | 0,172 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Котельная по ул. Чехова, 13 | 48,000 | 40,321 | 48,000 | 48,466 | 49,416 | 49,416 | 49,416 |
| Котельная по ул. Чехова, 13 паровые котлы | 2,800 | 0,990 | 2,800 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Котельная по ул. Серова, 521 | 4,400 | 2,000 | 4,300 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
| Котельная по ул. Серова, 521 паровые котлы | 1,100 | 0,242 | 0,810 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Котельная по ул. Серова, 451 | 0,380 | 0,300 | 0,380 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Котельная по ул. Чехова, 83 (в резерве) | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по просп. К. Маркса, 52 | 1,500 | 0,391 | 1,500 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Котельная по просп. К. Маркса, 59 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Котельная по пер. Зоотехнический, 15 | 0,730 | 0,500 | 0,730 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Котельная по ул. Биологической, 20 | 0,000 | 0,000 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 |
| Котельная по ул. Советской, 9 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 2а | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Котельная по ул. Завокзальной, 24 | 3,440 | 1,400 | 3,440 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Котельная по ул. Ползунова, 2 | 1,000 | 0,578 | 1,000 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |

Долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф в централизованном теплоснабжении города отсутствуют.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

# 3.1.  Существующее положение химводоподготовки на котельных города Ставрополя.

Существующие котельные в городе Ставрополе предназначены для централизованного теплоснабжения с двухтрубной схемой и не предусматривают в будущем систем централизованного приготовления горячей воды. Приготовление горячей воды осуществляется в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для соблюдения всех требований водного режима работы котельных и тепловых сетей почти на всех котельных имеется необходимое оборудование для обработки подпиточной, сетевой и питательной воды.

Для работы оборудования химводоподготовки в городе Ставрополе используется водопроводная питьевая вода, что исключает необходимость установки оборудования для предварительной очистки воды при заборе ее из открытых источников.

В таблице 17 перечислено оборудование химводоподготовки его производительность, способы обработки исходной воды исходя из типа и температурного режима работы котлов, установленных в котельных.

В настоящее время оборудование установок химической очистки воды в полном объеме обеспечивает потребности подпитки систем отопления как в рабочих, так и в аварийных режимах с достаточным качеством.

Таблица 17. Характеристика котельных на территории города Ставрополя в базовом периоде (2013 год)

| № п/п | Адрес котельной | Характеристики оборудования химводоподготовки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип котлов | Температурный график работы котельной | Способ подготовки воды | Количество ступеней очистки | Тип фильтров | Производительность установки номинальная, т/ч | Производительность установки максимальная, т/ч | Тип деаэрационной установки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная по ул. Доваторцев, 44а | Перечень водогрейных к/а ПТВМ-50 ПТВМ-50 КВ-ГМ-50 КВГМ-20 КВГМ-20 КВ-ГМ-29 -150(П) КВ-ГМ-29 -150(П) | 115-70 | ионообменый, деаэрирование | 2 | Na-катионитный | 350 | 420 54 | ДСВ-100 |
| 2. | Котельная по ул. Пирогова, 87 | Перечень водогрейных к/а КВГМ-23,26-150 КВГМ-23,26-150 КВГМ-23,26-150 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 28 | 54 |  |
| 3. | Котельная по ул. Дзержинского, 228 | Перечень водогрейных к/а КВГ-7.56 КВГ-7.56 КВГ-7.56 ТВГ-8 КВГ-7.56 КВГ-7.56 КВГ-7.56 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 31,2 | 78 |  |
| 4. | Котельная по ул. Доваторцев, 2 | Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 ДКВР-4-13(водогрейн.) Перечень паровых к/а ДЕ-10-14 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 39 |  |
| 5. | Котельная по ул. Шпаковской, 1 | Перечень паровых к/а МЗК-7АГ-2 МЗК-7АГ-2 Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2,9 КВГ-0,8-115 | 115-70 | ионообменый, стабилизационный, деаэрирование | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 39 | ДСА-15 |
| 6. | Котельная по ул. Тухачевского, 17 | Перечень паровых к/а Е-1-0.9Г Е-1-0.9Г Перечень водогрейных к/а "Кимак" (резерв) |  | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 10 | 12,5 |  |
| 7. | Котельная по ул. Доваторцев, 5 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 8. | Котельная по ул. Пржевальского, 15 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5м КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2,5 | 115-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 16 | 51,3 |  |
| 9. | Котельная по ул. Серова, 2 (резерв) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 | 95-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 7,8 | 29,2 |  |
| 10. | Котельная по ул. Ленина, 417 | Перечень паровых к/а Е-1/9Г Перечень водогрейных к/а КСВ-1.86 ТВГ-1.5 КСВ-1.86 | 95-70 | ионообменный | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 31,2 |  |
| 11. | Котельная по ул. Ленина, 441 | Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 Перечень паровых к/а Е-1/9Г Е-1/9Г | 95-70 | ионообменный, деаэрирование | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 31,2 | ДСВ-5 |
| 12. | Котельная по ул. 8 Марта, 176 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-2.5 ТВГ-2.5 КВГ-0,8-115 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 13. | Котельная по ул. Семашко, 1 | Перечень паровых к/а Е-1/9Г Е-1/9Г |  | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 7,8 | 19,5 |  |
| 14. | Котельная по ул. Семашко, 3 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-4Р ТВГ-4Р | 95-70 | стабилизационный, деаэрирование |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  | ДЩ-31 ПС |
| 15. | Котельная по ул. Ленина, 328 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-3,15 КСВ-1.86 КВГ-2,5 КВГ- 2,5 КСВ-2,9 КСВ-2.9 | 115-70 | стабилизационный | 1 |  | 8 | 10 |  |
| 16. | Котельная по ул. Семашко, 6 (резерв) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-1.86 КСВ-1.86 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 17. | Котельная по ул. Ленина, 415а | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 УН-5 УН-5 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 18. | котельная по ул.2-я Промышленная,8б | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ПТВМ-100 ПТВМ-100 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 19. | Котельная по ул. Южный обход, 55ж | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТТ-100 ТТ-100 ТТ-100 ТТ-100 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na - катионитный | 8 | 10 |  |
| 20. | Котельная по ул. Лермонтова, 153 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-ГМ-10 КВ-ГМ-20 КВ-ГМ-20 КВ-ГМ-20 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 35 | 88,4 |  |
| 21. | Котельная по ул. М. Морозова, 10 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 ТВГ-1.5 | 95-70 | коррекционный |  | Na-катионитный | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 22. | Котельная по ул. Ломоносова, 44 | Перечень паровых к/а Е-1/9Г Е 1,0-0,9Г-3 |  | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 3,2 | 8 |  |
| 23. | Котельная по ул. Крупской, 41 (резерв) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КС-0,7 КС-0,7 КС-0,7 КС-0,7 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 24. | Котельная по пр. Ленинградскому, 24 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-ГМ-10 ДКВР-10/13(водогрейный) КВ-ГМ-10 КВ-ГМ-20 | 115-70 | стабилизационный | 2 | Na-катионитный | 35 | 88,4 |  |
| 25. | Котельная по ул. Чехова, 13 | Перечень паровых к/а Е-2.5-0,9Гм Е-2.5-0,9Гм Перечень водогрейных к/а КВГМ-20 КВГМ-20 ТВГ-8 | 115-70 | ионообменный, деаэрационный | 2 | Na-катионитный | 62,8 | 78,5 | ДА-5,4, ДВ-25 |
| 26. | Котельная по ул. Объездной, 9 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-1.86 ТВГ-2.5 КВ-Г-1,6-115 КСВ-1.86 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 27. | Котельная по ул. Объездной, 31 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а DTG-330-20S DTG-330-20S | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 28. | Котельная по ул. Чехова, 83 (резерв) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-2,9 КСВ-2,9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 29. | Котельная поул. Мира, 324 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-14 ТВГ-8 ТВГ-8 | 115-70 | стабилизационный | 2 |  | 16 | 20 |  |
| 30. | Котельная поул. Мира, 302 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-8 ТВГ-8 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 31. | Котельная по ул. Пушкина, 65 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-2.5 ТВГ-2.5 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 32. | Котельная по ул. Серова, 272 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-1,1 КСВ-2,9 КВГ-2.5 ТВГ-2.5 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 33. | Котельная по ул. Серова, 521 | Перечень паровых к/а Е-1.0-0.9ГЗ Е-1.0-0.9ГЗ Перечень водогрейных к/а КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 | 95-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 1,2 | 4,2 |  |
| 34 | Котельная по ул. Магистральной (пос. Демино) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 35. | Котельная по ул. Абрамовой, 2 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а У-6 У-6 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 36. | Котельная по ул. Горького,43 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-1.5 ТВГ-1.5 ТВГ-1.5 КСВ-2.9 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 37. | Котельная по ул. Дзержинского, 161 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а BAXI SLIM HP-1.6 IN BAXI SLIM HP-1.6 IN BAXI SLIM HP-1.6 IN | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 38. | Котельная по ул. Попова,16 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-0,8 КВГ-0,8 CREATIS | 95-70 | ионообменный | 1 |  | 2,4 | 3 |  |
| 39. | Котельная по ул. Пригородной, 70 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-0.75 ТВГ-0.75 ТВГ-0.75 ТВГ-0.75 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 40. | Котельная по ул. Трунова, 71 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-0,8 КВГ-0,8 КВГ-0,8 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 41. | Котельная по ул.Октябрьской,159 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5(паросборник) КВГ-0,46 УН-5 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 42. | Котельная по ул. Репина, 146 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-Г-0,8 КВ-Г-0,8 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 43. | Котельная по ул. Пригородной, 197 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-ГМ-4,65 КВ-ГМ-4,65 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 2,4 | 3 |  |
| 44. | Котельная по ул. Фрунзе, 2 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-6 УН-6 УН-6 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 45. | Котельная по ул. Октябрьской, 182 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КВГ-2,5 КВГ-2.5 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 46. | Котельная по ул. Октябрьской, 184 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-4.65 КВГ-4.65 Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 47. | Котельная по ул. Р.Люксембург,18 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ДКВР-10/13 (водогрейный) ДКВР-10/13 (водогрейный) Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) КВГ-7.56 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 70 | 88 |  |
| 48. | Котельная по ул. Балакирева, 5 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-1.5 ТВГ-1.5 КСВ-1.86 КСВ-1.86 | 95-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 31,2 |  |
| 49. | Котельная по ул. Федосеева, 2 | Перечень паровых к/а Е 1/9-1Г Е-1.0-0.9ГЗ Перечень водогрейных к/а УН-6 | 95-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 3,2 | 8 |  |
| 50. | Котельная по ул. Бабушкина, 2а | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а НР-18 НР-18 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 51. | Котельная по ул. Гражданской, 3 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-Г-2,5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 52. | Котельная по ул. Дзержинского, 1 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-Г-1,1М ТВГ-0.75М ТВГ-0.75М ТВГ-0.75 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 53. | Котельная по ул. Советской, 1 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 УН-6 CREATIS 22 | 95-70 | ионообменный |  |  | 1 | 1,2 |  |
| 54. | Котельная по ул. Селекционная станция | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-0,75 ТВГ-0,75 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 55. | Котельная по просп. Кулакова, 20б | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-ГМ-20 КВ-ГМ-20 КВ-ГМ-20 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 35,3 | 70,6 |  |
| 56. | Котельная поул. Балахонова, 13 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 КВГ- 0,46 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 57. | Котельная по ул. Голенева, 46 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-6 КВГ- 0,46 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 58. | Котельная по ул. Краснофлотской, 187 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-6 КС- 0,36 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 59. | Котельная поул. Пономарева, 5 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КС-0.36 КВГ- 0,46 КВГ- 0,46 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 60. | Котельная по просп. К. Маркса, 65 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 КС-0,36 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 61. | Котельная по просп. К. Маркса, 77 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КС-0,36 КС-0,36 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 62. | Котельная по ул. Фрунзе, 8 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-0,46 УН-5 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 63. | Котельная по ул. Голенева, 6а | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 64. | Котельная по ул. Серова, 451 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 CREATIS 4 | 95-70 |  |  |  | 1 | 1,1 |  |
| 65. | Котельная по ул. Гоголя, 36 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 УН-5 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 66. | Котельная по ул. Воронежской, 14 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ПЕГАСУС F2212 УН-6 | 95-70 | ионообменный |  | Na-катионитный | 0,64 | 1,1 |  |
| 67. | Котельная по ул. Партизанской, 1г | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а RIELLO RTO RIELLO RTO Эдена | 95-70 | ионообменный |  | Na-катионитный | 1 | 1,2 |  |
| 68. | Котельные по ул. Завокзальной, 33а ул. Завокзальной, 33б ул Завокзальной, 33в | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСУВ-100 КСУВ-100 КСУВ-100 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 69. | Котельная по просп. К. Маркса, 35 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ПЕГАСУС F3289 ПЕГАСУС F3289 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 70. | Котельная по ул. Шпаковской, 85 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-6 УН-6 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 71. | Котельная по ул. Октябрьской, 66 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а BAXI SLIM HP-1.160 IN BAXI SLIM HP-1.160 IN BAXI SLIM HP-1.160 IN | 95-70 |  |  |  | 0,8 | 1,1 |  |
| 72. | Котельная по Старомарьевскому шоссе,7 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСУВ-200 | 95-70 |  |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 73. | Котельная по ул. Чапаева,4 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2.9 | 115-70 | ионообменный | 2 | Na-катионитный | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 74. | Котельная по Старомарьевскому шоссе, 3 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а BAXI SLIMi IN BAXI SLIMi IN BAXI SLIMi IN BAXI SLIMi IN | 95-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 1 | 1,1 |  |
| 75. | Котельная по ул. Пригородной, 224 | Перечень водогрейных к/а Ква-1,0 Ква-1,0 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 76. | Котельная по ул. 4-я Промышленная, 3 | Перечень водогрейных к/а DTG-330-10S DTG-330-10S |  | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 1 | 1,1 |  |

### Таблица 18. Характеристика котельных на территории города Ставрополя на 2017 год

| № п/п | Адрес котельной | Характеристики оборудования химводоподготовки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип котлов | Температурный график работы котельной | Способ подготовки воды | Количество ступеней очистки | Тип фильтров | Производительность установки номинальная, т/ч | Производительность установки максимальная, т/ч | Тип деаэрационной установки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Доваторцев,44а | Перечень водогрейных к/а КВ-Гм-23,26 КВ-ГМ-23,26 КВ-ГМ-23,26 КВ-ГМ-50 КВГМ-20 КВГМ-20 КВ-ГМ-29 -150(П) КВ-ГМ-29 -150(П) | 115-70 | ионообменый, деаэрирование | 2 | Na-катионитный | 175+40 | 420 | ДСВ-100 |
| 2 | Котельная по ул. Пирогова,87 | Перечень водогрейных к/а КВГМ-23,26-150 КВГМ-23,26-150 КВГМ-23,26-150 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 42 | 54 |  |
| 3 | Котельная по ул. Дзержинского,228 | Перечень водогрейных к/а КВГ-7.56 КВГ-7.56 КВГ-7.56 ТВГ-8 КВГ-7.56 КВГ-7.56 КВГ-7.56 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 20+20 | 78 |  |
| 4 | Котельная по ул. Доваторцев, 2 | Перечень водогрейных к/а КВГ-1,6 КСВ-2.9 КСВ-2.9 ДКВР-4-3(водогрейн.) ДЕ-10-14(водогрейн.) | 115-70 | ионообменный | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 39 |  |
| 5 | Котельная по ул. Шпаковской, 1 | Перечень паровых к/а МЗК-7АГ-2 МЗК-7АГ-2 Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2,9 КВГ-0,8-115 | 115-70 | ионообменный | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 39 | ДСА-15 |
| 6 | Котельная по ул. Тухачевского, 17 | Перечень паровых к/а Е-1-0.9Г Е-1-0.9Г |  | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 1 | 5 |  |
| 7 | Котельная по ул. Тухачевского, 17 передвижная резерв | Перечень водогрейных к/а "Кимак" (резерв) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная по ул. Доваторцев, 5 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 9 | Котельная по ул. Пржевальского,15 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5м КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2,5 | 115-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 16+10 | 51,3 |  |
| 10 | Котельная по ул. Серова, 2 (резерв) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 КВГ-2.5 | 95-70 | ионообменный | 2 | Na-катионитный | 7,8 | 29,2 |  |
| 11 | Котельная по ул. Ленина, 417 | Перечень паровых к/а Е-1/9Г Перечень водогрейных к/а КВГ-1.6 ТВГ-1.5 КСВ-1.86 | 95-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 1,6 | 8 |  |
| 12 | Котельная по ул. Ленина, 441 | Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 Е-1/9Г Е-1/9Г | 95-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 31,2 |  |
| 13 | Котельная по ул. 8 Марта,176 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-2.5 ТВГ-2.5 КВГ-0,8-115 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 14 | Котельная по ул. Семашко, 1 | Перечень паровых к/а Е-1/9Г Е-1/9Г |  | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 2,4 | 12 |  |
| 15 | Котельная по ул. Семашко, 3 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-4Р ТВГ-4Р КВ-ГМ-7,56-110 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 6,3 | 15,8 |  |
| 16 | Котельная по ул. Ленина, 328 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-3,15 КВГ-3,15 КВГ-2,5 КВГ- 2,5 КСВ-2,9 КСВ-2.9 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 8 | 10 |  |
| 17 | Котельная по ул. Семашко, 6 (резерв) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-1.86 КСВ-1.86 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 18 | Котельная по ул. 2 Промышленная,8б | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ПТВМ-100 КВ-ГМ-29,0 КВ-ГМ-29,0 КВ-ГМ-29,0 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na - катионитный | 40 | 100 |  |
| 19 | Котельная по ул.Южныйобход,55ж | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТТ-100 ТТ-100 ТТ-100 ТТ-100 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na - катионитный | 8 | 10 |  |
| 20 | Котельная по ул. Лермонтова, 153 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-ГМ-11,63 КВ-ГМ-20 КВ-ГМ-20 КВ-ГМ-20 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 35 | 88,4 |  |
| 21 | Котельная по ул. Морозова, 10 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-3,15 КВГ-3,15 КВГ-2,5 КВГ-2,5 ТВГ-1,5 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 22 | Котельная по ул. Ломоносова, 44 | Перечень паровых к/а Е-1/9Г Е 1,0-0,9Г-3 |  | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 3,2 | 8 |  |
| 23 | Котельная по пр. Ленинградскому, 24 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-ГМ-11,63 КВ-ГМ-7,56-115 КВ-ГМ-7,56-115 КВ-ГМ-10 КВ-ГМ-20 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 35 | 88,4 |  |
| 24 | Котельная по ул. Чехова, 13 | Перечень паровых к/а Е-2.5-0,9Гм Е-2.5-0,9Гм Перечень водогрейных к/а КВГМ-20 КВГМ-20 ТВГ-8 | 115-70 | ионообменный, деаэрационный, коррекционный | 2 | Na-катионитный | 62,8 | 78,5 | ДА-5,4,ДВ-25 |
| 25 | Котельная по ул. Объездной, 9 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-1.86 ТВГ-2.5 КВ-Г-1,6-115 КВ-Г-1,6-115 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 1,2 | 6 |  |
| 26 | Котельная по ул. Объездной, 31 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а DTG-330-20S DTG-330-20S | 95-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 3,5 | 9 |  |
| 27 | Котельная по ул. Чехова, 83 (резерв) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-2,9 КСВ-2,9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 28 | Котельная по ул. Мира, 324 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-14 ТВГ-8 КВ-ГМ-7,56 | 115-70 | ионообменный | 2 | Na-катионитный | 16 | 20 |  |
| 29 | Котельная по ул. Мира, 302 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-8 ТВГ-8 | 115-70 | стабилизационный |  |  | 1,6 | 8 |  |
| 30 | Котельная по ул. Пушкина, 65 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-2.5 ТВГ-2.5 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 31 | Котельная по ул. Серова, 272 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-1,1 КСВ-2,9 КВГ-2.5 КВГ-3,15 | 115-70 | стабилизационный |  |  | 1,8 | 4,5 |  |
| 32 | Котельная по ул. Серова, 521 | Перечень паровых к/а Е-0,4-0,9ГН(МЗК-8АГ(Э)) Е-1.0-0.9ГЗ Перечень водогрейных к/а КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 | 95-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 1,2 | 4,2 |  |
| 33 | Котельная по ул. Магистральной (п.Демино) | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | 5 | 20 |  |
| 34 | Котельная по ул. Абрамовой, 2 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а У-6 У-6 Эдена | 95-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 1,6 | 8 |  |
| 35 | Котельная по ул. Горького, 43 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-1.5 ТВГ-1.5 КВГ-1,6 КСВ-2.9 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 36 | Котельная по ул. Дзержинского,161 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а BAXISLIMHP-1.6 IN BAXISLIMHP-1.6 IN BAXISLIMHP-1.6 IN | 95-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 1 | 5 |  |
| 37 | Котельная по ул. Попова, 16 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-0,8 КВГ-0,8 CREATIS | 95-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 2,4 | 3,5 |  |
| 38 | Котельная по ул. Пригородной, 70 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-0.75 ТВГ-0.75 ТВГ-0.75 ТВГ-0.75 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 39 | Котельная по ул. Трунова, 71 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-0,8 КВГ-0,8 КВГ-0,8 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 40 | Котельная ул. Октябрьской, 159 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5(паросборник) КВГ-0,46 УН-5 | 95-70 | стабилизационный |  |  | 2,4 | 12 |  |
| 41 | Котельная по ул. Репина, 146 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-Г-0,8 КВ-Г-0,8 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 42 | Котельная по ул. Пригородной, 197 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-ГМ-4,65 КВ-ГМ-4,65 | 115-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 2,4 | 3 |  |
| 43 | Котельная по ул. Фрунзе, 2 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-6 DTG 330-20S DTG 330-20S | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 44 | Котельная по ул. Октябрьской, 182 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-2.5 КВГ-2.5 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КСВ-2.9 КВГ-2,9 КВГ-3,15 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 45 | Котельная по ул. Октябрьской, 184 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-4.65 КВГ-4.65 Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 3,2 | 8 |  |
| 46 | Котельная по ул. Р.Люксембург, 18 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ДКВР-10/13 (водогрейный) ДКВР-10/13 (водогрейный) Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) Е-1.0-0.9ГЗ (водогрейный) КВГ-7.56 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 70 | 88 |  |
| 47 | Котельная по ул. Балакирева, 5 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-1.5 ТВГ-1.5 КСВ-1.86 КСВ-1.86 | 95-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 15,6 | 31,2 |  |
| 48 | Котельная по ул. Бабушкина, 2а | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а НР-18 НР-18 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 49 | Котельная по ул. Гражданской, 3 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-Г-2,5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 КВ-Г-2.5-95 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 50 | Котельная по ул. Дзержинского, 1 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-Г-1,1М ТВГ-0.75М КВГ-0.8-110 КВГ-1,6-115 | 115-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 51 | Котельная Селекционная станция | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ТВГ-0.75 ТВГ-0,75 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 52 | Котельная по просп. Кулакова, 20б | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВ-ГМ-20 КВ-ГМ-20 КВ-ГМ-20 | 115-70 | коррекционный | 2 | Na-катионитный | 35,3 | 70,6 |  |
| 53 | Котельная по ул. Балахонова, 13 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 КВГ- 0,46 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 54 | Котельная по ул. Голенева, 46 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-6 КВГ- 0,46 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 55 | Котельная по ул. Краснофлотской, 187 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-6 КС- 0,36 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 56 | Котельная по ул. Пономарева, 5 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а GREATIS 22 КВГ- 0,46 КВГ- 0,46 | 95-70 | коррекционный | 1 | Na-катионитный | 1 | 5 |  |
| 57 | Котельная по просп. К. Маркса, 65 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 КС-0,36 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 58 | Котельная по просп. К. Маркса, 77 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КС-0,36 КС-0,36 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточныхнасосов |  |  |
| 59 | Котельная по ул. Фрунзе, 8 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КВГ-0,46 УН-5 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 60 | Котельная по ул. Голенева, 6а | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 61 | Котельная по ул. Серова, 451 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 CREATIS 4 | 95-70 | ионнообменный | 1 |  | 1 | 1,1 |  |
| 62 | Котельная по ул. Гоголя, 36 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-5 УН-5 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 63 | Котельная по ул. Воронежской, 14 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а ПЕГАСУСF2212 УН-6 | 95-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 0,64 | 1,1 |  |
| 64 | Котельная по ул. Партизанской, 1г | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а RIELLO RTO RIELLO RTO КВ-ГМ-4,65 КВ-ГМ-4,65 | 95-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 5,2 | 20,8 |  |
| 65 | Котельная по ул. Завокзальной, 33а | Паровых к/а нет Перечень водогрейныхк/а КСУВ-100 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 66 | Котельная по ул. Завокзальной, 33б | Паровых к/а нет Перечень водогрейныхк/а КСУВ-100 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 67 | Котельная по ул. Завокзальной, 33в | Паровых к/а нет Перечень водогрейныхк/а КСУВ-100 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 68 | Котельная по ул. Шпаковской, 85 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а УН-6 УН-6 | 95-70 | стабилизационный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 69 | Котельная по ул. Октябрьской, 66 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а BAXISLIMHP-1.160 IN BAXISLIMHP-1.160 IN BAXISLIMHP-1.160 IN | 95-70 | ионообменный |  | Na-катионитный | 0,8 | 1,1 |  |
| 70 | Котельная по ул. Старомарьевское шоссе, 7 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСУВ-200 | 95-70 | ионообменный |  |  | в зависимости от производительности подпиточных насосов |  |  |
| 71 | Котельная по ул. Чапаева, 4 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а КСВ-2.9 КСВ-2.9 | 115-70 | стабилизационный |  |  | 4 | 15 |  |
| 72 | Котельная по ул. Старомарьевское шоссе, 3 | Паровых к/а нет Перечень водогрейных к/а BAXISLIMiIN BAXISLIMiIN BAXISLIMiIN BAXISLIMiIN | 95-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 1 | 1,1 |  |
| 73 | Котельная по ул. 4 Промышленная, 3 | Перечень водогрейных к/а DTG-330-10S DTG-330-10S | 95-70 | ионообменный | 1 | Na-катионитный | 1 | 1,1 |  |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Согласно генеральному плану развития города в перспективе подключенная к существующим котельным нагрузка изменится, что приведет к изменению баланса необходимой мощности водоподготовительного оборудования котельных. Строительство новых микрорайонов с системами централизованного теплоснабжения учтено при разработке схемы теплоснабжения города. В связи с этим в значительной степени изменится баланс в Южном, Юго-Западном и Центральном тепловых районах города.

Учитывая эти изменения, был выполнен расчет необходимой производительности установок химводоподготовки на ближайшую перспективу и до конца срока действия, разрабатываемой схемы теплоснабжения города для действующих источников теплоснабжения. Результаты расчетов приведены в таблицах 19 и 20.

Таблица 19. Производительность оборудования ХВО и нормативы подпитки тепловых сетей в рабочем и аварийном режимах до 2017 года

| № п/п | Котельная (адрес) | Производительность оборудования ХВО, тонн/час | Расчетная подпитка в 2013 году | Расчетная подпитка в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднегодовая нормативная, тонн/час | Аварийная тонн/час | Среднегодовая нормативная, тонн/час | Аварийная тонн/час |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Доваторцев, 44е | 175+40 | 23,03 | 69,09 | 23,92 | 71,76 |
| 2 | ул. Дзержинского, 228 | 20+20 | 3,04 | 9,12 | 3,21 | 9,63 |
| 3 | ул. Семашко, 3 * | 1 | 0,23 | 0,69 | 0,25 | 0,75 |
| 4 | ул. Пржевальского, 15 | 16+10 | 2,03 | 6,09 | 2,05 | 6,15 |
| 5 | ул. Ленина, 328 | 8 | 0,77 | 2,31 | 1,08 | 3,24 |
| 6 | ул. Доваторцев, 2 | 15,6 | 0,63 | 1,89 | 0,57 | 1,71 |
| 7 | ул. Шпаковская, 1 | 15,6 | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,36 |
| 8 | ул. Доваторцев, 5 * |  | 0,82 | 2,46 | 0,8 | 2,4 |
| 9 | ул. Ленина, 417 | 1,6 | 0,22 | 0,66 | 0,23 | 0,69 |
| 10 | ул. Ленина, 441 | 15,6 | 0,26 | 0,78 | 0,26 | 0,78 |
| 11 | ул. Семашко, 6 * | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. 8 Марта, 176* |  | 0,07 | 0,21 | 0,06 | 0,18 |
| 13 | ул. Тухачевского, 17 | 1 | 0,185 | 0,555 | 0,185 | 0,555 |
| 14 | ул. Тухачевского, 17 (передвижная) | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Семашко, 1 | 2,4 | 0,42 | 1,26 | 0,43 | 1,29 |
| 16 | ул. Лермонтова, 153 | 35 | 4,14 | 12,42 | 4,71 | 14,13 |
| 17 | пр. Ленинградский, 24 | 35 | 2,31 | 6,93 | 2,31 | 6,93 |
| 18 | ул. Мира, 324 | 16 | 1,76 | 5,28 | 2,00 | 6 |
| 19 | ул. Мира, 302* | 1,6 | 0,41 | 1,23 | 0,39 | 1,17 |
| 20 | ул. Чехова, 13 | 62,8 | 2,89 | 8,67 | 3,12 | 9,36 |
| 21 | ул. Серова, 272* | 1,8 | 0,26 | 0,78 | 0,21 | 0,63 |
| 22 | ул. Пушкина, 65* |  | 0,28 | 0,84 | 0,28 | 0,84 |
| 23 | ул. Морозова, 10* |  | 0,77 | 2,31 | 0,77 | 2,31 |
| 24 | ул. Серова, 521 | 1,2 | 0,07 | 0,21 | 0,07 | 0,21 |
| 25 | ул. Серова, 2* | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ул. Объездная, 9* | 1,2 | 0,31 | 0,93 | 0,31 | 0,93 |
| 27 | ул. Объездная, 31* | 3,5 | 0,08 | 0,24 | 0,08 | 0,24 |
| 28 | ул. Ломоносова, 44а | 3,2 | 0,31 | 0,93 | 0,31 | 0,93 |
| 29 | ул. Магистральная * | 5 | 0,39 | 1,17 | 0,39 | 1,17 |
| 30 | ул. Октябрьская, 184* | 3,2 | 0,33 | 0,99 | 0,34 | 1,02 |
| 31 | ул. Р. Люксембург, 18 | 70 | 1,13 | 3,39 | 1,13 | 3,39 |
| 32 | ул. Горького, 43 * |  | 0,3 | 0,9 | 0,33 | 0,99 |
| 33 | ул. Балакирева, 5 | 15,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 34 | ул. Октябрьская, 182* |  | 1,04 | 3,12 | 1,02 | 3,06 |
| 35 | ул. Пригородная, 197 | 2,4 | 0,69 | 2,07 | 0,69 | 2,07 |
| 36 | ул. Федосеева, 2 | 3,2 | 0,03 | 0,09 | 0,033 | 0,099 |
| 37 | ул. Пригородная, 70* |  | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,36 |
| 38 | ул. Дзержинского, 1* |  | 0,16 | 0,48 | 0,16 | 0,48 |
| 39 | ул. Гражданская, 3 * |  | 0,46 | 1,38 | 0,46 | 1,38 |
| 40 | ул. Фрунзе, 2 * |  | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| 41 | ул. Репина, 146* |  | 0,05 | 0,15 | 0,04 | 0,12 |
| 42 | ул. Дзержинского, 161* | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 43 | ул. Октябрьская, 159* | 2,4 | 0,01 | 0,03 | 0,009 | 0,027 |
| 44 | ул. Попова, 16 | 2,4 | 0,04 | 0,12 | 0,043 | 0,129 |
| 45 | ул. Бабушкина 2-а |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 46 | ул. Трунова,71* |  | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,18 |
| 47 | ул. Селекционная станции * |  | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,18 |
| 48 | ул. Октябрьская, 66 | 0,8 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| 49 | ул. Краснофлотская, 187* |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 50 | ул. Серова, 451 | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 51 | ул. Пономарева, 5* | 1 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,09 |
| 52 | просп. К.Маркса, 65* |  | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| 53 | ул. Гоголя, 36* |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 54 | ул. Фрунзе, 8* |  | 0,03 | 0,09 | 0,023 | 0,069 |
| 55 | ул. Воронежская, 14 | 0,64 | 0,01 | 0,03 | 0,006 | 0,018 |
| 56 | просп. К. Маркса, 77* |  | 0,02 | 0,06 | 0,031 | 0,093 |
| 57 | ул. Шпаковская, 85* |  | 0,01 | 0,03 | 0,011 | 0,033 |
| 58 | ул. Балахонова, 13* |  | 0,01 | 0,03 | 0,009 | 0,027 |
| 59 | просп. К. Маркса, 35* |  | 0,01 | 0,03 | 0,015 | 0,045 |
| 60 | ул. Голенева, 46* |  | 0,01 | 0,03 | 0,008 | 0,024 |
| 61 | ул. Голенева, 6а* |  | 0,006 | 0,018 | 0,006 | 0,018 |
| 62 | ул. Чехова,83 * | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ул. Пирогова, 87 | 42 | 4,63 | 13,89 | 4,49 | 13,47 |
| 64 | просп. Кулакова, 20-б | 35,3 | 6,27 | 18,81 | 6,37 | 19,11 |
| 65 | ул. 2 Промышленная, 8б* | 40 | 7,15 | 21,45 | 7,1 | 21,3 |
| 66 | ул. Партизанская, 1-г | 5,2 | 0,204 | 0,612 | 0,29 | 0,87 |
| 67 | ул. Южный обход, 55ж | 8 | 0,66 | 1,98 | 0,81 | 2,43 |
| 68 | ул. Абрамовой, 2* | 1,6 | 0,01 | 0,03 | 0,012 | 0,036 |
| 69 | ул. Завокзальная, 33А* |  | 0,016 | 0,048 | 0,016 | 0,048 |
| 70 | ул. Завокзальная, 33Б* |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. Завокзальная, 33В* |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. Чапаева, 4 | 4 | 0,11 | 0,33 | 0,12 | 0,36 |
| 73 | Старомарьевское шоссе, 7* |  | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 |
| 74 | Старомарьевское шоссе, 3 | 1 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 |
| 75 | ул. 4-я Промышленная, 3 | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,006 | 0,018 |
|  | ИТОГО: | 749,84 | 350,699 | 490,097 | 353,171 | 497,513 |

* Не ограничены по производительности из-за стабилизационного способа обработки воды

Таблица 20. Производительность оборудования ХВО и нормативы подпитки тепловых сетей в рабочем и аварийном режимах в перспективе до 2029 года

| № п/п | Котельная | Производительность оборудования ХВО, тонн/час | Расчетная подпитка на 2023 год | Расчетная подпитка на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная, тонн/час | Аварийная тонн/час | Нормативная, тонн/час | Аварийная тонн/час |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Доваторцев, 44е | 215 | 23,98 | 71,94 | 23,98 | 71,94 |
| 2 | ул. Дзержинского, 228 | 40 | 3,21 | 9,63 | 3,21 | 9,63 |
| 3 | ул. Семашко, 3 * | 1 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 |
| 4 | ул. Пржевальского, 15 | 26 | 2,05 | 6,15 | 2,05 | 6,15 |
| 5 | ул. Ленина, 328 | 8 | 1,08 | 3,24 | 1,08 | 3,24 |
| 6 | ул. Доваторцев, 2 | 15,6 | 0,57 | 1,71 | 0,57 | 1,71 |
| 7 | ул. Шпаковская, 1 | 15,6 | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,36 |
| 8 | ул. Доваторцев, 5 * |  | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 2,4 |
| 9 | ул. Ленина, 417 | 1,6 | 0,23 | 0,69 | 0,23 | 0,69 |
| 10 | ул. Ленина, 441 | 15,6 | 0,45 | 1,35 | 0,45 | 1,35 |
| 11 | ул. Семашко, 6 * | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. 8 Марта, 176* |  | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,18 |
| 13 | ул. Тухачевского, 17 | 1 | 0,185 | 0,555 | 0,185 | 0,555 |
| 14 | ул. Тухачевского, 17 (передвижная) | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Семашко, 1 | 2,4 | 0,43 | 1,29 | 0,43 | 1,29 |
| 16 | ул. Лермонтова, 153 | 35 | 4,71 | 14,13 | 4,71 | 14,13 |
| 17 | пр. Ленинградский, 24 | 35 | 2,31 | 6,93 | 2,31 | 6,93 |
| 18 | ул. Мира, 324 | 16 | 2,00 | 6 | 4,03 | 12,09 |
| 19 | ул. Мира, 302* | 1,6 | 0,39 | 1,17 | 0,39 | 1,17 |
| 20 | ул. Чехова, 13 | 62,8 | 3,13 | 9,39 | 3,13 | 9,39 |
| 21 | ул. Серова, 272* | 1,8 | 0,21 | 0,63 | 0,21 | 0,63 |
| 22 | ул. Пушкина, 65* |  | 0,28 | 0,84 | 0,28 | 0,84 |
| 23 | ул. Морозова, 10* |  | 0,77 | 2,31 | 0,77 | 2,31 |
| 24 | ул. Серова, 521 | 1,2 | 0,07 | 0,21 | 0,07 | 0,21 |
| 25 | ул. Серова, 2* | резерв |  |  |  |  |
| 26 | ул. Объездная, 9* | 1,2 | 0,31 | 0,93 | 0,31 | 0,93 |
| 27 | ул. Объездная, 31* | 3,5 | 0,08 | 0,24 | 0,08 | 0,24 |
| 28 | ул. Ломоносова, 44а | 3,2 | 0,31 | 0,93 | 0,31 | 0,93 |
| 29 | ул. Магистральная * | 5 | 1,34 | 4,02 | 1,34 | 4,02 |
| 30 | ул. Октябрьская, 184* | 3,2 | 0,34 | 1,02 | 0,34 | 1,02 |
| 31 | ул. Р. Люксембург, 18 | 70 | 1,13 | 3,39 | 1,13 | 3,39 |
| 32 | ул. Горького, 43 * |  | 0,33 | 0,99 | 0,33 | 0,99 |
| 33 | ул. Балакирева, 5 | 15,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 34 | ул. Октябрьская, 182* |  | 1,02 | 3,06 | 1,02 | 3,06 |
| 35 | ул. Пригородная, 197 | 2,4 | 0,76 | 2,28 | 0,76 | 2,28 |
| 36 | ул. Пригородная, 70* |  | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,36 |
| 37 | ул. Дзержинского, 1* |  | 0,16 | 0,48 | 0,16 | 0,48 |
| 38 | ул. Гражданская, 3 * |  | 0,46 | 1,38 | 0,46 | 1,38 |
| 39 | ул. Фрунзе, 2 * |  | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| 40 | ул. Репина, 146* |  | 0,04 | 0,12 | 0,04 | 0,12 |
| 41 | ул. Дзержинского, 161* | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 42 | ул. Октябрьская, 159* | 2,4 | 0,009 | 0,027 | 0,009 | 0,027 |
| 43 | ул. Попова, 16 | 2,4 | 0,043 | 0,129 | 0,043 | 0,129 |
| 44 | ул. Бабушкина 2-а |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 45 | ул. Трунова,71* |  | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,18 |
| 46 | ул. Селекционная станция * |  | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,18 |
| 47 | ул. Октябрьская, 66 | 0,8 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 48 | ул. Краснофлотская, 187* |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 49 | ул. Серова, 451 | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 50 | ул. Пономарева, 5* | 1 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,09 |
| 51 | просп. К.Маркса, 65* |  | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| 52 | ул. Гоголя, 36* |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| 53 | ул. Фрунзе, 8* |  | 0,023 | 0,069 | 0,023 | 0,069 |
| 54 | ул. Воронежская, 14 | 0,64 | 0,006 | 0,018 | 0,006 | 0,018 |
| 55 | просп. К. Маркса, 77* |  | 0,031 | 0,093 | 0,031 | 0,093 |
| 56 | ул. Шпаковская, 85* |  | 0,011 | 0,033 | 0,011 | 0,033 |
| 57 | ул. Балахонова, 13* |  | 0,009 | 0,027 | 0,009 | 0,027 |
| 58 | ул. Голенева, 46* |  | 0,008 | 0,024 | 0,008 | 0,024 |
| 59 | ул. Голенева, 6а* |  | 0,006 | 0,018 | 0,006 | 0,018 |
| 60 | ул. Чехова,83 * | резерв |  |  |  |  |
| 61 | ул. Пирогова, 87 | 42 | 5,55 | 16,65 | 6,18 | 18,54 |
| 62 | просп. Кулакова, 20-б | 35,3 | 6,39 | 19,17 | 6,39 | 19,17 |
| 63 | ул. 2-Промышленная, 8-б* | 40 | 7,1 | 21,3 | 7,1 | 21,3 |
| 64 | ул. Партизанская, 1-г | 5,2 | 0,29 | 0,87 | 0,29 | 0,87 |
| 65 | ул. Южный обход, 55ж | 8 | 0,81 | 2,43 | 0,81 | 2,43 |
| 66 | ул. Абрамовой, 2* | 1,6 | 0,012 | 0,036 | 0,012 | 0,036 |
| 67 | ул. Завокзальная, 33А* |  | 0,016 | 0,048 | 0,016 | 0,048 |
| 68 | ул. Завокзальная, 33Б* |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. Завокзальная, 33В* |  |  |  |  |  |
| 70 | ул. Чапаева, 4 | 4 | 0,12 | 0,36 | 0,12 | 0,36 |
| 71 | Старомарьевское шоссе, 7* |  | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 |
| 72 | Старомарьевское шоссе, 3 | 1 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 |
| 73 | ул. 4-я Промышленная, 3 | 1 | 0,006 | 0,018 | 0,006 | 0,018 |
|  |  | 1027,64 | 355,483 | 504,449 | 358,143 | 512,429 |

* Не ограничены по производительности из-за стабилизационного способа обработки воды

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях города Ставрополя, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Для обоснования предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии города Ставрополя в работе выполнен анализ локальных и системных факторов, влияющих на развитие теплофикации. В ход анализа учтены следующие задачи развития теплосетевого хозяйства до 2029 года:

развитие теплоснабжения в городе Ставрополе на базе теплофикации с использованием современных экономически и экологически эффективных установок широкого диапазона мощности;

распространение на зоны средних и малых тепловых нагрузок теплофикации на базе газопоршневых установок;

сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения с выделением соответствующих зон;

модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением высокоэффективных конденсационных газовых котлов, когенерационных и других установок, а также автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения;

совершенствование режимов эксплуатации котельных с целью максимально эффективного использования топлива;

изменение структуры систем теплоснабжения, включая рациональное сочетание системного и элементного резервирования, оснащение автоматикой и измерительными приборами в рамках измерительных систем диспетчерского управления;

реконструкция и модернизация котельных, проведение теплогидравлической наладки режимов тепловых сетей;

приведение котельных, тепловых сетей, абонентских вводов к требованиям технических норм.

Как локальный источник тепла, любая котельная находится под влиянием множества местных факторов:

климатических условий;

численности и плотности населения, характера размещения жилых, жилищно-коммунальных потребителей, обеспеченности общей и жилой площадью, теплофизических характеристик жилых и общественных зданий, их этажности;

соотношения электрической и тепловой нагрузки, определяющего необходимость дополнительного развития электрических сетей: либо для получения из энергосистемы недостающей, либо для выдачи в нее избыточной электроэнергии.

Перспективными планами развития города Ставрополя до 2029 года предусматривается строительство новых микрорайонов с многоэтажными жилыми и общественными зданиями.

В связи с большой тепловой нагрузкой на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и удаленностью новых площадок под строительство микрорайонов от существующих источников теплоснабжения возникает необходимость строить новые источники тепловой энергии.

Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные нетрадиционные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы различных типов, тригенерационные энергоустановки в общественных зданиях), определяет необходимость для принятия решения по варианту теплоснабжения проведение технико-экономических расчетов с учетом конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и эффективность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в целом. Исходя из высокой плотности застройки на новых площадках необходимо строить новые источники тепловой энергии и сети.

При экономической целесообразности возможно рассмотрение различного рода гибридных энергоустановок с базовым централизованным теплоснабжением и выработкой электрической энергии.

В Юго-Западном тепловом районе планируется строительство двух котельных с тепловой мощностью 160 и 120 Гкал. Они также могут быть запроектированы для выработки электроэнергии в комбинированном цикле.

Необходимо предусмотреть строительство двух котельных с комбинированным циклом в Южном тепловом районе в поселке Демино с тепловой мощностью по 30 Гкал.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет жилищного строительства на I очередь (до 2018 года) и проектный срок проводился исходя развития города Ставрополя в юго-западном, южном, северном, центральном направлениях.

Численность населения города Ставрополя на 01.01.2016 составляет 429,5 тыс. человек, или 15,3 процентов от общей численности населения Ставропольского края. За последние пять лет для города характерен естественный, и миграционный прирост населения. Средняя плотность населения составляет 2480 чел./кв.м. По сравнению с 2001 годом население города выросло на 26,5 процентов. Прогнозом на проектный срок численность населения составит 458 тыс. человек.

Жилой фонд проектировался таким образом, чтобы предусмотреть обеспеченность жилой площадью жителей города в среднем: на I очередь 25,5 кв. м на одного человека, а к 2029 году – порядка 31 кв. м/человек.

Основной тип застройки – многоэтажное жилье: 5 – 9 этажей и выше.

Подключаемая нагрузка по котельным строящихся объектов в тепловых районах города, на которые выданы разрешения на строительство, приведена в таблице 12.

В Юго-Западном тепловом районе к котельной по улице Доваторцев, 44е, будет подключена нагрузка 2,7 Гкал/час.

В настоящее время в котельной по улице Доваторцев, 44е, по программе технического перевооружения идет замена оборудования. К моменту подключения новых потребителей котельная будет иметь достаточный запас мощности.

Котельная по улице Пирогова, 87, уже в настоящее время имеет запас мощности 3,3 Гкал/час. Инвестиционными проектами по реконструкции, модернизации и строительству тепловых источников города Ставрополя предусматривается ее реконструкция с увеличением мощности на 40 Гкал для покрытия дефицита мощности в результате прироста подключаемых нагрузок, как в первой, так и второй очереди строительства перспективного строительства многоквартирных жилых домов в зоне действия этой котельной. Подключаемые объекты находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

В Южном тепловом районе в зоне действия котельной по улице Южный Обход, 55ж будет развернуто строительство комплекса многоквартирных жилых домов. Подключаемая нагрузка составит 
10 Гкал/час. Котельная по улице Южный Обход, 55ж в настоящее время имеет резерв мощности 15,27 Гкал/час, что не потребует в ближайшее время увеличения ее мощности.

В Северном тепловом районе самой большой нагрузкой- 3,6 Гкал/час будет подключение к котельной по улице Ленина, 441 жилых домов по улице Ленина, 480.

Подключаемые нагрузки к остальным котельным в период 2014 – 2018 годов незначительны и покрываются имеющимися избытками мощностей установленного в них оборудования.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Эффективность теплофикации сильно зависит от таких внешних факторов, как цена топлива, технико-экономические показатели всех типов действующих и новых источников производства и транспорта тепла и электроэнергии.

На первом этапе строительства в период до 2018 года все строящиеся объекты будут подключаться к существующим источникам теплоснабжения, где имеется избыток мощности, заменяется существующее оборудование на более мощное или более эффективное, а на отдельных котельных устанавливается дополнительное оборудование.

До конца проектного срока генеральным планом развития города Ставрополя предусмотрено строительство новых микрорайонов в Южном тепловом районе в районе поселка Демино, в Северном тепловом районе по улице Октябрьской и проспекту Кулакова, в Юго-Западном тепловом районе застройка пяти микрорайонов, реконструкция Центрального теплового района в границах улицы 8 Марта, Пушкина, Лермонтова, Балахонова и строительство многофункционального комплекса «Метрополия» по улице Доваторцев, 2.

Эти микрорайоны удалены от существующих источников тепловой энергии, или их подключаемые нагрузки превосходят мощности находящихся в этих зонах действующих котельных.

При проектировании в этих микрорайонах необходимо предусмотреть источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для покрытия нагрузок в электроэнергии, как для собственных нужд источника теплоснабжения, так и для нужд населения микрорайонов.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных не разрабатывались ввиду отсутствия таких источников.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

В настоящее время котельные в городе Ставрополе используются как источники тепловой энергии. Генерирующих мощностей по производству электроэнергии в режиме когенерации в них нет.

Ввиду того, что на существующих котельных отсутствуют свободные площади, варианты для установки оборудования для выработки электроэнергии в комбинированном цикле до 2018 года не рассматриваются.

На перспективу в Юго-Западном тепловом районе предусматривается строительство двух котельных с тепловой мощностью 100 и 120 Гкал. В Южном тепловом районе (в районе поселка Демино) в перспективе предусматривается строительство котельной с тепловой мощностью по 
30 Гкал. Данные котельные могут быть запроектированы как источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в пиковый режим работы, не рассматриваются ввиду отсутствия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

В городе Ставрополе имеются подвальные котельные, работающие на природном газе. Эти котельные подлежат закрытию.

В зоне действия котельной по улице 2 Промышленной, 8б, находится подвальная котельная по улице Ленина, 415. В соответствии с Инвестиционной программой по реконструкции централизованного теплоснабжения города Ставрополя выполнено закрытие котельной по 
улице Ленина, 415, с переключением ее потребителей на котельную по 
улице 2 Промышленной, 8б.

Потребители подвальной котельной по улице Советской, 1, после ее закрытия подключены к котельной по улице Лермонтова, 153, в зоне действия которой находится котельная по улице Советской, 1.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения.

Работа районных и квартальных котельных в отопительный период, работающих на общие тепловые сети, не предусматривается, и графики не составляются.

В межотопительный период часть котельных могут работать на общие сети. Температурные графики для них не составляются, так как в этот период в подающем трубопроводе поддерживается температура 70 °C для нормальной работы теплообменников систем ГВС в ИТП потребителей.

Отпуск тепловой энергии от котельных в отопительный период в городе Ставрополе производится по температурным графикам 95 – 70 °C; 
115 – 70 °C. Выбор температурных графиков определен проектными решениями при строительстве источника теплоснабжения, тепловых сетей и выбранным оборудованием индивидуальных тепловых пунктов потребителей.

При подключении отдельных удаленных микрорайонов для увеличения эффективного радиуса действия источника теплоснабжения возможен перевод источника теплоснабжения на отпуск тепловой энергии по повышенному температурному графику. При этом должны быть учтены технические характеристики теплофикационного оборудования котельной, гидравлические условия работы сетей с учетом геодезических отметок потребителей и источника и наличия возможностей переустройства тепловых узлов ранее подключенных потребителей. Перевод на температурный график с повышенной температурой позволяет уменьшить скорости теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей и, как следствие, уменьшить гидравлические потери, что позволяет обеспечить необходимый гидравлический напор у удаленных потребителей и передать необходимое количество тепловой энергии.

В связи с незначительным количеством потребителей, имеющих автоматизированные тепловые узлы, большинство котельных работают по графикам качественного регулирования отпуска тепловой энергии 95 – 70 °C; 115 – 70 °C (регулирование температуры теплоносителя производится на источнике теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха).

В жилых домах с разводкой систем ГВС и отопления из пластиковых труб из-за отсутствия систем автоматического регулирования температуры горячей воды возможен ее разогрев (при отсутствии разбора) до температуры теплоносителя или проскок высокотемпературного теплоносителя в систему отопления. При работе котельных по температурному графику 115 – 70 °C для предотвращения разрушения трубопроводов ГВС и внутренних систем отопления приходится ограничивать температурный график верхней срезкой температуры 95 °C (на большую температуру трубопроводы из полимерных материалов не рассчитаны). В тепловых сетях, работающих по температурным графикам со срезкой, при температурах наружного воздуха ниже минус 10 °C для обеспечения отпуска потребителям необходимого количества тепловой энергии увеличивается в сетях расход теплоносителя.

### Таблица 21. Температурные графики качественного регулирования работы источников теплоснабжения

| Адрес котельной | Температурный график |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Юго-Западный тепловой район |
| Ул. Доваторцев, 44е | 115/70 |
| ул. Пирогова, 87 | 115/70 |
| ул. Серова, 2 (резерв) | 115/70 |
| ул. Тухачевского, 17 | 95/70 |
| ул. Тухачевского, 17 паровые котлы | пар |
| ул. Шпаковская, 85 | 95/70 |
| ул. Шпаковская, 76/6 | 95/70 |
| 2-й Юго-западный проезд, 9а | 95/70 |
| Южный тепловой район |
| ул. Магистральная (пос. Демино) | 115-70 |
| ул. Южный обход, 55ж | 115/70 |
| Северный тепловой район |
| ул. 2-я Промышленная, 8б | 115/70 |
| просп. Кулакова, 20б | 115/70 |
| ул. Ленина, 441 | 115/70 |
| ул. Ленина, 441 паровые котлы | пар |
| ул. Октябрьская, 182 | 115/70 |
| ул. Октябрьская, 184 | 115/70 |
| ул. Балакирева, 5 | 95/70 |
| ул. Ленина, 417 | 95/70 |
| ул. Ленина, 417 паровые котлы | пар |
| ул. Попова, 16 | 95/70 |
| ул. Октябрьская, 66 | 95/70 |
| ул. Октябрьская, 159 | 95/70 |
| ул. Октябрьская, 159 паровые котлы | пар |
| ул. Пригородная, 197 | 115-70 |
| ул. Чапаева, 4 | 115-70 |
| ул. Пригородная, 70 | 95/70 |
| ул. Трунова, 71 | 95/70 |
| ул. Репина, 146 | 95/70 |
| ул. Гоголя, 36 | 95/70 |
| ул. Воронежская, 14 | 95/70 |
| ул. 4 Промышленная, 3 | 95/70 |
| ул. 1 Промышленная, 4 | 95/70 |
| просп. Кулакова, 8 | 95/70 |
| ул. Федосеева, 9 | 95/70 |
| ул. Федосеева, 9 паровые котлы | пар |
| ул. Пригородная, 224а | 95/70 |
| Центральный тепловой район |
| ул. Доваторцев, 2 | 115/70 |
| просп. К. Маркса, 65 | 95/70 |
| просп. К. Маркса, 77 | 95/70 |
| ул. Голенева, 6а | 95/70 |
| ул. Лермонтова, 153 | 115/70 |
| ул. Пушкина, 65 | 115/70 |
| ул. Ленинградский, 24 | 115/70 |
| ул. Дзержинского, 228 | 115/70 |
| ул. Объездная, 9 | 115/70 |
| ул. Морозова, 10 | 115/70 |
| ул. Ленина, 328 | 115-70 |
| ул. Пржевальского, 15 | 115-70 |
| ул. Мира, 302 | 115-70 |
| ул. Р. Люксембург, 18 | 115-70 |
| ул. Семашко, 3 | 115/70 |
| ул. Голенева, 46 | 95/70 |
| ул. Фрунзе, 2 | 95/70 |
| ул. Дзержинского, 161 | 95/70 |
| ул. Краснофлотская, 187 | 95/70 |
| ул. Фрунзе, 8 | 95/70 |
| ул. Балахонова, 13 | 95/70 |
| ул. Горького, 43 | 95/70 |
| ул. Объездная, 31 | 95/70 |
| ул. 8 Марта, 176 | 115/70 |
| ул. Мира, 324 | 115-70 |
| ул. Ломоносова, 44а паровые котлы | пар |
| ул. Партизанская, 1г | 105/70 |
| ул. Семашко, 1 паровые котлы | пар |
| ул. Дзержинского, 1 | 115-70 |
| ул. Серова, 272 | 115-70 |
| ул. Пономарева, 5 | 95/70 |
| ул. Шпаковская, 1 | 115-70 |
| ул. Шпаковская, 1 паровые котлы | пар |
| ул. Доваторцев, 5 | 115-70 |
| ул. Семашко, 6 (резерв) | 95-70 |
| ул. Бабушкина, 2а | 95/70 |
| Станция Селекционная | 95/70 |
| ул. Завокзальная, 33а | 95/70 |
| ул. Завокзальная, 33б | 95/70 |
| ул. Завокзальная, 33в | 95/70 |
| ул. Гражданская, 3 | 115-70 |
| ул. Абрамовой, 2 | 95/70 |
| Старомарьевское шоссе, 3 | 95/70 |
| Старомарьевское шоссе, 7 | 95/70 |
| ул. Чехова, 13 | 115/70 |
| ул. Чехова, 13 паровые котлы | пар |
| ул. Серова, 521 | 95/70 |
| ул. Серова, 521 паровые котлы | пар |
| ул. Серова, 451 | 95/70 |
| ул. Чехова, 83 (резерв) | 95/70 |
| просп. К. Маркса, 52 | 95/70 |
| просп. К. Маркса, 59 | 95/70 |
| пер. Зоотехнический, 15 | 95/70 |
| ул. Биологическая, 20 | 95/70 |
| ул. Советская, 9 | 95/70 |
| ул. Дзержинского, 2а | 95/70 |
| ул. Завокзальная, 24 | 95/70 |
| ул. Ползунова, 2 | 95/70 |

На рисунках 2, 3, 4, 5 представлены температурные графики качественного регулирования теплоснабжения.

Рисунок 2. Отопительный температурный график 95- 70 °C

Рисунок 3. Температурный график 95 - 70 °C для отопления с ГВС.

Рисунок 4. Температурный график 105 - 70 °C для отопления с ГВС.

Рисунок 5. Температурный график 115 - 70 °C для отопления с ГВС.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В Генеральном плане города Ставрополя разработаны мероприятия по развитию планировочной структуры города и совершенствованию функционального зонирования его территории. Планом предусматривается: строительство в Юго-Западном жилом районе нескольких кварталов среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки;

формирование в Юго-Западном районе городского общественного центра;

завершение формирования в южном тепловом районе застройки 32 микрорайона города Ставрополя;

формирование вдоль магистрали Южный обход общегородского торгового центра, состоящего из нескольких торговых комплексов;

завершение архитектурного оформления улицы Доваторцев;

реконструкция части, прилегающей к территории ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», под современную научно-промышленную застройку;

завершение формирования кварталов на пересечении улицы Октябрьской и проспекта Кулакова в северном тепловом районе в его западной части;

реконструкция территории Шпаковской птицефабрики и производственной зоны питомника в восточной части района;

модернизация территории существующей застройки центрального района. Реконструкция существующего жилого фонда в районе улиц Ленина, Мира, Дзержинского и частично улицы Лермонтова;

формирование фармакологического кластера на Старомарьевском шоссе.

Учитывая динамику строительства и места застройки, тип объектов строительства и уже выданные разрешения на строительство, просчитаны перспективные нагрузки существующих и вновь строящихся источников тепловой энергии и сведены в таблицу 22.

### Таблица 22. Перспективные нагрузки источников

теплоснабжения города Ставрополя на 2013 - 2029 годы

| Адрес источника | Существующее положение на конец 2013 | На момент актуализации 2017 | 2018 | 2023 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, в т.ч. пар, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Установленная мощность, в т.ч. пар, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Доваторцев, 44е | 215,000 | 216,354 | 200,000 | 213,620 | 216,320 | 216,320 | 216,320 |
| Котельная по ул. Пирогова, 87 | 60,000 | 53,129 | 60,000 | 56,279 | 56,279 | 82,945 | 96,279 |
| Котельная перспективная 1 (120 Гкал/ч) (ул. Шпаковская - очистные) (№2 Музей) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 120,000 |
| Котельная перспективная 2 (160 Гкал/ч) (45 Параллель - Телецентр) (№1 Территория банка) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 140,470 |
| Котельная по ул. Серова, 2 в резерве | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Тухачевского, 17 паровые котлы | 1,100 | 0,600 | 1,100 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Котельная по ул. Тухачевского, 17 передвижная резерв | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Шпаковской, 85 | 0,840 | 0,500 | 0,840 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| Котельная по ул. Шпаковской, 76/6 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Котельная по 2-й Юго-западный проезд, 9а | 20,000 | 16,400 | 20,000 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| Южный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Магистральной (пос. Демино) (+№7 Демино) | 12,500 | 3,810 | 12,500 | 3,784 | 3,784 | 20,284 | 20,284 |
| Котельная перспективная, микрорайон 2 (30 Гкал/ч) (пос. Демино) (№7 Демино) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,375 | 26,750 |
| Котельная перспективная, микрорайон 3 (30 Гкал/ч) (пос. Демино) (№7 Демино) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,375 | 26,750 |
| Котельная по ул. Южный обход, 55ж | 27,520 | 11,890 | 27,520 | 26,110 | 36,451 | 36,451 | 36,451 |
| Северный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. 2 Промышленной, 8б | 200,000 | 94,853 | 175,000 | 96,994 | 97,574 | 97,574 | 97,574 |
| Котельная по просп. Кулакова, 20б | 60,000 | 34,150 | 60,000 | 48,193 | 48,193 | 48,193 | 48,193 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 182 | 17,500 | 15,523 | 17,000 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | 13,985 |
| Котельная по ул. Ленина, 441 (+№9 Реконструкция СтавНИИГиМ) | 7,500 | 6,610 | 8,600 | 5,406 | 9,006 | 16,398 | 16,398 |
| Котельная по ул. Ленина, 441 паровые котлы | 1,100 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 184 | 9,100 | 6,506 | 9,100 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| Котельная по ул. Балакирева, 5 | 6,000 | 4,300 | 6,000 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 |
| Котельная по ул. Ленина, 417 | 4,500 | 2,840 | 4,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Ленина, 417 паровые котлы | 0,600 | 0,240 | 0,600 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Котельная по ул. Попова, 16 | 1,900 | 1,530 | 1,900 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 66 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 159 | 0,700 | 0,200 | 0,700 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Котельная по ул. Октябрьской, 159 паровые котлы | 0,300 | 0,100 | 0,300 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Котельная перспективная (1 Гкал/ч) БМК 1 по ул. Пригородной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 0,960 |
| Котельная по ул. Пригородной, 197 | 16,600 | 13,436 | 16,600 | 11,123 | 11,123 | 12,583 | 12,583 |
| Котельная по ул. Чапаева, 4 | 5,000 | 2,794 | 5,000 | 2,884 | 2,884 | 2,884 | 2,884 |
| Котельная по ул. Пригородной, 70 | 3,000 | 2,400 | 3,000 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| Котельная по ул. Трунова, 71 | 2,400 | 1,364 | 2,170 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 |
| Котельная по ул. Репина, 146 | 1,600 | 1,000 | 1,380 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Котельная по ул. Ленина, 415 | 2,100 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Гоголя, 36 | 0,700 | 0,400 | 0,394 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Котельная по ул. Воронежской, 14 | 0,500 | 0,210 | 0,440 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная по ул. 4 Промышленная, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Котельная по ул. 1 Промышленная, 4 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Котельная по просп. Кулакова, 8 | 0,000 | 0,000 | 14,930 | 14,710 | 14,710 | 14,710 | 14,710 |
| Котельная по ул. Федосеева, 9 | 0,600 | 0,999 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Котельная по ул. Федосеева, 9 паровые котлы | 1,100 | 0,198 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Котельная по ул. Пригородной, 224а | 1,900 | 1,100 | 1,720 | 0,881 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Доваторцев, 2 | 15,900 | 12,420 | 14,780 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | 12,424 |
| Котельная по ул. Советской, 1 | 1,100 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по просп. К. Маркса, 65 | 0,750 | 0,300 | 0,750 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Котельная по просп. К. Маркса, 77 | 0,800 | 0,580 | 0,800 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Котельная по ул. Голенева, 6а | 0,200 | 0,300 | 0,200 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Котельная по ул. Лермонтова, 153 | 70,000 | 64,762 | 70,000 | 63,776 | 66,726 | 66,726 | 66,726 |
| Котельная по ул. Пушкина, 65 | 15,000 | 4,600 | 15,000 | 3,532 | 3,532 | 3,532 | 3,532 |
| Котельная по пр. Ленинградскому, 24 | 46,120 | 35,817 | 53,000 | 36,197 | 36,197 | 36,197 | 36,197 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 228 | 47,000 | 50,407 | 47,000 | 51,449 | 51,519 | 51,519 | 51,519 |
| Котельная по ул. Объездной, 9 | 7,000 | 7,020 | 6,640 | 6,685 | 6,685 | 6,685 | 6,685 |
| Котельная по ул. М. Морозова, 10 | 11,000 | 10,530 | 11,900 | 10,303 | 10,373 | 10,373 | 10,373 |
| Котельная по ул. Ленина, 328 | 14,200 | 10,400 | 15,400 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 |
| Котельная по ул. Пржевальского, 15 | 22,600 | 16,575 | 22,600 | 16,779 | 17,099 | 17,099 | 17,099 |
| Котельная по ул. Мира, 302 | 16,000 | 12,400 | 16,000 | 12,332 | 12,642 | 12,642 | 12,642 |
| Котельная по ул. Р. Люксембург, 18 | 24,500 | 17,500 | 24,500 | 18,868 | 18,868 | 18,868 | 18,868 |
| Котельная по ул. Семашко, 3 | 8,000 | 4,500 | 14,500 | 12,811 | 13,071 | 13,071 | 13,071 |
| Котельная по ул. Голенева, 46 | 0,950 | 0,340 | 0,950 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Котельная по ул. Фрунзе, 2 | 1,290 | 0,500 | 1,080 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 161 | 0,240 | 0,100 | 0,159 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Котельная по ул. Краснофлотской, 187 | 0,900 | 0,460 | 0,900 | 0,356 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Котельная по ул. Фрунзе, 8 | 0,850 | 0,200 | 0,850 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| Котельная по ул. Балахонова, 13 | 0,760 | 0,440 | 0,760 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Котельная по ул. Горького, 43 | 7,000 | 4,200 | 6,880 | 5,148 | 5,148 | 5,148 | 5,148 |
| Котельная по ул. Объездной, 31 | 0,654 | 0,540 | 0,650 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
| Котельная по ул. 8 Марта, 176 | 5,800 | 3,200 | 5,800 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 |
| Котельная по ул. Мира, 324 (+№4 8 Марта-Лермонтова) | 28,000 | 22,910 | 26,500 | 22,392 | 22,392 | 22,392 | 45,182 |
| Котельная по ул. Ломоносова, 44а паровые котлы | 1,100 | 0,220 | 1,100 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Котельная по ул. Партизанской, 1г | 6,300 | 4,850 | 14,000 | 12,145 | 12,145 | 12,145 | 12,145 |
| Котельная по ул. Семашко, 1 паровые котлы | 1,100 | 0,370 | 1,100 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 1 | 3,350 | 3,595 | 3,920 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| Котельная по ул. Серова, 272 | 8,600 | 5,110 | 8,450 | 7,127 | 7,127 | 7,127 | 7,127 |
| Котельная по ул. Пономарева, 5 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
| Котельная по ул. К. Маркса, 35 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Шпаковской, 1 | 5,800 | 3,600 | 5,800 | 3,788 | 3,788 | 3,788 | 3,788 |
| Котельная по ул. Шпаковской, 1 паровые котлы | 1,100 | 0,500 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Доваторцев, 5 | 12,500 | 9,871 | 12,500 | 9,190 | 9,580 | 9,580 | 9,580 |
| Котельная по ул. Семашко, 6 в резерве | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Бабушкина, 2а | 0,800 | 0,200 | 0,572 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Котельная перспективная (6 Гкал/ч) по ул. Селекционной, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,400 |
| Котельная станция Селекционная | 1,500 | 0,800 | 1,500 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Котельная по ул. Завокзальной, 33а | 0,100 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Котельная по ул. Завокзальной, 33б | 0,100 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Котельная по ул. Завокзальной, 33в | 0,100 | 0,080 | 0,090 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Котельная по ул. Гражданской, 3 | 8,600 | 7,914 | 8,600 | 7,723 | 7,723 | 7,723 | 7,723 |
| Котельная по ул. Абрамовой, 2 | 0,880 | 0,484 | 1,180 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Котельная по Старомарьевскому шоссе, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,212 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Котельная по Старомарьевскому шоссе, 7 | 0,170 | 0,170 | 0,172 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Котельная по ул. Чехова, 13 | 48,000 | 40,321 | 48,000 | 48,466 | 49,416 | 49,416 | 49,416 |
| Котельная по ул. Чехова, 13 паровые котлы | 2,800 | 0,990 | 2,800 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Котельная по ул. Серова, 521 | 4,400 | 2,000 | 4,300 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
| Котельная по ул. Серова, 521 паровые котлы | 1,100 | 0,242 | 0,810 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Котельная по ул. Серова, 451 | 0,380 | 0,300 | 0,380 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Котельная по ул. Чехова, 83 в резерве | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по просп. К. Маркса, 52 | 1,500 | 0,391 | 1,500 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Котельная по просп. К. Маркса, 59 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| Котельная по пер. Зоотехнический, 15 | 0,730 | 0,500 | 0,730 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Котельная по ул. Биологической, 20 | 0,000 | 0,000 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 |
| Котельная по ул. Советской, 9 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 2а | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Котельная по ул. Завокзальной, 24 | 3,440 | 1,400 | 3,440 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Котельная по ул. Ползунова, 2 | 1,000 | 0,578 | 1,000 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |

## 4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии, а также местных видов топлива

## Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии, работающих на возобновляемых источниках тепловой энергии, а также местных видах топлива не проводился по причине отсутствия в нашем регионе данных видов ресурсов.

4.11. Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии города Ставрополя используется природный газ, соответствующий ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» во взаимосвязи с ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) и ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997), поставляемый в общем потоке по газопроводу Изобильный-Невинномысск от ГРС-3 города Ставрополь и газопроводу Ставрополь-Грозный от ГРС-4 города Ставрополь.

В качестве резервного топлива используется дизельное топливо, межсезонное экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5.

Возобновляемые источники энергии не используются.

## Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки в тепловых зонах котельных города Ставрополя не планируется по следующим причинам:

к настоящему времени запас располагаемой тепловой мощности котельных, имеющих общие тепловые сети, покрывает перспективную тепловую нагрузку 1-го, 2-го и 3-го расчетного срока;

котельные, имеющие дефицит тепловой мощности, не имеют общих границ тепловых зон с котельными, имеющими избыток тепловой мощности;

гидравлический режим работы тепловых сетей выбран оптимально, что подтверждается гидравлическими расчетами и удовлетворительным качеством теплоснабжения потребителей;

затрагиваются экономические интересы различных собственников.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города Ставрополя под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Генеральным планом города Ставрополя предусмотрено, что основным районом нового строительства останется Юго-Западный тепловой район. На территории Южного теплового района планируется дальнейшее развитие 32 микрорайона города Ставрополя. На территории Центрального теплового района в границах ул. 8 Марта, Пушкина, Лермонтова, Балахонова предусматривается многоэтажная застройка. На территории Северного теплового района предусматривается многоэтажная застройка квартала площадью 6,54 га по ул. Селекционной, 1.

Проектом планировки предусматривается сохранение существующей застройки и размещение новой на незастроенной территории. Проектируемый жилой район 32 микрорайона (пос. Демино), площадью 326,0 га, включает территории трех микрорайонов М-1, М-2, М-3. На территории 32 микрорайона запроектировано строительство 127, 
5-10-этажных многоквартирных жилых домов, индивидуальные жилые дома, 3 школы, 8 детских садов, а также объекты торговли, социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Для реализации теплоснабжения микрорайона планируется строительство тепловых сетей, перечень которых представлен в таблице 23.

### Таблица 23. План строительства тепловых сетей

| Микрорайон | Длина по трассе, м | Диаметр, мм | Тип прокладки | Стоимость мероприятий, млн руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| М-1 | 2400 | 400 | подземная | 147,916 | 2018 – 2021 |
| М-2 | 1700 | 500 | подземная | 160,684 | 2022 – 2025 |
| М-3 | 2000 | 500 | подземная | 189,040 | 2026 - 2029 |
| Всего по району | 6100 |  |  | 497,640 | 2018 - 2029 |

Юго-Западный жилой. Проектируемый жилой район площадью 390 га включает территории шести микрорайонов М-1, М-2, М-3, М-4, М-5, М-6. Проектом планировки предусматривается сохранение существующей застройки и размещение новой на незастроенной территории. На территории Юго-Западного теплового района запроектировано: строительство 7-, 8-, 10-, 12-, 24-этажных многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями, 4 школы, 10 детских садов, а также объекты торговли, социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Для реализации теплоснабжения микрорайона планируется строительство тепловых сетей, перечень которых представлен в таблице 24.

### Таблица 24. План строительства тепловых сетей

| Микрорайон | Длина по трассе, м | Диаметр, мм | Тип прокладки | Стоимость мероприятий, млн руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| М-1 | 1900 | 500 | подземная | 162,0 | 2014 - 2016 |
| М-2 | 630 | 500 | подземная | 53,7 | 2017 - 2018 |
| М-3 | 2000 | 800 | подземная | 305,8 | 2018 - 2022 |
| М-4 | 2400 | 800 | подземная | 367,0 | 2023 - 2029 |
| М-5 | 2400 | 900 | подземная | 431,6 | 2018 - 2023 |
| М-6 | 3530 | 900 | подземная | 634,8 | 2024 - 2029 |
| Всего по району | 12860 |  |  | 1954,9 | 2014 - 2029 |

Застройка квартала по улице Селекционной, 1. Планируется новая комплексная жилая застройка. Для реализации теплоснабжения микрорайона строится водогрейная котельная производительностью 6 Гкал/час и тепловые сети. Перечень тепловых сетей, планируемых для строительства в период 3 расчетного срока Схемы теплоснабжения, представлен в таблице 25.

### Таблица 25. План строительства тепловых сетей

| Наименование | Длина, м | Диаметр, мм | Срок | Стоимость, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство квартальной котельной в перспективном районе застройки по ул. Селекционная, 1 | 500 | 250 | 2028 | 24,1 |

В таблицах с перечнем объектов строительства и реконструкций тепловых сетей столбец «Стоимость мероприятий, млн руб.» рассчитан методом аналогов, то есть по фактически сложившимся затратам на реконструкцию аналогичных участков тепловых сетей с учетом региональных особенностей влияющих на стоимость проводимых мероприятий (с учетом дифференциации удельных затрат по способам прокладки и конструктивным характеристикам реконструируемых активов), производимых в предыдущие периоды. Величина затрат на выполнение мероприятий определена на основании предпроектных проработок технических решений и должна быть уточнена при составлении проектно-сметной документации.

При этом основными влияющими факторами, объективно определяющими величину указанного отклонения, будут являться:

стоимость трубной продукции и запорной арматуры основных поставщиков;

частота пересечения со смежными коммуникациями; сезонность выполняемых работ;

стоимость мероприятий по благоустройству территории в местах проведения работ и мероприятий.

5.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Юго-Западном тепловом районе города Ставрополя в зоне системы централизованного теплоснабжения (СЦТ), охватывающей тепловые районы котельных по улицам Доваторцев, 44е, Пирогова, 87, Серова, 2; в Центральном тепловом районе города в зоне СЦТ, охватывающей тепловые районы котельных по улицам Пржевальского, 15, Доваторцев, 5; котельные по улицам Мира, 324, Мира, 302, Дзержинского, 238, М. Морозова, 10, Ленина, 328, Лермонтова, 153; в Северном в зоне СЦТ, охватывающей тепловые районы котельных по улице 2 Промышленной, 8б, проспекту Кулакова, 20б, улице Октябрьской, 182, тепловые сети имеют общие границы и соединительные магистральные перемычки, позволяющие осуществлять переток теплоносителя в объеме, позволяющем осуществлять покрытие нагрузки потребителей тепловой энергии при снижении отпуска с коллекторов источников тепловой энергии по причине изменения состава, либо нагрузки работающего оборудования (аварийное отключение конкретных единиц оборудования источников тепла: энергетических котлов, паровых турбин, сетевых насосов без полного отключения станций (котельных), а также введения режимных ограничений источников при дефиците топлива). Поэтому масштабного строительства тепловых сетей для возможности поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не требуется.

### Таблица 26. Перечень тепловых сетей, строительство которых

обеспечит поставку тепловой энергии от различных источников

| Наименование | Длина по трассе, м | Перспективный диаметр, мм | Тип прокладки | Стоимость объекта, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Северный район |
| Строительство тепловой сети протяженностью 150 метров, диаметром 250 мм от ТК-77.113 тепловой сети по пр. Кулакова, 20 до ввода тепловой сети государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (потребитель 1 категории) | 150 | 250 | подземная | 5,127 |
| Центральный район |
| Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 (резервирование потребителей 1 категории) | 90 | 150 | подземная | 2,027 |
| Итого |  |  |  | 7,154 |

В южном тепловом районе города Ставрополя источники централизованного теплоснабжения по улицам Магистральной и Южный обход, 55ж, находятся в значительном отдалении друг от друга. Строительство тепловых сетей между этими источниками экономически неэффективно.

Строительство тепловых сетей, соединяющих между собой котельные малой производительности в локальных тепловых зонах, не предполагается.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с уменьшением диаметра трубопроводов в зонах с избыточной пропускной способностью. Оценка необходимости проведения указанных мероприятий произведена с учетом анализа возможного прироста перспективной нагрузки в соответствии с документами территориального планирования и заявками заказчиков объектов нового строительства.

### Таблица 27. Перечень тепловых сетей, реконструкция которых

обеспечит снижение тепловых потерь, а также улучшение

качества теплоснабжения потребителей по факту снижения

падения температуры в конце участков трубопроводов,

а также оптимизацию эксплуатационных и ремонтных затрат

на обслуживание избыточных сетевых активов

| Объект реконструкции | Длина по трассе, м | Существующий диаметр, мм | Перспективный диаметр, мм | Тип прокладки | Стоимость реконструкции, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Юго-Западный район |
| Замена тепловой сети в 524 квартале от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заменой трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 мм от ТК-1.256 до ТК-1.262 | 333 | 500 | 300 | подземная | 12,605 |
| Итого |  |  |  |  | 12,605 |

Для переключения тепловой нагрузки с котельной по улице Ленина, 415, в связи с высокой себестоимостью производства тепловой энергии на более энергоэффективный источник запланировано строительство трубопровода, позволяющего производить поставку тепловой энергии с котельной по улице 2 Промышленной, 8б.

### Таблица 28. Техническая характеристика тепловой сети,

строительство которой обеспечит ликвидацию

нерентабельных котельных

| Объект строительства | Длина по трассе, м | Перспективный диаметр, мм | Тип прокладки | Стоимость объекта, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Северный район |
| Строительство тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. 2 Промышленной, 8б, до существующих квартальных тепловых сетей по пр. Ботаническому с целью закрытия подвальной котельной по адресу: ул. Ленина, 415, от ТКВ-92.176 до ТУ ул. Ленина, 415 | 350 | 150 | надземная | 3,733 |
| Итого |  |  |  | 3,733 |

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Для ликвидации зон с ненормативной надежностью (достижения показателей, позволяющих обеспечивать непрерывность поставки в соответствии с устанавливаемыми действующим законодательством требованиями) необходимо выполнить мероприятия по строительству и замене трубопроводов тепловых сетей, выявленных по результатам расчета надежности и безопасности теплоснабжения.

### Таблица 29. Перечень тепловых сетей, подлежащих

строительству и капитальному ремонту

по результатам расчета надежности

| Объект реконструкции | Длина по трассе, м | Существующий диаметр, мм | Перспективный диаметр, мм | Тип прокладки | Стоимость реконструкции, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Юго-Западный район |
| Замена магистральной тепловой сети от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.145 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 472 | 400 | 500 | подземная | 44,56 |
| Замена тепловой сети протяженностью295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова,68/1 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм | 295 | 150 | 250 | подземная | 9,922 |
| Замена тепловой сети 528 квартала от ТК-98.19 до ТК-1.256 для переключения потребителей на котельную по ул. Пирогова, 87 | 303 | 150 | 300 | подземная | 13,495 |
| Северный район |
| Вынос тепловой сети протяженностью 900 метров, диаметром 500 мм с территории спортивного комплекса федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации" от ТК-77.4 до ТКВ-77.2 | 900 | 500 | 500 | подземная | 129,358 |
| Итого |  |  |  |  | 197,335 |

Целесообразность замены трубопроводов, указанных в таблице, необходимо подтвердить путём проведения технического диагностирования участков тепловой сети, отработавших нормативный срок службы, с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации до замены трубопровода или очередного обследования.

5.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не рассматриваются в связи с отсутствием в городе Ставрополе открытых систем теплоснабжения, а также систем централизованного горячего водоснабжения.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

6.1. Расчеты перспективных максимально-часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии.

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по источникам тепловой энергии выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 30. Расход максимально часового и годового топлива для зимнего, летнего, переходного периодов в разрезе теплоисточников на 2013 год

| Адрес источника | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- |
|  | зимний | летний | переходный период | годовой | максимально-часовой 2013 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Доваторцев, 44е | 59 112 | 10 456 | 7 944 | 77 512 | 42,170 |
| Ул. Пирогова, 87 | 12 239 | 2 205 | 1 676 | 16 120 | 9,905 |
| Ул. Серова, 2 | - | - | - | - | - |
| Ул. Тухачевского,17 | 41 | 42 | 17 | 100 | 0,250 |
| Ул. Шпаковская, 85 | 128 | - | 14 | 142 | 0,143 |
| Ул. Магистральная (пос. Демино) | 1 280 | 243 | 185 | 1 708 | 2,450 |
| Ул. Южный обход, 55ж | 3 228 | 501 | 542 | 4 271 | 4,530 |
| Ул. 2 Промышленная, 8б | 24 818 | - | 3 225 | 28 043 | 30,563 |
| Просп. Кулакова, 20б | 8 992 | 5 122 | 1 162 | 15 276 | 10,450 |
| Ул. Октябрьская, 182 | 3 763 | 690 | 475 | 4 928 | 3,076 |
| Ул. Ленина, 441 | 1 746 | 372 | 311 | 2 429 | 1,640 |
| Ул. Октябрьская, 184 | 1 424 | 226 | 141 | 1 791 | 1,680 |
| Ул. Балакирева, 5 | 543 | 109 | 70 | 722 | 1,150 |
| Ул. Ленина, 417 | 420 | 271 | 120 | 811 | 0,920 |
| Ул. Попова, 16 | 304 | 36 | 39 | 379 | 0,279 |
| Ул. Октябрьская, 66 | 76 | - | 7 | 83 | 0,048 |
| Ул. Октябрьская, 159 | 113 | 51 | 44 | 208 | 0,190 |
| Ул. Пригородная, 197 | 2 983 | 589 | 440 | 4 012 | 2,860 |
| Ул. Чапаева, 4 | 1 103 | 391 | 308 | 1 802 | 0,874 |
| Ул. Пригородная, 70 | 482 | 90 | 67 | 639 | 0,623 |
| Ул. Трунова, 71 | 405 | 48 | 46 | 499 | 0,452 |
| Ул. Федосеева, 2 | 350 | 124 | 112 | 586 | 0,230 |
| Ул. Репина, 146 | 408 | 49 | 53 | 510 | 0,244 |
| Ул. Ленина, 415 | 395 | - | 41 | 436 | 0,236 |
| Ул. Гоголя, 36 | 33 | - | 3 | 36 | 0,093 |
| Ул. Воронежская, 14 | 55 | 2 | 5 | 62 | 0,082 |
| Ул. Доваторцев, 2 | 3 761 | 411 | 409 | 4 581 | 2,632 |
| Ул. Советская, 1 | 240 | 54 | 34 | 328 | 0,255 |
| Просп. К. Маркса, 65 | 88 | - | 8 | 96 | 0,061 |
| Просп. К. Маркса, 77 | 191 | - | 17 | 208 | 0,112 |
| Ул. Голенева, 6а | 30 | - | 3 | 33 | 0,055 |
| Ул. Лермонтова, 153 | 14 539 | 2 175 | 1 645 | 18 359 | 12,615 |
| Ул. Пушкина, 65 | 993 | 124 | 100 | 1 217 | 2,632 |
| Пр. Ленинградский, 24 | 10 397 | 1 360 | 1 290 | 13 047 | 9,265 |
| Ул. Дзержинского, 228 | 14 052 | 2 014 | 1 822 | 17 888 | 9,572 |
| Ул. Объездная, 9 | 1 865 | 268 | 249 | 2 382 | 1,261 |
| Ул. Морозова, 10 | 2 446 | - | 283 | 2 729 | 2,132 |
| Ул. Ленина, 328 | 2 514 | - | 247 | 2 761 | 2,652 |
| Ул. Пржевальского, 15 | 7 831 | 1 160 | 894 | 9 885 | 4,028 |
| Ул. Мира, 302 | 2 476 | - | 340 | 2 816 | 2,745 |
| Ул. Р. Люксембург, 18 | 4 953 | 596 | 544 | 6 093 | 4,296 |
| Ул. Семашко, 3 | 1 062 | 182 | 135 | 1 379 | 2,689 |
| Ул. Голенева, 46 | 100 | 1 | 12 | 113 | 0,175 |
| Ул. Фрунзе, 2 | 201 | 6 | 22 | 229 | 0,212 |
| Ул. Дзержинского, 161 | 45 | - | 5 | 50 | 0,025 |
| Ул. Краснофлотская, 187 | 118 | - | 13 | 131 | 0,165 |
| Ул. Фрунзе, 8 | 153 | - | 15 | 168 | 0,042 |
| Ул. Балахонова, 13 | 128 | 10 | 16 | 154 | 0,147 |
| Ул. Горького, 43 | 1 102 | 164 | 115 | 1 381 | 1,302 |
| Ул. Объездная, 31 | 127 | - | 13 | 140 | 0,115 |
| Ул. 8 Марта, 176 | 661 | 74 | 87 | 822 | 1,023 |
| Ул. Мира, 324 | 7 033 | 1 461 | 948 | 9 442 | 4,805 |
| Ул. Ломоносова, 44а | 49 | 50 | 20 | 119 | 0,223 |
| Ул. Партизанская, 1г | 1 447 | 125 | 173 | 1 745 | 2,346 |
| Ул. Семашко, 1 | 64 | 65 | 26 | 155 | 0,232 |
| Ул. Дзержинского, 1 | 955 | 89 | 104 | 1 148 | 0,690 |
| Ул. Серова, 272 | 1 376 | 155 | 161 | 1 692 | 1,456 |
| Ул. Пономарева, 5 | 261 | 42 | 35 | 338 | 0,219 |
| Ул. К. Маркса, 35 | 109 | 8 | 14 | 131 | 0,088 |
| Ул. Шпаковская, 1 | 1 094 | 328 | 320 | 1 742 | 1,182 |
| Ул. Доваторцев, 5 | 3 676 | - | 392 | 4 068 | 2,123 |
| Ул. Семашко, 6 (резерв) | - | - | - | - | - |
| Ул. Бабушкина, 2а | 72 | 2 | 8 | 82 | 0,090 |
| Ул. Селекционная станция | 195 | - | 15 | 210 | 0,273 |
| Ул. Завокзальная, 33а -А | 29 | 4 | 4 | 37 | 0,013 |
| Ул. Завокзальная, 33а -Б | 29 | 4 | 4 | 37 | 0,013 |
| Ул. Завокзальная, 33а -В | 29 | 4 | 4 | 37 | 0,013 |
| Ул. Гражданская, 3 | 2 061 | 319 | 271 | 2 651 | 1,545 |
| Ул. Абрамовой, 2 | 137 | - | 14 | 151 | 0,192 |
| Старомарьевское шоссе, 7 | 58 | 1 | 4 | 63 | 0,045 |
| Ул. Чехова, 13 | 11 150 | 2 166 | 1 807 | 15 123 | 8,787 |
| Ул. Серова, 521 | 411 | 166 | 127 | 704 | 0,950 |
| Ул. Серова, 451 | 57 | - | 9 | 66 | 0,067 |
| Ул. Чехова, 83 (резерв) | - | - | - | - | - |
| просп. К. Маркса, 52 | 121 | 1 | 14 | 136 | 0,074 |
| просп. К. Маркса, 59 | 164 | - | 13 | 177 | 0,163 |
| Пер.Зоотехнический,15 | 128 | - | 14 | 142 | 0,095 |
| Ул. Дзержинского, 2а | 140 | 44 | 14 | 198 | 0,150 |
| Ул. Завокзальная,24 | 248 | 60 | 36 | 344 | 0,266 |
| Ул. Ползунова, 2 | 120 | 10 | 15 | 145 | 0,109 |
| 2 Юго-Западный пр., 9а | 7 200 | 960 | 720 | 8 880 | 3,181 |
| Ул. Пригородная, 224а | 201 | 41 | 32 | 274 | 0,213 |
| Всего | 233 128 | 36 321 | 30 683 | 300 132 | 204,949 |

При перспективном подключении потребителей с увеличением тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения, с проведением работ по замене котельного оборудования на источниках теплоты и заменой ветхих теплопроводов, на 2018 год расход максимально часового и годового топлива для зимнего, летнего, переходного периодов в разрезе теплоисточников распределится следующим образом.

Таблица 31. Расход максимально часового и годового топлива для зимнего, летнего, переходного периодов в разрезе теплоисточников на 2018 год

| Наименование источника | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- |
|  | зимний | летний | переходный период | годовой | максимально-часовой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Доваторцев, 44е | 51 215 | 9 059 | 6 883 | 67 157 | 38,821 |
| Ул. Пирогова, 87 | 14 309 | 2 578 | 1 959 | 18 846 | 9,602 |
| Ул. Серова, 2 (резерв) | - | - | - | - | - |
| Ул. Тухачевского, 17 | 46 | 46 | 18 | 110 | 0,241 |
| Ул. Шпаковская, 85 | 90 | - | 10 | 100 | 0,136 |
| Ул. Магистральная (пос. Демино) | 1 225 | 228 | 174 | 1 627 | 2,244 |
| Ул. Южный обход, 55ж | 3 447 | 536 | 580 | 4 563 | 4,472 |
| Ул. 2-я Промышленная, 8б | 20 895 | - | 2 715 | 23 610 | 26,488 |
| Просп. Кулакова, 20б | 10 186 | 5 803 | 1 317 | 17 306 | 10,373 |
| Ул. Октябрьская, 182 | 3 972 | 729 | 502 | 5 203 | 2,851 |
| Ул. Ленина, 441 | 1 601 | 341 | 285 | 2 227 | 1,508 |
| Ул. Октябрьская, 184 | 1 982 | 314 | 196 | 2 492 | 1,558 |
| Ул. Балакирева, 5 | 530 | 106 | 68 | 704 | 1,104 |
| Ул. Ленина, 417 | 812 | 266 | 187 | 1 265 | 0,808 |
| Ул. Попова, 16 | 326 | 39 | 41 | 406 | 0,268 |
| Ул. Октябрьская, 66 | 81 | - | 7 | 88 | 0,047 |
| Ул. Октябрьская, 159 | 79 | 36 | 30 | 145 | 0,188 |
| Ул. Пригородная, 197 | 3 061 | 604 | 451 | 4 116 | 2,745 |
| Ул. Чапаева, 4 | 672 | 238 | 187 | 1 097 | 0,853 |
| Ул. Пригородная, 70 | 710 | 132 | 99 | 941 | 0,509 |
| Ул. Трунова, 71 | 243 | 29 | 27 | 299 | 0,356 |
| Ул. Репина, 146 | 314 | 38 | 41 | 393 | 0,243 |
| Ул. Ленина, 415 | - | - | - | - | - |
| Ул. Гоголя, 36 | 47 | - | 4 | 51 | 0,079 |
| Ул. Воронежская, 14 | 52 | - | 7 | 59 | 0,073 |
| Ул. Доваторцев, 2 | 4 063 | 444 | 442 | 4 949 | 2,542 |
| Ул. Советская, 1 | - | - | - | - | - |
| Просп. К. Маркса, 65 | 95 | - | 9 | 104 | 0,132 |
| Просп. К. Маркса, 77 | 155 | - | 14 | 169 | 0,150 |
| Ул. Голенева, 6а | 34 | - | 3 | 37 | 0,040 |
| Ул. Лермонтова, 153 | 14 620 | 2 187 | 1 655 | 18 462 | 11,721 |
| Ул. Пушкина, 65 | 1 129 | 140 | 113 | 1 382 | 2,625 |
| Пр. Ленинградский, 24 | 8 933 | 1 168 | 1 108 | 11 209 | 8,856 |
| Ул. Дзержинского, 228 | 12 959 | 1 857 | 1 681 | 16 497 | 8,174 |
| Ул. Объездная, 9 | 2 040 | 293 | 273 | 2 606 | 1,108 |
| Ул. Морозова, 10 | 2 789 | - | 322 | 3 111 | 2,053 |
| Ул. Ленина, 328 | 2 514 | 1 250 | 247 | 4 011 | 2,541 |
| Ул. Пржевальского, 15 | 7 727 | 1 145 | 882 | 9 754 | 3,907 |
| Ул. Мира, 302 | 2 035 | - | 279 | 2 314 | 2,729 |
| Ул. Р. Люксембург, 18 | 5 421 | 652 | 595 | 6 668 | 4,269 |
| Ул. Семашко, 3 | 3 116 | 533 | 394 | 4 043 | 2,512 |
| Ул. Голенева, 46 | 100 | 1 | 12 | 113 | 0,160 |
| Ул. Фрунзе, 2 | 169 | 5 | 18 | 192 | 0,192 |
| Ул. Дзержинского, 161 | 22 | - | 2 | 24 | 0,025 |
| Ул. Краснофлотская, 187 | 119 | 7 | 6 | 132 | 0,161 |
| Ул. Фрунзе, 8 | 155 | - | 15 | 170 | 0,043 |
| Ул. Балахонова, 13 | 103 | 8 | 13 | 124 | 0,145 |
| Ул. Горького, 43 | 1 432 | 213 | 150 | 1 795 | 1,200 |
| Ул. Объездная, 31 | 222 | - | 22 | 244 | 0,105 |
| Ул. 8 Марта, 176 | 583 | 66 | 76 | 725 | 0,989 |
| Ул. Мира, 324 | 6 429 | - | 1 059 | 7 488 | 4,706 |
| Ул. Ломоносова, 44а | 46 | 46 | 19 | 111 | 0,214 |
| Ул. Партизанская, 1г | 4 003 | 346 | 479 | 4 828 | 2,257 |
| Ул. Семашко, 1 | 44 | 44 | 17 | 105 | 0,223 |
| Ул. Дзержинского, 1 | 1 209 | 113 | 131 | 1 453 | 0,659 |
| Ул. Серова, 272 | 1 249 | 141 | 146 | 1 536 | 1,408 |
| Ул. Пономарева, 5 | 247 | 39 | 33 | 319 | 0,185 |
| Ул. К. Маркса, 35 | - | - | - | - | - |
| Ул. Шпаковская, 1 | 921 | 277 | 270 | 1 468 | 1,176 |
| Ул. Доваторцев, 5 | 3 152 | - | 336 | 3 488 | 2,091 |
| Ул. Семашко, 6 (резерв) | - | - | - | - | - |
| Ул. Бабушкина, 2а | 67 | 2 | 8 | 77 | 0,102 |
| Ул. Селекционная станция | 211 | - | 16 | 227 | 0,256 |
| Ул. Завокзальная, 33а -А | 17 | 3 | 3 | 23 | 0,015 |
| Ул. Завокзальная, 33а -Б | 17 | 3 | 3 | 23 | 0,015 |
| Ул. Завокзальная, 33а -В | 17 | 3 | 3 | 23 | 0,015 |
| Ул. Гражданская, 3 | 2 138 | 331 | 281 | 2 750 | 1,463 |
| Ул. Абрамовой, 2 | 86 | - | 9 | 95 | 0,189 |
| Старомарьевское шоссе, 7 | 49 | - | 3 | 52 | 0,028 |
| Старомарьевское шоссе, 3 | 45 | 1 | 3 | 49 | 0,034 |
| 4-я промышленная, 3 | 60 | 2 | 4 | 66 | 0,048 |
| Ул. Чехова, 13 | 10 350 | 2 010 | 1 677 | 14 037 | 8,466 |
| Ул. Серова, 521 | 320 | 130 | 99 | 549 | 0,903 |
| Ул. Серова, 451 | 86 | - | 14 | 100 | 0,066 |
| Ул. Чехова, 83 (резерв) | - | - | - | - | - |
| Просп. К. Маркса, 52 | 121 | 1 | 14 | 136 | 0,074 |
| Просп. К. Маркса, 59 | 164 | - | 13 | 177 | 0,163 |
| Пер.Зоотехнический,15 | 128 | - | 14 | 142 | 0,095 |
| Ул. Дзержинского,2а | 140 | 44 | 14 | 198 | 0,150 |
| Ул. Завокзальная,24 | 248 | 60 | 36 | 344 | 0,266 |
| Ул. Ползунова,2 | 120 | 10 | 15 | 145 | 0,109 |
| Ул. Федосеева, 9 | 343 | 122 | 109 | 574 | 0,230 |
| 2-й Юго-Западный пр. 9а | 7 200 | 960 | 720 | 8 880 | 3,181 |
| Ул. Пригородная, 224а | 201 | 41 | 32 | 274 | 0,213 |
| Всего: | 225 858 | 35 820 | 29 699 | 291 377 | 190,946 |

В существующей малоэтажной застройке с индивидуальными источниками тепла ориентировочный прирост тепловых нагрузок по тепловым районам сведен в нижеследующую таблицу.

Таблица 32. Прогноз тепловых нагрузок объектов с индивидуальными источниками тепла

| Тепловые районы | Существующее положение | Прогноз тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередь |
|  |  | I | II | III |
|  | 01.01.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Юго-Западный | 183,5 | 185,0 | 186,6 | 188,1 | 189,7 | 191,2 | 196,3 | 201,4 |
| Южный | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 9,7 | 14,2 |
| Северный | 23,2 | 28,8 | 34,3 | 39,9 | 45,4 | 51,0 | 53,6 | 56,1 |
| Центральный | 45,9 | 46,8 | 47,7 | 48,6 | 49,5 | 50,4 | 52,7 | 54,9 |
| Всего | 252,6 | 261,6 | 270,6 | 279,7 | 288,7 | 297,7 | 312,3 | 326,6 |

Таблица 33. Прогнозируемый годовой расход топлива для индивидуальных источников тепла

| Тепловые районы | Существующее положение | Прогноз тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередь |
|  |  | I | II | III |
|  | 01.01.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Юго-Западный | 77849,57 | 78485,94 | 79164,74 | 79801,11 | 80479,9 | 81116,3 | 83279,9 | 85443,6 |
| Южный | 0,00 | 424,25 | 848,50 | 1315,17 | 1739,4 | 2163,7 | 4115,2 | 6024,3 |
| Северный | 9842,56 | 12218,35 | 14551,72 | 16927,51 | 19260,9 | 21636,7 | 22739,7 | 23800,3 |
| Центральный | 19473,00 | 19854,82 | 20236,64 | 20618,47 | 21000,3 | 21382,1 | 22357,9 | 23291,2 |
| Всего | 107165,13 | 110983,36 | 114801,6 | 118662,3 | 122480,5 | 126298,8 | 132492,7 | 138559,4 |

6.2. Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива не выполнены по следующим причинам.

Ни одна из котельных централизованного теплоснабжения не имеет емкостей для хранения запасов резервного и аварийного топлива. Котельные эксплуатируются с момента их ввода без резервного топливного хозяйства. Территориальное размещение котельных не позволяет обеспечить требуемую санитарно-защитную зону для размещения резервных емкостей резервного и аварийного топлива.

В настоящее время город Ставрополь не располагает эстакадой для приема мазута (железнодорожные подъездные пути, котельная для разогрева принимаемого мазута, насосная станция, пожарное оборудование, автомобильный транспорт), поэтому прибывший по железной дороге топочный мазут перевезти на котельные не представляется возможным.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Основой для разработки мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей явились:

- для определения перспективного строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей, для обеспечения необходимых перспективных нагрузок под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города приняты материалы корректировки Генерального плана г. Ставрополя;

- для определения мероприятий по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей принята разработанная и утвержденная «Инвестиционная программа АО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы»;

- анализ существующего положения системы централизованного теплоснабжения.

Мероприятия для осуществления нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в адресный перечень в разрезе тепловых районов города Ставрополя (глава 10 обосновывающих материалов).

Объем капитальных вложений, необходимый для реализации мероприятий для осуществления нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, определен на основании предпроектных проработок технических решений по укрупненным сметным нормативам, а также методом сравнения аналогов. Для индексации затрат по годам реализации мероприятий, приняты прогнозные данные по темпам инфляции на основании «Долгосрочного прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованного на сайте Минэкономразвития России 25 марта 2013 г.

В целом объем инвестиционных затрат в прогнозных ценах составит 
8 514 726 тыс. рублей с учетом НДС, в том числе:

- инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников 4 315 502 тыс. рублей.

- инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей 4 199 224 тыс. рублей.

Источниками финансирования инвестиционных проектов, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов (подключение новых потребителей) могут быть:

- средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

- средства государственных корпораций (инвесторов, застройщиков)

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

Источниками финансирования инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения  потребителей являются тарифные источники: собственные средства Единой теплоснабжающей организации в виде прибыли, направляемой на инвестиции (средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию), амортизационные отчисления по объектам инвестирования, включаемые в тариф на тепловую энергию и средства, направляемые на реконструкцию в счет арендных платежей. Кроме этого, финансирование мероприятий в полном объеме возможно только при условии привлечения заемных средств.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 34. Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых районов

| № п.п. | Наименование | Всего, тыс.руб 2014 - 2029г | Профинансировано, тыс. руб. с НДС | План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах, тыс.руб. с НДС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023г.г. | 2024- 2029 г.г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе тепловых районов | 4 315 502 | 68 470 | 105 206 | 75 209 | 103 943 | 106 283 | 2 073 737 | 1 782 654 |  |
| 1. | Юго-Западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пирогова, 87 | 292 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 152 255 | 136 717 | Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТС) |
| 1.1.1. | Создание системы для хранения и регазификации сжиженного углеводородного газа в качестве резервного топлива котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя | 59 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 444 |  |
| 1.1.2. | Строительство II очереди котельной по ул. Пирогова, 87 | 227 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 365 | 77 273 |  |
| 1.1.3. | Установка системы частотного регулирования насосов | 4 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 1 890 | 0 |  |
| 1.2. | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 383 578 | 22 186 | 626 | 31 601 | 35 846 | 29 052 | 59 297 | 204 970 | ЕТС |
| 1.2.1. | Замена двух котлов ПТВМ-50 на 4 котла КВГМ-23-150П | 107 394 | 22 186 | 0 | 25 423 | 31 110 | 28 675 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Замена сетевой насосной установки | 42 949 | 0 | 0 | 0 | 2 617 | 0 | 40 332 | 0 |  |
| 1.2.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 11 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 10 629 | 0 |  |
| 1.2.4. | Замена газового оборудования и систем автоматического управления | 21 012 | 0 | 0 | 3 514 | 0 | 0 | 0 | 17 498 |  |
| 1.2.5. | Замена системы водоснабжения и химической водоочистки | 7 345 | 0 | 626 | 2 664 | 2 119 | 0 | 1 936 | 0 |  |
| 1.2.6. | Замена бака запаса воды | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 |  |
| 1.2.7. | Замена котла КВ-ГМ-50-150М на два котла КВГ-30 или современный аналог | 88 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 646 |  |
| 1.2.8. | Замена двух котлов КВГМ-20 на современные аналоги | 98 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 826 |  |
| 1.3. | Техническое перевооружение котельной по ул. Тухачевского, 17 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1 873 | 0 | ЕТС |
| 1.3.1. | Замена одного котла Е-1,0-09Г-3 на современный аналог | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 | 0 |  |
| 1.3.2. | Замена системы химводоподготовки | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковская, 85 | 5 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 | 1 762 | ЕТС |
| 1.4.1. | Замена газорегуляторной установки | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |  |
| 1.4.2. | Замена насосной установки | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 |  |
| 1.4.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |  |
| 1.4.4. | Замена системы химводоподготовки | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |  |
| 1.4.5. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на два современных котла | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 693 | 0 |  |
| 1.5. | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 2 | 10 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 204 | 6 054 | ЕТС |
| 1.5.1. | Замена газорегуляторной установки | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |  |
| 1.5.2. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 |  |
| 1.5.3. | Замена двух котлов КВГ-2,5 на современные аналоги | 8 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 204 | 4 322 |  |
| 1.6. | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Юго-западного района | 1 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 134 | 270 | ЕТС |
| 1.7. | Строительство котельной по ул. 45 Параллель 160 Гкал/час с когенерацией 5,5 Мвт | 919 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 800 | 229 000 | Застройщик, инвестор |
| 1.8. | Строительство котельной по ул. Шпаковской 120 Гкал/час с когенерацией 4,5 Мвт | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 170 000 | Застройщик, инвестор |
| 1.9. | Создание резервно-топливного хозяйства к действующим котельным посредством приобретения передвижной котельной, работающей на резервном (дизельном) топливе | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 2 310 947 | 22 186 | 6 666 | 31 601 | 36 064 | 33 107 | 1 432 550 | 748 773 |  |
| 2. | Южный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Южный обход, 55 | 93 801 | 0 | 29 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 90 285 | ЕТС |
| 2.1.1. | Замена четырех котлов ТТ-100 на современные аналоги | 81 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 826 |  |
| 2.1.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 5 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 221 |  |
| 2.1.3. | Замена системы химводоподготовки | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 238 |  |
| 2.1.4. | Создание резервного топливного хозяйства | 3 516 | 0 | 29 | 3 487 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Техническое перевооружение котельной по ул. Магистральная (п.Демино) | 28 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 422 | 3 000 | 21 118 | ЕТС |
| 2.2.1. | Замена пяти котлов КСВ-2,9 на современные аналоги | 22 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 580 | 0 | 18 441 |  |
| 2.2.2. | Замена системы химводоподготовки | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3. | Замена сетевой установки на современный аналог | 2 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 677 |  |
| 2.2.4. | Замена дымовой трубы | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |  |
| 2.3. | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Южного района | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 36 | ЕТС |
| 2.4. | Строительство котельной №1 в п. Демино 30 Гкал/час с когенерацией 1,0 МВт | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 500 | 31 500 | Застройщик, инвестор |
| 2.5. | Строительство котельной №2 в п. Демино 30 Гкал/час с когенерацией 1,0 МВт | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 500 | 31 500 | Застройщик, инвестор |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 385 237 | 0 | 29 | 3 487 | 0 | 4 422 | 202 860 | 174 439 |  |
| 3. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 441 | 12 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 001 | 6 753 | ЕТС |
| 3.1.1. | Замена двух котлов КСВ-2,9 на современный аналог | 8 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 4 322 |  |
| 3.1.2. | Замена ГРУ-100 на современный аналог | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |  |
| 3.1.3. | Замена сетевой насосной установки (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 0 |  |
| 3.1.4. | Замена системы электроснабжения | 1 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 886 |  |
| 3.1.5. | Замена системы химводоподготовки | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 |  |
| 3.2. | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 182 | 14 875 | 0 | 0 | 3 219 | 0 | 240 | 6 866 | 4 550 | ЕТС |
| 3.2.1. | Замена трех котлов КСВ-2,9 на два котла КВГ-2,5 и один КВГ-3,15 | 11 788 | 0 | 0 | 3 219 | 0 | 0 | 4 019 | 4 550 |  |
| 3.2.2. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 2 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 847 | 0 |  |
| 3.2.3. | Замена системы химводоподготовки | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 184 | 22 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 7 897 | 14 324 | ЕТС |
| 3.3.1. | Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог | 5 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 110 |  |
| 3.3.2. | Замена двух котлов КВ-Г-4,65 на современный аналог | 14 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 186 | 7 727 |  |
| 3.3.3. | Замена системы химводоподготовки | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 |  |
| 3.3.4. | Установка системы частотного регулирования насосов. | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 411 |  |
| 3.3.5. | Монтаж сетевой насосной группы | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 |  |  |
| 3.4. | Техническое перевооружение котельной по ул. Балакирева, 5 | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 336 | 7 678 | ЕТС |
| 3.4.1. | Замена системы электроснабжения | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 |  |
| 3.4.2. | Замена двух котлов КСВ-1,86 на современные аналоги | 6 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 735 |  |
| 3.4.3. | Замена системы химводоподготовки | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 |  |
| 3.4.4. | Установка котла малой мощности для летнего режима | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 159 | 5 646 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 | 2 227 | ЕТС |
| 3.5.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 | 2 227 |  |
| 3.5.2. | Установка автономного резервного источника электроэнергии | 1 348 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Техническое перевооружение котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б | 355 068 | 1 266 | 77 410 | 20 900 | 30 699 | 0 | 0 | 224 793 | ЕТС |
| 3.6.1. | Замена трех котлов ПТВМ-100 на котлы согласно разработанному проекту | 318 386 | 0 | 77 410 | 19 915 | 21 347 | 0 | 0 | 199 714 |  |
| 3.6.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 20 434 | 0 | 0 | 0 | 7 555 | 0 | 0 | 12 879 |  |
| 3.6.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 13 202 | 0 | 0 | 985 | 1 214 | 0 | 0 | 11 003 |  |
| 3.6.4. | Замена системы химводоподготовки | 1 266 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6.5. | Замена газорегуляторной установки | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 1 197 |  |
| 3.7. | Техническое перевооружение котельной по пр. Кулакова, 20б | 157 418 | 0 | 0 | 3 890 | 2 240 | 7 802 | 42 539 | 100 947 | ЕТС |
| 3.7.1. | Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 17 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 802 | 0 | 9 852 |  |
| 3.7.2. | Замена системы химической водоочистки на современный аналог | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 | 0 |  |
| 3.7.3. | Замена трех котлов КВГМ-20 и автоматики на современные аналоги | 137 725 | 0 | 0 | 3 890 | 2 240 | 0 | 40 500 | 91 095 |  |
| 3.8. | Устройство автономного источника теплоснабжения с переключением потребителей по ул. 4 Промышленная, 3 (основные работы выполнены в 2013 году) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 3.9. | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 417 | 13 867 | 0 | 0 | 2 646 | 431 | 1 190 | 3 746 | 5 854 | ЕТС |
| 3.9.1. | Замена двух котлов КСВ-1,86 и одного котла ТВГ-1,5М на три котла КВГ-1,5 | 10 743 | 0 | 0 | 2 646 | 0 | 0 | 3 746 | 4 351 |  |
| 3.9.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 0 |  |
| 3.9.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |  |
| 3.9.4. | Замена газорегуляторной установки | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |  |
| 3.9.5. | Замена системы химводоподготовки | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.10. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородная, 197 | 11 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 088 | 7 843 | ЕТС |
| 3.10.1. | Замена двух котлов К-ВГ-2,5-95 на современные аналоги | 8 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 088 | 4 239 |  |
| 3.10.2. | Монтаж наружных газопроводов | 3 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 604 |  |
| 3.11. | Техническое перевооружение котельной по ул. Гоголя, 36 | 4 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 431 | 0 | 265 | ЕТС |
| 3.11.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 3 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 527 | 0 | 0 |  |
| 3.11.2. | Замена системы химводоподготовки | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |  |
| 3.11.3. | Замена насосной установки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |  |
| 3.11.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 |  |
| 3.11.5. | Замена газорегуляторной установки | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |  |
| 3.12. | Техническое перевооружение котельной по ул. Воронежская, 14 | 5 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 856 | 2 684 | 0 | ЕТС |
| 3.12.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» и одного PEGASUS на современные аналоги | 4 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 204 | 2 684 | 0 |  |
| 3.12.2. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 |  |
| 3.12.3. | Замена насосной установки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |  |
| 3.13. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородная, 70 | 13 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 1 485 | 10 212 | ЕТС |
| 3.13.1. | Замена четырех котлов ТВГ-0,75 на современные аналоги | 10 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 8 277 |  |
| 3.13.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 0 |  |
| 3.13.3. | Диспетчеризация котельной | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 |  |
| 3.14. | Техническое перевооружение котельной по ул. Репина, 146 | 8 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 282 | 2 752 | ЕТС |
| 3.14.1. | Замена двух котлов КВГ-0,86 на современный аналог | 5 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 407 | 2 752 |  |
| 3.14.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 |  |
| 3.14.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 |  |
| 3.14.4. | Диспетчеризация котельной | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 |  |
| 3.15. | Техническое перевооружение котельной по ул. Трунова, 71 | 6 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 236 | ЕТС |
| 3.15.1. | Замена двух котлов КВГ-0,8 на современные аналоги | 6 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 236 |  |
| 3.16. | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Северного района | 4 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 852 | 994 | ЕТС |
| 3.17. | Строительство блочно-модульной котельной БМК-1,0 с когенерацией 30 кВт ч по ул. Пригородной | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | Застройщик, инвестор |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 652 307 | 2 684 | 77 410 | 30 655 | 33 370 | 20 413 | 92 347 | 395 428 |  |
| 4. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Закрытие котельной по ул. Советская, 1, расположенной в подвале жилого дома | 1 471 | 1 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 4.2. | Техническое перевооружение котельной по пр. К.Маркса, 65, расположенной в подвале жилого дома | 7 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6 846 | 0 | ЕТС |
| 4.3. | Техническое перевооружение котельной по пр.К.Маркса, 77, расположенной в подвале жилого дома | 7 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 474 | 0 | ЕТС |
| 4.4. | Техническое перевооружение котельной по ул. Голенева, 6а, расположенной в подвале жилого дома | 7 504 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 474 | 0 | ЕТС |
| 4.5. | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 98 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 718 | 50 329 | ЕТС |
| 4.5.1. | Замена двух котлов КВГМ-20 на современный аналог | 84 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 055 | 45 164 |  |
| 4.5.2. | Замена системы химводоподготовки | 2 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 833 |  |
| 4.5.3. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог | 7 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 271 | 0 |  |
| 4.5.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 |  |
| 4.5.5. | Замена газорегуляторной установки | 1 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 |  |
| 4.5.6. | Замена ГРП-200 на современный аналог | 1 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 |  |
| 4.6. | Техническое перевооружение квартальной котельной по проезду Ленинградский, 24 | 100 581 | 18 681 | 0 | 0 | 0 | 355 | 10 995 | 70 550 | ЕТС |
| 4.6.1. | Замена одного котла ДКВР 10/13 на два котла КВГ-7-56 | 18 681 | 18 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6.2. | Замена котла КВГМ-20 на современный аналог | 46 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 338 |  |
| 4.6.3. | Замена системы электроснабжения | 2 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 2 582 | 0 |  |
| 4.6.4. | Замена кирпичной дымовой трубы | 6 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 051 | 0 |  |
| 4.6.5. | Замена газорегуляторной установки | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 |  |
| 4.6.6. | Замена системы химводоподготовки | 2 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 362 | 0 |  |
| 4.6.7. | Замена котла КВГМ-10 на современный аналог | 21 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 996 |  |
| 4.6.8. | Замена ГРП-200 на современный аналог | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 |  |
| 4.7. | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 228 | 116 198 | 0 | 0 | 1 313 | 0 | 18 592 | 22 164 | 74 129 | ЕТС |
| 4.7.1. | Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-11,63-150 | 17 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 983 | 0 | 0 |  |
| 4.7.2. | Замена сетевой насосной установки (ЦН-400) на современный аналог | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 402 | 2 898 |  |
| 4.7.3. | Замена кирпичной дымовой трубы | 4 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 449 | 0 |  |
| 4.7.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 |  |
| 4.7.5. | Замена пяти котлов КВГ-7,56 на современные аналоги | 85 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 921 | 71 231 |  |
| 4.7.6. | Замена системы химводоподготовки | 1 922 | 0 | 0 | 1 313 | 0 | 609 | 0 | 0 |  |
| 4.8. | Техническое перевооружение котельной по ул. Объездная, 9 | 14 022 | 3 274 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 3 748 | 4 057 | ЕТС |
| 4.8.1. | Замена двух котлов КСВ-1,86 и одного котла КВГ-1,6 на современные аналоги | 9 007 | 2 285 | 0 | 2 665 | 0 | 0 | 0 | 4 057 |  |
| 4.8.2. | Замена системы электроснабжения. Прокладка второй кабельной линии 0,4 кВт (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.8.3. | Замена котла ТВГ-2,5 на котел КВГ-2,5 | 3 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 748 | 0 |  |
| 4.8.4. | Замена системы химводоподготовки | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.9. | Техническое перевооружение котельной по ул. Морозова, 10 | 5 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 | 4 322 | ЕТС |
| 4.9.1. | Замена одного котла ТВГ-1,5 на современный аналог | 4 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 322 |  |
| 4.9.2. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 | 0 |  |
| 4.10. | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Ленина, 328 | 13 493 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 651 | 5 104 | 4 935 | ЕТС |
| 4.10.1. | Замена одного котла КСВ-1,86 на котел КВГ-2,5 | 2 803 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.10.2. | Замена двух котлов КСВ-2,9 на современные аналоги | 8 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 4 935 |  |
| 4.10.3. | Замена газорегуляторной установки | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 |  |
| 4.10.4. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 764 | 0 |  |
| 4.11. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пржевальского, 15 | 42 339 | 0 | 714 | 156 | 11 019 | 0 | 12 210 | 18 240 | ЕТС |
| 4.11.1. | Замена семи котлов КВГ-2,5-115 на современные аналоги | 29 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 499 | 17 829 |  |
| 4.11.2. | Замена дымовых труб | 11 175 | 0 | 0 | 156 | 11 019 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.11.3. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 411 |  |
| 4.11.4. | Установка ГРУ для летнего режима | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.12. | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 302 | 18 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 17 694 | 0 | ЕТС |
| 4.12.1. | Замена котла ТВГ-8 на современный аналог | 16 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 983 | 0 |  |
| 4.12.2. | Замена системы химводоподготовки | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 |  |
| 4.12.3. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 711 | 0 |  |
| 4.13. | Техническое перевооружение котельной по ул. Р Люксембург,18 | 50 378 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 526 | 29 631 | ЕТС |
| 4.13.1. | Замена котла ДКВР 10/13 на современный аналог | 18 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 939 | 0 |  |
| 4.13.2. | Замена котла КВГ-7,56 на современный аналог | 19 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 682 |  |
| 4.13.3. | Замена двух котлов Е-0,1-0,9 Г-3 на современный аналог | 4 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 794 |  |
| 4.13.4. | Замена сетевой насосной установки | 5 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 155 |  |
| 4.13.5. | Замена системы химводоподготовки | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 0 |  |
| 4.13.6. | Прокладка резервного водопровода к котельной | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.14. | Техническое перевооружение котельной по ул. Семашко, 3 | 56 489 | 0 | 15 248 | 3 733 | 0 | 0 | 17 015 | 20 493 | ЕТС |
| 4.14.1. | Замена двух котлов ТВГ-4 на современные аналоги | 37 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 015 | 20 493 |  |
| 4.14.2. | Монтаж одного котла КВГМ-7,56-115. | 18 981 | 0 | 15 248 | 3 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.15. | Техническое перевооружение котельной по ул. Голенева, 46 | 3 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 755 | ЕТС |
| 4.15.1. | Замена газорегуляторной установки | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |  |
| 4.15.2. | Замена системы химводоподготовки | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |  |
| 4.15.3. | Замена насосной установки | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |  |
| 4.15.4. | Замена системы электроснабжения | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |  |
| 4.15.5. | Замена чугунного секционного котла «Универсал» на современный аналог | 2 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309 |  |
| 4.16. | Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 2 | 3 948 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 4.16.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы, замена сетевых насосов, установка системы дистанционного управления котельной | 3 948 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.17. | Техническое перевооружение котельной по ул. Краснофлотская, 187 | 5 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 566 | 0 | ЕТС |
| 4.17.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 4 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 142 | 0 |  |
| 4.17.2. | Замена насосной установки | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |  |
| 4.17.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 |  |
| 4.17.4. | Замена системы химводоподготовки | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 |  |
| 4.18. | Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 8 | 5 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 141 | 3 513 | ЕТС |
| 4.18.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные аналоги | 4 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 2 227 |  |
| 4.18.2. | Замена системы химводоподготовки | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |  |
| 4.18.3. | Замена насосной установки | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 |  |
| 4.18.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |  |
| 4.19. | Техническое перевооружение котельной по ул. Балахонова, 13 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 625 | 2 309 | ЕТС |
| 4.19.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные аналоги | 4 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 | 2 309 |  |
| 4.19.2. | Замена системы химводоподготовки | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |  |
| 4.19.3. | Замена насосной установки | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 |  |
| 4.19.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 |  |
| 4.20. | Техническое перевооружение котельной по ул. Горького, 43 | 17 305 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 5 428 | 9 624 | ЕТС |
| 4.20.1. | Замена трех котлов ТВГ-1,5 на современные аналоги | 9 715 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 4 241 |  |
| 4.20.2. | Замена котла КСВ-2,9 на современный аналог | 4 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 810 |  |
| 4.20.3. | Замена сетевой насосной установки | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 |  |
| 4.20.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 |  |
| 4.20.5. | Замена газорегуляторной установки | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |  |
| 4.21. | Техническое перевооружение котельной по ул. Объездная, 31 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.21.1 | Замена двух котлов Е-2,5-0,9ГМ на два современных водогрейных котла. Замена сетевой установки на современный аналог. Диспетчеризация котельной. (Основные работы выполнены в 2013 году) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.22. | Техническое перевооружение котельной по ул. 8 Марта, 176 | 13 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 | ЕТС |
| 4.22.1. | Замена газорегуляторной установки | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |  |
| 4.22.2. | Замена двух котлов ТВГ-2,5 на современные аналоги | 9 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 883 |  |
| 4.22.3. | Замена дымовой трубы | 3 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 613 |  |
| 4.23. | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 324 | 43 731 | 7 615 | 0 | 0 | 15 198 | 0 | 0 | 20 918 | ЕТС |
| 4.23.1. | Замена двух котлов ТВГ-8 на современные аналоги | 36 116 | 0 | 0 | 0 | 15 198 | 0 | 0 | 20 918 |  |
| 4.23.2. | Замена дымовой трубы Н-30м на Н-40м. Реконструкция ГРУ. Замена магистральной тепловой сети от котельной по ул. Мира,324 диаметром 250-200мм на диаметр 300-250мм от ТК-19.102 до ТК-19.146 | 7 615 | 7 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.24. | Техническое перевооружение котельной по ул. Ломоносова, 44а | 3 180 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 2 024 | 472 | ЕТС |
| 4.24.1. | Замена котла Е-1,0-0,9-Г-3 на современный аналог | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 024 | 0 |  |
| 4.24.2. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |  |
| 4.24.3. | Замена газорегуляторной установки | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.23.4. | Замена системы химводоподготовки | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.25. | Техническое перевооружение котельной по ул. Семашко, 1 | 3 074 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 2 467 | 0 | ЕТС |
| 4.25.1. | Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог | 2 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 257 | 0 |  |
| 4.25.2. | Замена газорегуляторной установки | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |  |
| 4.25.3. | Замена системы химводоподготовки | 607 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.26. | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 1 | 17 401 | 0 | 30 | 0 | 2 342 | 0 | 6 072 | 8 957 |  |
| 4.26.1. | Замена двух котлов ТВГ-0,75, одного котла КВГ-1,1, одного КВГ-1,6 на современные аналоги | 11 855 | 0 | 30 | 0 | 2 342 | 0 | 2 688 | 6 795 |  |
| 4.26.2. | Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 2 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 162 |  |
| 4.26.3. | Замена дымовой трубы высотой 40 метров | 3 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 111 | 0 |  |
| 4.26.4. | Замена газорегуляторной установки | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 |  |
| 4.27. | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 272 | 17 155 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 4 654 | 9 768 | ЕТС |
| 4.27.1. | Замена двух котлов КСВ- 2,9, одного КВГ-1,1 и одного котла КВГ-2,5 на современные аналоги | 15 832 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 9 223 |  |
| 4.27.2. | Замена системы электроснабжения | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 |  |
| 4.27.3. | Замена газорегуляторной установки | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |  |
| 4.28. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пономарева, 5 | 8 777 | 0 | 93 | 0 | 3 694 | 0 | 0 | 4 990 | ЕТС |
| 4.28.1. | Замена системы химводоподготовки. Замена насосной установки. Замена системы электроснабжения. Установка автономного резервного источника электроэнергии. | 3 787 | 0 | 93 | 0 | 3 694 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.28.2. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 4 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 990 |  |
| 4.29. | Техническое перевооружение котельной по пр. К. Маркса, 35 | 5 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 028 | 2 783 | Собственник, эксплуатирующая организация |
| 4.29.1. | Замена системы химводоподготовки | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |  |
| 4.29.2. | Замена котлов PEGASUS на современные аналоги | 5 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 684 | 2 783 |  |
| 4.30. | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковская, 1 | 15 015 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 795 | 8 984 | ЕТС |
| 4.30.1. | Замена двух котлов КСВ -2,9 и КВГ-0,8 на современные аналоги | 12 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 748 | 8 984 |  |
| 4.30.2. | Замена одного котла МЗК-7АГ-2 на современный аналог | 1 236 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.30.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 |  |
| 4.30.4. | Замена системы химводоподготовки | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 |  |
| 4.31. | Техническое перевооружение котельной по ул. Доваторцев, 5 | 19 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 234 | 9 226 | 4 434 | ЕТС |
| 4.31.1. | Замена трех котлов КСВ-2,9 и одного КВГ-2,5 современные аналоги | 17 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 994 | 9 226 | 4 434 |  |
| 4.31.2. | Замена сетевой насосной установки | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 0 |  |
| 4.31.3. | Замена системы электроснабжения | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 |  |
| 4.32. | Техническое перевооружение котельной по ул. Партизанская, 1г (основные работы выполнены в 2013г.) | 1 282 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЕТС |
| 4.33. | Техническое перевооружение котельной по ул. Абрамова, 2 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 4.34. | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 521 | 11 635 | 1 819 | 0 | 30 | 2 256 | 325 | 4 019 | 3 186 | ЕТС |
| 4.34.1. | Замена двух котлов Е-1,0-0,9-Г3 на современный аналог | 5 472 | 0 | 0 | 30 | 2 256 | 0 | 0 | 3 186 |  |
| 4.34.2. | Замена котла КВ-Г-2,5-95 на современный аналог | 4 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 019 | 0 |  |
| 4.34.3. | Замена системы химводоподготовки. Установка автономного резервного источника электроэнергии | 1 819 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.34.4. | Установка системы частотного регулирования | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 |  |  |
| 4.35. | Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 13 | 156 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 816 | 88 757 | 51 224 | ЕТС |
| 4.35.1. | Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-20 | 41 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 998 | 0 |  |
| 4.35.2. | Замена двух котлов Е-2,5-0,9 ГМ на современный аналог | 7 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 704 | 0 |  |
| 4.35.3. | Замена двух котлов КВГМ-20 на современные аналоги | 87 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 055 | 48 779 |  |
| 4.35.4. | Замена системы химводоподготовки | 2 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445 |  |
| 4.35.5. | Замена дымовой трубы | 16 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 816 |  |  |  |
| 4.36. | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 451 | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 1 149 | ЕТС |
| 4.36.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» и CREATIS 4 XENIUM на современные аналоги | 1 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 1 149 |  |
| 4.36.2. | Замена насосной установки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |  |
| 4.37. | Техническое перевооружение котельной по ул. Бабушкина, 2а | 5 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 522 | 0 | ЕТС |
| 4.37.1. | Замена двух котлов НР-18 на современный аналог | 3 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 851 | 0 |  |
| 4.37.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 |  |
| 4.37.3. | Диспетчеризация котельной | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 |  |
| 4.38. | Техническое перевооружение котельной станция Селекционная | 6 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 734 | 0 | ЕТС |
| 4.38.1. | Замена двух котлов ТВГ-0,75 на современный аналог | 4 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 363 | 0 |  |
| 4.38.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 |  |
| 4.38.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 |  |
| 4.38.4. | Диспетчеризация котельной | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 | 0 |  |
| 4.39. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пушкина, 65 | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 461 | 0 | 0 | ЕТС |
| 4.39.1 | Установка котла малой мощности для летнего режима | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 461 | 0 | 0 |  |
| 4.40. | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Центрального района | 14 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 9 893 | 4 251 | ЕТС |
| 4.41. | Строительство блочно-модульной котельной 6 Гкал/ч с когенерацией 0,2 МВт по ул Селекционной, 1 | 33 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 200 | Застройщик, инвестор |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 965 535 | 43 600 | 21 101 | 9 466 | 34 509 | 48 341 | 344 504 | 464 014 |  |
| 5. | Внедрение автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) на котельных | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 0 | ЕТС |

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 все мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников сформированы в укрупненный перечень в разрезе групп по направлению и необходимости проведения реконструкции, строительства.

Таблица 35. Укрупненный перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе групп по направлению и необходимости проведения реконструкции, строительства.

| № п.п. | Наименование | Всего, тыс.руб 2014 - 2029г | Профинансировано, тыс. руб. с НДС | План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023г.г. | 2024- 2029 г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Реконструкция источников теплоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1 934 530 | 59 314 | 83 174 | 71 320 | 92 924 | 98 156 | 446 599 | 1 083 043 |
| II. | Строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 2 143 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 1 567 555 | 572 473 |
| III. | Реконструкция действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 146 914 | 7 615 | 15 962 | 3 889 | 11 019 | 4 422 | 36 313 | 67 694 |
| IV. | Предлагаемые для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 23 895 | 1 471 | 30 | 0 | 0 | 600 | 21 794 | 0 |
| V. | Реконструкция источников теплоснабжения для повышения надежности теплоснабжения | 67 030 | 70 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 59 444 |
|  | ИТОГО инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников | 4 315 502 | 68 470 | 105 206 | 75 209 | 103 943 | 106 283 | 2 073 737 | 1 782 654 |

Таблица 36. Адресный перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников в разрезе групп по направлению и необходимости проведения реконструкции, строительства по тепловым районам.

| № п.п. | Наименование | Всего, тыс.руб 2014 - 2029г | Профинансировано, тыс. руб. с НДС | План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023г.г. | 2024- 2029 г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Реконструкция источников теплоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1 934 530 | 59 314 | 83 174 | 71 320 | 92 924 | 98 156 | 446 599 | 1 083 043 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Доваторцев, 44е | 383 578 | 22 186 | 626 | 31 601 | 35 846 | 29 052 | 59 297 | 204 970 |
| 1.1.1. | Замена двух котлов ПТВМ-50 на 4 котла КВГМ-23-150П | 107 394 | 22 186 | 0 | 25 423 | 31 110 | 28 675 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Замена сетевой насосной установки | 42 949 | 0 | 0 | 0 | 2 617 | 0 | 40 332 | 0 |
| 1.1.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 11 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 10 629 | 0 |
| 1.1.4. | Замена газового оборудования и систем автоматического управления | 21 012 | 0 | 0 | 3 514 | 0 | 0 | 0 | 17 498 |
| 1.1.5. | Замена системы водоснабжения и химической водоочистки | 7 345 | 0 | 626 | 2 664 | 2 119 | 0 | 1 936 | 0 |
| 1.1.6. | Замена бака запаса воды | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 |
| 1.1.7. | Замена котла КВ-ГМ-50-150М на два котла КВГ-30 или современный аналог | 88 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 646 |
| 1.1.8. | Замена двух котлов КВГМ-20 на современные аналоги | 98 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 826 |
| 1.2. | Техническое перевооружение котельной по ул. Тухачевского, 17 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1 873 | 0 |
| 1.2.1. | Замена одного котла Е-1,0-09Г-3 на современный аналог | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 | 0 |
| 1.2.2. | Замена системы химводоподготовки | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковская, 85 | 5 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 | 1 762 |
| 1.3.1. | Замена газорегуляторной установки | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 1.3.2. | Замена насосной установки | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 |
| 1.3.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 1.3.4. | Замена системы химводоподготовки | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 1.3.5. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на два современных котла | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 693 | 0 |
| 1.4. | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 2 | 10 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 204 | 6 054 |
| 1.4.1. | Замена газорегуляторной установки | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 1.4.2. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 |
| 1.4.3. | Замена двух котлов КВГ-2,5 на современные аналоги | 8 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 204 | 4 322 |
| 1.5. | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Юго-западного района | 1 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 134 | 270 |
|  | Всего объем инвестиций по Юго-западному району | 403 030 | 22 186 | 626 | 31 601 | 36 064 | 30 002 | 69 495 | 213 056 |
| 2. | Южный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Южный обход, 55 | 93 801 | 0 | 29 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 90 285 |
| 2.1.1. | Замена четырех котлов ТТ-100 на современные аналоги | 81 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 826 |
| 2.1.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 5 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 221 |
| 2.1.3. | Замена системы химводоподготовки | 3 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 238 |
| 2.1.4. | Создание резервного топливного хозяйства | 3 516 | 0 | 29 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Южного района | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 36 |
|  | Всего объем инвестиций по Южному району | 94 697 | 0 | 29 | 3 487 | 0 | 0 | 860 | 90 321 |
| 3. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 441 | 12 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 001 | 6 753 |
| 3.1.1. | Замена двух котлов КСВ-2,9 на современный аналог | 8 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 4 322 |
| 3.1.2. | Замена ГРУ-100 на современный аналог | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 3.1.3. | Замена сетевой насосной установки (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 0 |
| 3.1.4. | Замена системы электроснабжения | 1 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 886 |
| 3.1.5. | Замена системы химводоподготовки | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 |
| 3.2. | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 182 | 14 875 | 0 | 0 | 3 219 | 0 | 240 | 6 866 | 4 550 |
| 3.2.1. | Замена трех котлов КСВ-2,9 на два котла КВГ-2,5 и один КВГ-3,15 | 11 788 | 0 | 0 | 3 219 | 0 | 0 | 4 019 | 4 550 |
| 3.2.2. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 2 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 847 | 0 |
| 3.2.3. | Замена системы химводоподготовки | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| 3.3. | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 184 | 22 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 7 897 | 14 324 |
| 3.3.1. | Замена двух котлов Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог | 5 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 110 |
| 3.3.2. | Замена двух котлов КВ-Г-4,65 на современный аналог | 14 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 186 | 7 727 |
| 3.3.3. | Замена системы химводоподготовки | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 |
| 3.3.4. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 411 |
| 3.3.5. | Монтаж сетевой насосной группы | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 |
| 3.4. | Техническое перевооружение котельной по ул. Балакирева, 5 | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 336 | 7 678 |
| 3.4.1. | Замена системы электроснабжения | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 |
| 3.4.2. | Замена двух котлов КСВ-1,86 на современные аналоги | 6 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 735 |
| 3.4.3. | Замена системы химводоподготовки | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 |
| 3.4.4. | Установка котла малой мощности для летнего режима | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 |
| 3.5. | Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 159 | 5 646 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 | 2 227 |
| 3.5.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 4 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 | 2 227 |
| 3.5.2. | Установка автономного резервного источника электроэнергии | 1 348 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Техническое перевооружение котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б | 355 068 | 1 266 | 77 410 | 20 900 | 30 699 | 0 | 0 | 224 793 |
| 3.6.1. | Замена трех котлов ПТВМ-100 на котлы согласно разработанному проекту | 318 386 | 0 | 77 410 | 19 915 | 21 347 | 0 | 0 | 199 714 |
| 3.6.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 20 434 | 0 | 0 | 0 | 7 555 | 0 | 0 | 12 879 |
| 3.6.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 13 202 | 0 | 0 | 985 | 1 214 | 0 | 0 | 11 003 |
| 3.6.4. | Замена системы химводоподготовки | 1 266 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5. | Замена газорегуляторной установки | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 1 197 |
| 3.7. | Техническое перевооружение котельной по пр. Кулакова, 20б | 157 418 | 0 | 0 | 3 890 | 2 240 | 7 802 | 42 539 | 100 947 |
| 3.7.1. | Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 17 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 802 | 0 | 9 852 |
| 3.7.2. | Замена системы химической водоочистки на современный аналог | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 | 0 |
| 3.7.3. | Замена трех котлов КВГМ-20 и автоматики на современные аналоги | 137 725 | 0 | 0 | 3 890 | 2 240 | 0 | 40 500 | 91 095 |
| 3.8. | Техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 417 | 13 867 | 0 | 0 | 2 646 | 431 | 1 190 | 3 746 | 5 854 |
| 3.8.1. | Замена двух котлов КСВ-1,86 и одного котла ТВГ-1,5М на три котла КВГ-1,5 | 10 743 | 0 | 0 | 2 646 | 0 | 0 | 3 746 | 4 351 |
| 3.8.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 0 |
| 3.8.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| 3.8.4. | Замена газорегуляторной установки | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 3.8.5. | Замена системы химводоподготовки | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Техническое перевооружение котельной по ул. Гоголя, 36 | 4 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 431 | 0 | 265 |
| 3.9.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 3 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 527 | 0 | 0 |
| 3.9.2. | Замена системы химводоподготовки | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |
| 3.9.3. | Замена насосной установки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| 3.9.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 |
| 3.9.5. | Замена газорегуляторной установки | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 3.10. | Техническое перевооружение котельной по ул. Воронежская, 14 | 5 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 856 | 2 684 | 0 |
| 3.10.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» и одного PEGASUS на современные аналоги | 4 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 204 | 2 684 | 0 |
| 3.10.2. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 |
| 3.10.3. | Замена насосной установки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| 3.11. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородная, 70 | 13 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 1 485 | 10 212 |
| 3.11.1. | Замена четырех котлов ТВГ-0,75 на современные аналоги | 10 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 8 277 |
| 3.11.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 0 |
| 3.11.3. | Диспетчеризация котельной | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 |
| 3.12. | Техническое перевооружение котельной по ул. Репина, 146 | 8 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 282 | 2 752 |
| 3.12.1. | Замена двух котлов КВГ-0,86 на современный аналог | 5 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 407 | 2 752 |
| 3.12.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 |
| 3.12.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 |
| 3.12.4. | Диспетчеризация котельной | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 0 |
| 3.13. | Техническое перевооружение котельной по ул. Трунова, 71 | 6 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 236 |
| 3.13.1. | Замена двух котлов КВГ-0,8 на современные аналоги | 6 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 236 |
| 3.14. | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Северного района | 4 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 852 | 994 |
|  | Всего инвестиций по Северному району | 634 806 | 2 614 | 77 410 | 30 655 | 33 370 | 20 413 | 82 759 | 387 585 |
| 4. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Лермонтова, 153 | 98 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 718 | 50 329 |
| 4.1.1. | Замена двух котлов КВГМ-20 на современный аналог | 84 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 055 | 45 164 |
| 4.1.2. | Замена системы химводоподготовки | 2 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 833 |
| 4.1.3. | Замена сетевой насосной установки на современный аналог | 7 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 271 | 0 |
| 4.1.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 |
| 4.1.5. | Замена газорегуляторной установки | 1 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 |
| 4.1.6. | Замена ГРП-200 на современный аналог | 1 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 |
| 4.2. | Техническое перевооружение квартальной котельной по проезду Ленинградский, 24 | 100 581 | 18 681 | 0 | 0 | 0 | 355 | 10 995 | 70 550 |
| 4.2.1. | Замена одного котла ДКВР 10/13 на два котла КВГ-7-56 | 18 681 | 18 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | Замена котла КВГМ-20 на современный аналог | 46 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 338 |
| 4.2.3. | Замена системы электроснабжения | 2 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 2 582 | 0 |
| 4.2.4. | Замена кирпичной дымовой трубы | 6 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 051 | 0 |
| 4.2.5. | Замена газорегуляторной установки | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 |
| 4.2.6. | Замена системы химводоподготовки | 2 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 362 | 0 |
| 4.2.7. | Замена котла КВГМ-10 на современный аналог | 21 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 996 |
| 4.2.8. | Замена ГРП-200 на современный аналог | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 |
| 4.3. | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 228 | 116 198 | 0 | 0 | 1 313 | 0 | 18 592 | 22 164 | 74 129 |
| 4.3.1. | Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-11,63-150 | 17 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 983 | 0 | 0 |
| 4.3.2. | Замена сетевой насосной установки (ЦН-400) на современный аналог | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 402 | 2 898 |
| 4.3.3. | Замена кирпичной дымовой трубы | 4 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 449 | 0 |
| 4.3.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 | 0 |
| 4.3.5. | Замена пяти котлов КВГ-7,56 на современные аналоги | 85 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 921 | 71 231 |
| 4.3.6. | Замена системы химводоподготовки | 1 922 | 0 | 0 | 1 313 | 0 | 609 | 0 | 0 |
| 4.4. | Техническое перевооружение котельной по ул. Объездная, 9 | 14 022 | 3 274 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 3 748 | 4 057 |
| 4.4.1. | Замена двух котлов КСВ-1,86 и одного котла КВГ-1,6 на современные аналоги | 9 007 | 2 285 | 0 | 2 665 | 0 | 0 | 0 | 4 057 |
| 4.4.2. | Замена системы электроснабжения. Прокладка второй кабельной линии 0,4 кВт (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.3. | Замена котла ТВГ-2,5 на котел КВГ-2,5 | 3 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 748 | 0 |
| 4.4.4. | Замена системы химводоподготовки | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Техническое перевооружение котельной по ул. Морозова, 10 | 5 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 | 4 322 |
| 4.5.1. | Замена одного котла ТВГ-1,5 на современный аналог | 4 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 322 |
| 4.5.2. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 | 0 |
| 4.6. | Техническое перевооружение квартальной котельной по ул. Ленина, 328 | 13 493 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 651 | 5 104 | 4 935 |
| 4.6.1. | Замена одного котла КСВ-1,86 на котел КВГ-2,5 | 2 803 | 2 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6.2. | Замена двух котлов КСВ-2,9 на современные аналоги | 8 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 4 935 |
| 4.6.3. | Замена газорегуляторной установки | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 |
| 4.6.4. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 764 | 0 |
| 4.7. | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 302 | 18 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 17 694 | 0 |
| 4.7.1. | Замена котла ТВГ-8 на современный аналог | 16 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 983 | 0 |
| 4.7.2. | Замена системы химводоподготовки | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 |
| 4.7.3. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 711 | 0 |
| 4.8. | Техническое перевооружение котельной по ул. Р Люксембург,18 | 50 378 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 526 | 29 631 |
| 4.8.1. | Замена котла ДКВР 10/13 на современный аналог | 18 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 939 | 0 |
| 4.8.2. | Замена котла КВГ-7,56 на современный аналог | 19 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 682 |
| 4.8.3. | Замена двух котлов Е-0,1-0,9 Г-3 на современный аналог | 4 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 794 |
| 4.8.4. | Замена сетевой насосной установки | 5 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 155 |
| 4.8.5. | Замена системы химводоподготовки | 1 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 | 0 |
| 4.8.6. | Прокладка резервного водопровода к котельной | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Техническое перевооружение котельной по ул. Голенева, 46 | 3 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 755 |
| 4.9.1. | Замена газорегуляторной установки | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 4.9.2. | Замена системы химводоподготовки | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 4.9.3. | Замена насосной установки | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 4.9.4. | Замена системы электроснабжения | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 4.9.5. | Замена чугунного секционного котла «Универсал» на современный аналог | 2 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309 |
| 4.10. | Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 2 | 3 948 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы, замена сетевых насосов, установка системы дистанционного управления котельной | 3 948 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Техническое перевооружение котельной по ул. Краснофлотская, 187 | 5 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 566 | 0 |
| 4.11.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 4 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 142 | 0 |
| 4.11.2. | Замена насосной установки | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
| 4.11.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 |
| 4.11.4. | Замена системы химводоподготовки | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 |
| 4.12. | Техническое перевооружение котельной по ул. Фрунзе, 8 | 5 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 141 | 3 513 |
| 4.12.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные аналоги | 4 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 2 227 |
| 4.12.2. | Замена системы химводоподготовки | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 4.12.3. | Замена насосной установки | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 |
| 4.12.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 4.13. | Техническое перевооружение котельной по ул. Балахонова, 13 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 625 | 2 309 |
| 4.13.1. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные аналоги | 4 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 | 2 309 |
| 4.13.2. | Замена системы химводоподготовки | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |
| 4.12.3. | Замена насосной установки | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 |
| 4.12.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 |
| 4.14. | Техническое перевооружение котельной по ул. Горького, 43 | 17 305 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 5 428 | 9 624 |
| 4.14.1. | Замена трех котлов ТВГ-1,5 на современные аналоги | 9 715 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 4 241 |
| 4.14.2. | Замена котла КСВ-2,9 на современный аналог | 4 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 810 |
| 4.14.3. | Замена сетевой насосной установки | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 |
| 4.14.4. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 |
| 4.14.5. | Замена газорегуляторной установки | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| 4.15. | Техническое перевооружение котельной по ул. Объездная, 31 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15.1. | Замена двух котлов Е-2,5-0,9ГМ на два современных водогрейных котла. Замена сетевой установки на современный аналог. Диспетчеризация котельной. (Основные работы выполнены в 2013 году) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16. | Техническое перевооружение котельной по ул. 8 Марта, 176 | 13 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 |
| 4.16.1. | Замена газорегуляторной установки | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 4.16.2. | Замена двух котлов ТВГ-2,5 на современные аналоги | 9 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 883 |
| 4.16.3. | Замена дымовой трубы | 3 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 613 |
| 4.17. | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 324 | 36 116 | 0 | 0 | 0 | 15 198 | 0 | 0 | 20 918 |
| 4.17.1. | Замена двух котлов ТВГ-8 на современные аналоги | 36 116 | 0 | 0 | 0 | 15 198 | 0 | 0 | 20 918 |
| 4.18. | Техническое перевооружение котельной по ул. Ломоносова, 44а | 3 180 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 2 024 | 472 |
| 4.18.1. | Замена котла Е-1,0-0,9-Г-3 на современный аналог | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 024 | 0 |
| 4.18.2. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 4.18.3. | Замена газорегуляторной установки | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18.4. | Замена системы химводоподготовки | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.19. | Техническое перевооружение котельной по ул. Семашко, 1 | 3 074 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 2 467 | 0 |
| 4.19.1. | Замена котла Е-1,0-0,9Г-3 на современный аналог | 2 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 257 | 0 |
| 4.19.2. | Замена газорегуляторной установки | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 4.19.3. | Замена системы химводоподготовки | 607 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20. | Техническое перевооружение котельной по ул. Дзержинского, 1 | 17 401 | 0 | 30 | 0 | 2 342 | 0 | 6 072 | 8 957 |
| 4.20.1. | Замена двух котлов ТВГ-0,75,одного котла КВГ-1,1, одного КВГ-1,6 на современные аналоги | 11 855 | 0 | 30 | 0 | 2 342 | 0 | 2 688 | 6 795 |
| 4.20.2. | Замена сетевой установки на современный аналог (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 2 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 162 |
| 4.20.3. | Замена дымовой трубы высотой 40 метров | 3 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 111 | 0 |
| 4.20.4. | Замена газорегуляторной установки | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 |
| 4.21. | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 272 | 17 155 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 4 654 | 9 768 |
| 4.21.1. | Замена двух котлов КСВ- 2,9, одного КВГ-1,1 и одного котла КВГ-2,5 на современные аналоги | 15 832 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 9 223 |
| 4.21.2. | Замена системы электроснабжения | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 |
| 4.21.3. | Замена газорегуляторной установки | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| 4.22. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пономарева, 5 | 8 777 | 0 | 93 | 0 | 3 694 | 0 | 0 | 4 990 |
| 4.22.1. | Замена системы химводоподготовки. Замена насосной установки. Замена системы электроснабжения. Установка автономного резервного источника электроэнергии. | 3 787 | 0 | 93 | 0 | 3 694 | 0 | 0 | 0 |
| 4.22.2. | Замена двух чугунных секционных котлов «Универсал» на современные котлы | 4 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 990 |
| 4.23. | Техническое перевооружение котельной по пр. К. Маркса, 35 | 5 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 028 | 2 783 |
| 4.23.1. | Замена системы химводоподготовки | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |
| 4.23.2. | Замена котлов PEGASUS на современные аналоги | 5 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 684 | 2 783 |
| 4.24. | Техническое перевооружение котельной по ул. Шпаковская, 1 | 15 015 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 795 | 8 984 |
| 4.24.1. | Замена двух котлов КСВ -2,9 и КВГ-0,8 на современные аналоги | 12 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 748 | 8 984 |
| 4.24.2. | Замена одного котла МЗК-7АГ-2 на современный аналог | 1 236 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.24.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 |
| 4.24.4. | Замена системы химводоподготовки | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 |
| 4.25. | Техническое перевооружение котельной по ул. Доваторцев, 5 | 19 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 234 | 9 226 | 4 434 |
| 4.25.1. | Замена трех котлов КСВ-2,9 и одного КВГ-2,5 современные аналоги | 17 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 994 | 9 226 | 4 434 |
| 4.25.2. | Замена сетевой насосной установки | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 0 |
| 4.25.3. | Замена системы электроснабжения | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 |
| 4.26. | Техническое перевооружение котельной по ул. Партизанская, 1г (основные работы выполнены в течение 2013г.) | 1 282 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.27. | Техническое перевооружение котельной по ул. Абрамова, 2 | 1 179 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.28. | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 521 | 11 635 | 1 819 | 0 | 30 | 2 256 | 325 | 4 019 | 3 186 |
| 4.28.1. | Замена двух котлов Е-1,0-0,9-Г3 на современный аналог | 5 472 | 0 | 0 | 30 | 2 256 | 0 | 0 | 3 186 |
| 4.28.2. | Замена котла КВ-Г-2,5-95 на современный аналог | 4 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 019 | 0 |
| 4.28.3. | Замена системы химводоподготовки. Установка автономного резервного источника электроэнергии | 1 819 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.28.4. | Установка системы частотного регулирования | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 |  |
| 4.29. | Техническое перевооружение котельной по ул. Чехова, 13 | 156 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 816 | 88 757 | 51 224 |
| 4.29.1. | Замена котла ТВГ-8 на котел КВГМ-20 | 41 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 998 | 0 |
| 4.29.2. | Замена двух котлов Е-2,5-0,9 ГМ на современный аналог | 7 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 704 | 0 |
| 4.29.3. | Замена двух котлов КВГМ-20 на современные аналоги | 87 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 055 | 48 779 |
| 4.29.4. | Замена системы химводоподготовки | 2 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 445 |
| 4.29.5. | Замена дымовой трубы | 16 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 816 | 0 | 0 |
| 4.30. | Техническое перевооружение котельной по ул. Серова, 451 | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 1 149 |
| 4.30.1. | Замена одного чугунного секционного котла «Универсал» и CREATIS 4 XENIUM на современные аналоги | 1 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 1 149 |
| 4.30.2. | Замена насосной установки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| 4.31. | Техническое перевооружение котельной по ул. Бабушкина, 2а | 5 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 522 | 0 |
| 4.31.1. | Замена двух котлов НР-18 на современный аналог | 3 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 851 | 0 |
| 4.31.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 |
| 4.31.3. | Диспетчеризация котельной | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 |
| 4.32. | Техническое перевооружение котельной станция Селекционная | 6 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 734 | 0 |
| 4.32.1. | Замена двух котлов ТВГ-0,75 на современный аналог | 4 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 363 | 0 |
| 4.32.2. | Замена сетевой установки на современный аналог | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 |
| 4.32.3. | Замена системы электроснабжения (с учетом установки системы частотного регулирования насосов) | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 |
| 4.32.4. | Диспетчеризация котельной | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 | 0 |
| 4.33. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пушкина, 65 | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 461 | 0 | 0 |
| 4.33.1. | Установка котла малой мощности для летнего режима | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 461 | 0 | 0 |
| 4.34. | Замена выработавших свой срок измерительных комплексов на современный аналог на котельных Центрального района | 14 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 9 893 | 4 251 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 801 997 | 34 514 | 5 109 | 5 577 | 23 490 | 47 741 | 293 485 | 392 081 |
| II. | Строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 2 143 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 1 567 555 | 572 473 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пирогова, 87 | 232 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 152 255 | 77 273 |
| 1.1.1. | Строительство II очереди котельной по ул. Пирогова, 87 | 227 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 365 | 77 273 |
| 1.1.2. | Установка системы частотного регулирования насосов | 4 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 1 890 | 0 |
| 1.2. | Строительство котельной по ул. 45 Параллель 160 Гкал/час с когенерацией 5,5 Мвт | 919 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 800 | 229 000 |
| 1.3. | Строительство котельной по ул. Шпаковской 120 Гкал/час с когенерацией 4,5 Мвт | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 170 000 |
|  | Всего инвестиций по Юго-западному району | 1 842 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 1 363 055 | 476 273 |
| 2. | Южный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство котельной №1 в п. Демино 30 Гкал/час с когенерацией 1,0 МВт | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 500 | 31 500 |
| 2.2. | Строительство котельной №2 в п. Демино 30 Гкал/час с когенерацией 1,0 МВт | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 500 | 31 500 |
|  | Всего инвестиций по Южному району | 262 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 000 | 63 000 |
| 3. | Северный район | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство блочно-модульной котельной БМК-1,0 с когенерацией 30 кВт ч по ул. Пригородной | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Северный району | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
| 4. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство блочно-модульной котельной 6 Гкал/ч с когенерацией 0,2 МВт по ул. Селекционной, 1 | 33 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 200 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 33 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 200 |
| III. | Реконструкция действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 146 914 | 7 615 | 15 962 | 3 889 | 11 019 | 4 422 | 36 313 | 67 694 |
| 1. | Южный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Магистральная (п.Демино) | 28 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 422 | 3 000 | 21 118 |
| 1.1.1. | Замена пяти котлов КСВ-2,9 на современные аналоги | 22 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 580 | 0 | 18 441 |
| 1.1.2. | Замена системы химводоподготовки | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Замена сетевой установки на современный аналог | 2 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 677 |
| 1.1.4. | Замена дымовой трубы | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Южному району | 28 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 422 | 3 000 | 21 118 |
| 2. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пригородная, 197 | 11 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 088 | 7 843 |
| 2.1.1. | Замена двух котлов К-ВГ-2,5-95 на современные аналоги | 8 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 088 | 4 239 |
| 2.1.2. | Монтаж наружных газопроводов | 3 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 604 |
|  | Всего инвестиций по Северному району | 11 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 088 | 7 843 |
| 3. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пржевальского, 15 | 42 339 | 0 | 714 | 156 | 11 019 | 0 | 12 210 | 18 240 |
| 3.1.1. | Замена семи котлов КВГ-2,5-115 на современные аналоги | 29 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 499 | 17 829 |
| 3.1.2. | Замена дымовых труб | 11 175 | 0 | 0 | 156 | 11 019 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Установка системы частотного регулирования насосов | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 411 |
| 3.1.4. | Установка ГРУ для летнего режима | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Техническое перевооружение котельной по ул. Семашко, 3 | 56 489 | 0 | 15 248 | 3 733 | 0 | 0 | 17 015 | 20 493 |
| 3.2.1. | Замена двух котлов ТВГ-4 на современные аналоги | 37 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 015 | 20 493 |
| 3.2.2. | Монтаж одного котла КВГМ-7,56-115. | 18 981 | 0 | 15 248 | 3 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Техническое перевооружение котельной по ул. Мира, 324 | 7 615 | 7 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Замена дымовой трубы Н-30м на Н-40м. Реконструкция ГРУ. Замена магистральной тепловой сети от котельной по ул. Мира,324 Ду 250-200мм на Ду 300-250мм от ТК-19.102 до ТК-19.146 | 7 615 | 7 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 106 443 | 7 615 | 15 962 | 3 889 | 11 019 | 0 | 29 225 | 38 733 |
| IV. | Предлагаемые для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 23 895 | 1 471 | 30 | 0 | 0 | 600 | 21 794 | 0 |
| 1. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Закрытие котельной по ул. Советская, 1, расположенной в подвале жилого дома | 1 471 | 1 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Техническое перевооружение котельной по пр. К.Маркса, 65, расположенной в подвале жилого дома | 7 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6 846 | 0 |
| 1.3. | Техническое перевооружение котельной по пр.К.Маркса, 77, расположенной в подвале жилого дома | 7 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 474 | 0 |
| 1.4. | Техническое перевооружение котельной по ул. Голенева, 6а, расположенной в подвале жилого дома | 7 504 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 474 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 23 895 | 1 471 | 30 | 0 | 0 | 600 | 21 794 | 0 |
| V. | Реконструкция источников теплоснабжения для повышения надежности теплоснабжения | 67 030 | 70 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 59 444 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание системы для хранения и регазификации сжиженного углеводородного газа в качестве резервного топлива котельной по ул. Пирогова, 87 в 569 квартале города Ставрополя | 59 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 444 |
| 1.2. | Создание резервно-топливного хозяйства к действующим котельным посредством приобретения передвижной котельной, работающей на резервном (дизельном) топливе | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Устройство автономного источника теплоснабжения с переключением потребителей по ул. 4 Промышленная, 3 (основные работы выполнены в 2013 году) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Внедрение автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов (АСКУЭ) на котельных | 1 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Юго-западному району | 67 030 | 70 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 59 444 |
|  | ИТОГО инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников | 4 315 502 | 68 470 | 105 206 | 75 209 | 103 943 | 106 283 | 2 073 737 | 1 782 654 |

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таблица 37. Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых районов

| № п.п. | Наименование | Всего, тыс. руб 2014 - 2029г | Профинансировано, тыс. руб. с НДС | План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах, тыс.руб. с НДС | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023г.г. | 2024- 2029 г.г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей в разрезе тепловых районов | 4 199 224 | 28 144 | 41 498 | 50 558 | 66 594 | 74 648 | 1 815 778 | 2 122 004 |  |
| 1. | Юго-Западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена тепловой сети протяженностью 295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова,68/1 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм | 9 922 | 0 | 0 | 0 | 9 922 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 1.2. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Юго-западного района | 37 956 | 0 | 2 816 | 14 453 | 4 872 | 2 729 | 13 086 | 0 | ЕТС |
| 1.3. | Замена тепловой сети в 524 квартале от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заменой трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 мм от ТК-1.256 до ТК-1.262 | 11 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 326 | 2 586 | 0 | ЕТС |
| 1.4. | Замена тепловой сети 528 квартала от ТК-98.19 до ТК-1.256 для переключения потребителей на котельную по ул. Пирогова, 87 | 13 495 | 0 | 0 | 0 | 6 454 | 0 | 2 695 | 4 346 | ЕТС |
| 1.5. | Замена тепловой сети протяженностью 122 метра в 523а квартале (от ул. Тухачевского, 13 до пр. Ворошилова, 5а) от ТК-130 до ТК-131 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм | 8 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 301 | 0 | 0 | ЕТС |
| 1.5.1. | участок тепловой сети от ТК-1.130 до ТК-1.131 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм | 8 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 301 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Замена тепловой сети от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.145 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 44 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 560 | 0 | ЕТС |
| 1.7. | Замена тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.242, в т.ч.: | 109 436 | 19 107 | 24 874 | 0 | 0 | 11 038 | 54 417 | 0 | ЕТС |
| 1.7.1. | участок тепловой сети диаметром 500 мм общей протяженностью 357 метров от ТК-1.104 до ТК-1.498 | 21 467 | 0 | 21 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.2. | участок тепловой сети протяженностью 187 метров от ТК-1.82 до ТК-1.186 диаметром 700-600 мм в ППУ изоляции | 14 331 | 10 924 | 3 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.3. | участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-1.186 до ТК-1.242 | 73 638 | 8 183 | 0 | 0 | 0 | 11 038 | 54 417 | 0 |  |
| 1.8. | Замена тепловой сети протяженностью 225 метров по ул. Шпаковская, 115, от ТК-1.362 до ТК-1.365 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм | 4 063 | 0 | 0 | 0 | 1 981 | 2 082 | 0 | 0 | ЕТС |
| 1.9. | Замена тепловой сети протяженностью 200 метров от жилого дома по ул. Доваторцев, 46 с переходом ул. Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-1.318 с заменой диаметра 800 мм на диаметр 900 мм | 51 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 099 | 0 | ЕТС |
| 1.10. | Замена тепловой сети диаметром 500 мм по ул. Шпаковская от ТК-1.540 до ТК-1.545 | 27 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 615 | 0 | ЕТС |
| 1.11. | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий, в т.ч. | 112 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 | 95 460 | ЕТС |
| 1.11.1. | участок тепловой сети диаметром 400 мм от ТК-1.296 до ТК-1.422 -ул. Пирогова, протяженностью 990 метров | 88 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 | 72 237 |  |
| 1.11.2. | участок тепловой сети диаметро 300 мм от ТК-1.486 до ТК-1.427 -ул. Тухачевского, протяженностью 360 метров | 23 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 223 |  |
| 1.12. | Замена тепловых сетей от котельной Доваторцев, 44а с применением современных технологий, в т.ч. | 255 342 | 0 | 0 | 0 | 11 760 | 3 817 | 43 322 | 196 443 | ЕТС |
| 1.12.1. | участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-1.47 до ТК 1.499 по ул. Доваторцев | 22 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 817 | 13 547 | 4 931 |  |
| 1.12.2. | участок тепловой сети диаметром 400 мм от ТК-1.76 до ТК 1.560 - ул. Шпаковская - Лицей №17 - ул. Фроленко | 22 734 | 0 | 0 | 0 | 11 760 | 0 | 8 495 | 2 479 |  |
| 1.12.3. | участок тепловой сети диаметром 250 мм от ТК 1.328 до ТК-1.335 по ул. Доваторцев, 49/2 | 15 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 352 | 7 906 |  |
| 1.12.4. | участок тепловой сети диаметром 500,400 мм от ТК-1.161 до ТК-1.495 -ул.Тухачевского, протяженностью 1150 метров | 113 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 562 |  |
| 1.12.5. | участок тепловой сети диаметром 400,300 мм от ТК-1.186 до ТК-1.280 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 43а | 81 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 928 | 67 565 |  |
| 1.13. | Строительство тепловой сети диаметром 200 мм от жилого дома по пр. Фестивальный, 7 до ТК-1.41 | 6 820 | 0 | 0 | 0 | 6 820 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 1.14. | Замена тепловой сети диаметром 300 мм по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130 | 31 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 670 | 27 537 | 0 |  |
| 1.15. | Строительство ввода тепловой сети на объект "Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком" по ул. Тухачевского, 6/1 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Вынос транзитной тепловой сети по ул. Доваторцев, 3а | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 |  |
| 1.17. | Строительство квартальной тепловой сети диаметром 800 мм от котельной по ул. Шпаковская в перспективном районе застройки Юго-западного района | 423 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 011 | 231 593 | Застройщик, инвестор |
| 1.18. | Строительство квартальной тепловой сети диаметром 900 мм от котельной по ул. 45 Параллель в перспективном районе застройки Юго-западного района | 1 110 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 444 | 617 185 | Застройщик, инвестор |
| 1.19. | Строительство квартальной тепловой сети от котельной по ул. Пирогова, 87 в перспективном районе застройки Юго-западного района | 253 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 248 | 0 | Застройщик, инвестор |
| 1.20. | Строительство тепловой сети по пр. Ворошилова, 3/2а диаметром 250 мм от ТК-1.138 до УТ-1 | 3 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 796 | 0 | 0 |  |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 2 522 134 | 19 107 | 27 690 | 14 453 | 48 137 | 45 401 | 1 222 319 | 1 145 027 |  |
| 2. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Октябрьская, 182 в сторону ул. Лесная от ТК-39.13 до ТКВ-39.15 | 8 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 507 | 0 | ЕТС |
| 2.2. | Строительство тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б до существующих квартальных тепловых сетей по пр. Ботанический с целью закрытия подвальной котельной по адресу: ул. Ленина, 415 от ТКВ-92.176 до ТУ Ленина, 415 | 3 733 | 1 652 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 2.3. | Вынос тепловой сети протяженностью 900 метров, диаметром 500 мм с территории спортивного комплекса федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» от ТК-7.4 до ТКВ-77.2 | 129 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 358 | ЕТС |
| 2.4. | Замена тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б от ТК-92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: | 45 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 960 | 7 224 |  |
| 2.4.1. | участка тепловой сети от ТК-92.44 до ТК-92.22 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 700 мм | 29 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 252 | 0 |  |
| 2.4.2. | участка тепловой сети от ТК-92.31 до ТК-92.33 | 15 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 708 | 7 224 |  |
| 2.5. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Северного района | 20 103 | 2 835 |  | 1 787 | 2 055 | 5 051 | 8 375 | 0 | ЕТС |
| 2.6. | Строительство тепловой сети протяженностью 150 метров, диаметром 250 мм от ТК-77.113 тепловой сети по пр. Кулакова, 20 до ввода тепловой сети государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (потребитель 1 категории) | 5 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 | ЕТС |
| 2.7. | Замена тепловой сети от котельной 2-я Промышленная, 8 по ул. 3 Промышленная диаметра 500 мм, с заменой на диаметр 700 мм | 26 283 | 0 | 0 | 17 913 | 8 370 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 2.8. | Замена тепловых сетей от котельной 2-я Промышленная, 8б с применением современных технологий, в т.ч. | 289 879 | 0 | 7 089 | 0 | 0 | 0 | 4 007 | 278 783 | ЕТС |
| 2.8.1. | участок тепловой сети диаметром 700 мм от ТК-92.261 до ТК-92.44 по пр. Кулакова | 120 401 | 0 | 7 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 312 |  |
| 2.8.2. | участок тепловой сети диамером 500 мм от ТК-92.39 до ТК-92.40 по пр. Юности | 10 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 451 |  |
| 2.8.3. | участок тепловой сети диаметром 250 мм от ТК-92.74 до ТК-92.91- пр. Юности, 28/2 - ул. Васякина, 192 | 22 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 | 18 219 |  |
| 2.8.4. | участок тепловой сети диаметром 1000-800 мм от ТКВ-92.132 до ТКВ-92.192 протяженностью 560 метров | 136 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 801 |  |
| 2.9. | Замена тепловых сетей от котельной Кулакова, 20 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-92.41 до ТК-77.11 | 77 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 933 | 64 038 | ЕТС |
| 2.10. | Замена тепловых сетей от котельной Октябрьская, 184 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 300 мм от котельной до ТКВ-40.17 | 12 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 965 | 3 105 | ЕТС |
| 2.11. | Замена тепловых сетей от котельной Октябрьская, 182 с применением современных технологий, в т.ч. | 32 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 139 | 25 894 | ЕТС |
| 2.11.1. | участок тепловой сети диаметром 250 мм от ТК-39.19 до ТК-39.28 | 12 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 139 | 6 328 |  |
| 2.11.2. | участок тепловой сети диаметром 250-300 мм от ТК-39.30 до ТК-39.37 | 19 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 566 |  |
| 2.12. | Строительство квартальной тепловой сети от котельной в перспективном районе застройки по ул. Селекционная, 1 | 24 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 127 | Застройщик, инвестор |
| 2.13. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Пригородная, 197 к проектируемым объектам 424 квартала | 3 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 374 | 0 | Застройщик, инвестор |
| 2.14. | Вынос тепловой сети диаметром 250 мм из-под стадиона по пр. Юности, 5 | 4 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 226 | 0 | 0 |  |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 681 975 | 4 487 | 9 170 | 19 700 | 10 425 | 9 277 | 96 387 | 532 529 |  |
| 3. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена тепловой сети протяженностью 635 метров по пр. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.150 до ТК-17.84, в т.ч.: | 41 643 | 4 550 | 1 882 | 0 | 0 | 7 945 | 27 266 | 0 | ЕТС |
| 3.1.1. | участка тепловой сети от ТК-17.55 до ТК-17.248 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 35 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 945 | 27 266 | 0 |  |
| 3.1.2. | участка тепловой сети протяженностью 81 метра от ТК-17.83 до ТК-17.84 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм | 4 550 | 4 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3. | участка тепловой сети диаметром 500мм от ТК-17.54 до ТК-17.55 (переход через улицу Мира) | 1 882 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Замена тепловой сети протяженностью 416 метров, диаметром 600 мм от котельной по ул. Лермонтова, 153 до ТКВ-17.230 | 70 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 296 | ЕТС |
| 3.3. | Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 диаметром 200 мм отТК-17.30 до ТК-17.36 | 5 027 | 0 | 0 | 0 | 2 418 | 1 579 | 1 030 | 0 | ЕТС |
| 3.4. | Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 от ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч: | 13 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 353 | 4 340 | ЕТС |
| 3.4.1. | участка тепловой сети от ТКВ-17.162 до ТК-17.64 | 4 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 340 |  |
| 3.4.2. | участка тепловой сети от ТК-17.159 до ТКВ-17.162 | 9 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 353 | 0 |  |
| 3.5. | Замена тепловой сети от котельной по проезду Ленинградский, 24 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 300 мм от ТК-18.6 до ТК-18.4 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 306 | 0 | ЕТС |
| 3.6. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Центрального района | 2 211 | 0 | 729 | 0 | 0 | 1 482 | 0 | 0 | ЕТС |
| 3.7. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 протяженностью 40 метров от ТК-2.165 до ТК-2.89 с заменой диаметра 200 мм на диаметр 300 мм | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | ЕТС |
| 3.8. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 от ТК-2.36 до ТК-2.69, в т.ч.: | 53 763 | 0 | 0 | 4 488 | 3 487 | 6 019 | 24 916 | 14 853 | ЕТС |
| 3.8.1. | участка тепловой сети диаметром 150-300 мм от ТКВ-2.59 до ТК-2.69 | 11 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 019 | 5 883 | 0 |  |
| 3.8.2. | участка тепловых сетей диаметром 400 мм от ТК-2.53 до ТК-2.57 | 8 351 | 0 | 0 | 4 488 | 0 | 0 | 3 863 | 0 |  |
| 3.8.3. | участка тепловых сетей диаметром 400 мм от ТК-2.57 до ТК-2.59 | 19 392 | 0 | 0 | 0 | 3 487 | 0 | 10 832 | 5 073 |  |
| 3.8.4. | участка тепловых сетей протяженностью 144 метра диаметром 500 мм от ТК-2.36 до ТК-2.53 | 14 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 338 | 9 780 |  |
| 3.9. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 диаметром 250 мм от ТК-27.21 до ТК-27.26 | 3 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 212 | 915 | ЕТС |
| 3.10. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 от ТК-27.31 до ТК-27.35 | 4 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 0 | ЕТС |
| 3.11. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 (резервирование потребителей 1 категории) | 2 027 |  | 2 027 |  |  | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 3.12. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТКВ-19.1 до ТК-19.8 | 6 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 593 | 0 | ЕТС |
| 3.13. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 диаметром 250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.60 | 13 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 546 | 0 | ЕТС |
| 3.14. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 от ТК-6.28 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438) | 3 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 524 | 0 | ЕТС |
| 3.15. | Замена тепловой сети от котельной Лермонтова, 153 с применением современных технологий, в т.ч. | 29 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 106 | 22 442 | ЕТС |
| 3.15.1. | участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-17.108 до ТКВ-17.135 | 7 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 106 | 0 |  |
| 3.15.2. | участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-17.84 до ТК-17.106 | 22 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 442 |  |
| 3.16. | Замена тепловых сетей от котельной Ленинградский, 24 с применением современных технологий в т.ч. участок диаметром 500 мм от ТКВ-18.58 до ТК-18.90 | 18 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 764 | ЕТС |
| 3.17. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТКВ-19.1 до ТКВ-19.11 | 9 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 042 | Застройщик, инвестор |
| 3.18. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.60 до перспективных объектов 162-163 кварталов | 48 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 070 | Застройщик, инвестор |
| 3.19. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.11 до ТК-19.79 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 250 | Застройщик, инвестор |
| 3.20. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.79 до перспективных объектов 164 квартала | 34 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 157 | Застройщик, инвестор |
| 3.21. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.79 до ТК-19.101 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | Застройщик, инвестор |
| 3.22. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.114 до перспективных объектов 165 квартала | 11 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 387 | Застройщик, инвестор |
| 3.23. | Строительство резервного ввода тепловой сети от котельной по ул. Пржевальского, 15 для подключения комплекса Краевой клинической больницы. | 2 127 | 0 | 0 | 0 | 2 127 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 3.24. | Строительство квартальной тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 до ул. Ленина, 361 | 35 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 749 | 0 | Застройщик, инвестор |
| 3.25. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 до сетей котельной по ул. Доваторцев, 2 диаметром 400 мм, протяженностью 560 метров | 36 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 136 | 0 | Застройщик, инвестор |
| 3.26. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 1 для переключения потребителей котельной по ул. Дзержинского, 2а | 2 091 | 0 | 0 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 3.27. | Вынос тепловых сетей из зоны благоустройства 53 квартала | 9 826 | 0 | 0 | 9 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕТС |
| 3.28. | Строительство тепловой сети диаметром 200 мм от ТК-20.13 для подключения Дошкольного образовательного учреждения в 204 квартале по ул. Серова, 470/6 | 2 595 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 595 | 0 | ЕТС |
| 3.29. | Замена тепловой сети котельной по ул. Пржевальского, 15 диаметра 80 мм на диаметр 100 мм, протяжённостью 2 7метров от точки врезки потребителя по ул. Короленко, 2/2 до ТК-11.27 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | ЕТС |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 476 006 | 4 550 | 4 638 | 16 405 | 8 032 | 19 970 | 177 101 | 245 310 |  |
| 4. | Южный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Магистральная в «микрорайон 32» М-1 | 154 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 868 | 0 | Застройщик, инвестор |
| 4.2. | Строительство квартальной тепловой сети в «микрорайоне 32» М-2 | 167 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 858 | 91 496 | Застройщик, инвестор |
| 4.3. | Строительство квартальной тепловой сети в «микрорайоне 32» М-3 | 196 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 245 | 107 642 | Застройщик, инвестор |
|  | Всего объем инвестиционных затрат по району | 519 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 971 | 199 138 |  |

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 все мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству тепловых сетей сформированы в укрупненный перечень в разрезе групп по направлению и необходимости проведения реконструкции, строительства.

Таблица 38. Укрупненный перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству тепловых сетей в разрезе групп по направлению и необходимости проведения реконструкции, строительства.

| № п.п. | Наименование | Всего, тыс. руб 2014 - 2029г | Профинансировано, тыс. руб. с НДС | План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023г.г. | 2024- 2029 г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 7 154 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 |
| II. | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 18 732 | 0 | 0 | 0 | 6 820 | 9 326 | 2 586 | 0 |
| III. | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 207 803 | 0 | 0 | 9 826 | 16 376 | 642 | 47 255 | 133 704 |
| IV. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 406 178 | 23 657 | 26 756 | 17 913 | 10 351 | 32 311 | 174 266 | 120 924 |
| V. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1 132 711 | 2 835 | 10 634 | 20 728 | 24 592 | 28 573 | 250 016 | 795 333 |
| VI. | Строительство тепловой сети для закрытия нерентабельных котельных и переключения потребителей на другие источники | 5 824 | 1 652 | 2 081 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 2 420 822 | 0 | 0 | 0 | 8 455 | 3 796 | 1 336 528 | 1 072 043 |
|  | ИТОГО инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей | 4 199 224 | 28 144 | 41 498 | 50 558 | 66 594 | 74 648 | 1 815 778 | 2 122 004 |

Таблица 39. Адресный перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству тепловых сетей в разрезе групп по направлению и необходимости проведения реконструкции, строительства по тепловым районам.

| № п.п. | Наименование | Всего, тыс. руб 2014 - 2029г | Профинансировано, тыс. руб. с НДС | План реализации инвестиционных проектов по годам в прогнозных ценах, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023г.г. | 2024- 2029 г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 7 154 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 |
| 1. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство тепловой сети протяженностью 150 метров, диаметром 250 мм от ТК-77.113 тепловой сети по пр. Кулакова, 20 до ввода тепловой сети государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» (потребитель 1 категории) | 5 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Северному району | 5 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 |
| 2. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 (резервирование потребителей 1 категории) | 2 027 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 2 027 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 18 732 | 0 | 0 | 0 | 6 820 | 9 326 | 2 586 | 0 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена тепловой сети в 524 квартале от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, по ул. 45 Параллель с заменой трубопроводов диаметром 500 мм на диаметр 300 мм от ТК-1.256 до ТК-1.262 | 11 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 326 | 2 586 | 0 |
| 1.2. | Строительство тепловой сети диаметром 200 мм от жилого дома по пр. Фестивальный, 7 до ТК-1.41 | 6 820 | 0 | 0 | 0 | 6 820 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Юго-западному району | 18 732 | 0 | 0 | 0 | 6 820 | 9 326 | 2 586 | 0 |
| III. | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 207 803 | 0 | 0 | 9 826 | 16 376 | 642 | 47 255 | 133 704 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена тепловой сети от ул. Доваторцев до жилого дома по ул. Доваторцев, 31 (закольцовка 523, 523а, 522 кварталов) от ТК-1.145 до ТК-1.165 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 44 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 560 | 0 |
| 1.2. | Замена тепловой сети протяженностью 295 метров по ул. Пирогова, 62/2, ул. Пирогова,68/1 для переключения потребителей 525 квартала на котельную по ул. Пирогова, 87 от ТК-1.297 до ТК-1.447 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 250 мм | 9 922 | 0 | 0 | 0 | 9 922 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Замена тепловой сети 528 квартала от ТК-98.19 до ТК-1.256 для переключения потребителей на котельную по ул. Пирогова, 87 | 13 495 | 0 | 0 | 0 | 6 454 | 0 | 2 695 | 4 346 |
|  | Всего инвестиций по Юго-западному району | 67 977 | 0 | 0 | 0 | 16 376 | 0 | 47 255 | 4 346 |
| 2. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Вынос тепловой сети протяженностью 900 метров, диаметром 500 мм с территории спортивного комплекса федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» от ТК-77.4 до ТКВ-77.2 | 129 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 358 |
|  | Всего инвестиций по Северному району | 129 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 358 |
| 3. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вынос тепловых сетей из зоны благоустройства 53 квартала | 9 826 | 0 | 0 | 9 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Вынос транзитной тепловой сети по ул. Доваторцев, 3а | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 10 468 | 0 | 0 | 9 826 | 0 | 642 | 0 | 0 |
| IV. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 406 178 | 23 657 | 26 756 | 17 913 | 10 351 | 32 311 | 174 266 | 120 924 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена тепловой сети протяженностью 122 метра в 523а квартале (от ул. Тухачевского, 13 до пр. Ворошилова, 5а) от ТК-130 до ТК-131 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм | 8 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 301 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | участок тепловой сети от ТК-1.130 до ТК-1.131 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм | 8 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 301 | 0 | 0 |
| 1.2. | Замена тепловой сети по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул. 45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.242, в т.ч.: | 109 436 | 19 107 | 24 874 | 0 | 0 | 11 038 | 54 417 | 0 |
| 1.2.1. | участок тепловой сети диаметром 500 мм общей протяженностью 357 метров от ТК-1.104 до ТК-1.498 | 21 467 | 0 | 21 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | участок тепловой сети протяженностью 187 метров от ТК-1.82 до ТК-1.186 диаметром 700-600 мм в ППУ изоляции | 14 331 | 10 924 | 3 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-1.186 до ТК-1.242 | 73 638 | 8 183 | 0 | 0 | 0 | 11 038 | 54 417 | 0 |
| 1.3. | Замена тепловой сети протяженностью 225 метров по ул. Шпаковская, 115 от ТК-1.362 до ТК-1.365 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм | 4 063 | 0 | 0 | 0 | 1 981 | 2 082 | 0 | 0 |
| 1.4. | Замена тепловой сети протяженностью 200 метров от жилого дома по ул. Доваторцев, 46 с переходом ул. Доваторцев от ТК-1.102 до ТК-1.318 с заменой диаметра 800 мм на диаметр 900 мм | 51 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 099 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Юго-западному району | 172 899 | 19 107 | 24 874 | 0 | 1 981 | 21 421 | 105 516 | 0 |
| 2. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена тепловой сети от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б от ТК-92.44 до ТК-92.33, в т.ч.: | 45 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 960 | 7 224 |
| 2.1.1. | участка тепловой сети от ТК-92.44 до ТК-92.22 с заменой диаметра 500 мм на диаметр 700 мм | 29 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 252 | 0 |
| 2.1.2. | участка тепловой сети от ТК-92.31 до ТК-92.33 | 15 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 708 | 7 224 |
| 2.2. | Замена тепловой сети от котельной 2-я Промышленная, 8 по ул. 3 Промышленная диаметра 500 мм, с заменой на диаметр 700 мм | 26 283 | 0 | 0 | 17 913 | 8 370 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Северному району | 71 467 | 0 | 0 | 17 913 | 8 370 | 0 | 37 960 | 7 224 |
| 3. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена тепловой сети протяженностью 635 метров по пр. Октябрьской Революции до стадиона «Динамо» от ТК-17.150 до ТК-17.84, в т.ч.: | 41 643 | 4 550 | 1 882 | 0 | 0 | 7 945 | 27 266 | 0 |
| 3.1.1. | участка тепловой сети от ТК-17.55 до ТК-17.248 с заменой диаметра 400 мм на диаметр 500 мм | 35 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 945 | 27 266 | 0 |
| 3.1.2. | участка тепловой сети протяженностью 81 метра от ТК-17.83 до ТК-17.84 с заменой диаметра 300 мм на диаметр 400 мм | 4 550 | 4 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Участка тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-17.54 до ТК-17.55 (переход через улицу Мира) | 1 882 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТКВ-19.1 до ТКВ-19.11 | 9 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 042 |
| 3.3. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.60 до перспективных объектов 162-163 кварталов | 48 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 070 |
| 3.4. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.11 до ТК-19.79 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 250 |
| 3.5. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.79 до перспективных объектов 164 квартала | 34 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 157 |
| 3.6. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.79 до ТК-19.101 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 3.7. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТК-19.114 до перспективных объектов 165 квартала | 11 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 387 |
| 3.8. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 протяженностью 40 метров от ТК-2.165 до ТК-2.89 с заменой диаметра 200 мм на диаметр 300 мм | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 0 |
| 3.9. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Доваторцев, 5 от ТК-6.28 до ТК-6.33 с заменой диаметра 150 мм на диаметр 200 мм (по ул. Ленина, 424-438) | 3 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 524 | 0 |
| 3.10. | Замена тепловой сети котельной по ул. Пржевальского, 15 диаметра 80 мм на диаметр 100 мм, протяжённостью 27 метров от точки врезки потребителя по ул. Короленко, 2/2 до ТК-11.27 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 161 812 | 4 550 | 1 882 | 0 | 0 | 10 890 | 30 790 | 113 700 |
| V. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1 132 711 | 2 835 | 10 634 | 20 728 | 24 592 | 28 573 | 250 016 | 795 333 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Юго-западного района | 37 956 | 0 | 2 816 | 14 453 | 4 872 | 2 729 | 13 086 | 0 |
| 1.2. | Замена тепловой сети диаметром 500 мм по ул. Шпаковская от ТК-1.540 до ТК-1.545 | 27 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 615 | 0 |
| 1.3. | Замена тепловых сетей от котельной по ул. Пирогова, 87 с применением современных технологий, в т.ч. | 112 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 | 95 460 |
| 1.3.1. | участок тепловой сети диаметром 400 мм от ТК-1.296 до ТК-1.422 -ул. Пирогова, протяженностью 990 метров | 88 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 | 72 237 |
| 1.3.2. | участок тепловой сети диаметро 300 мм от ТК-1.486 до ТК- 1.427 -ул. Тухачевского, протяженностью 360 метров | 23 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 223 |
| 1.4. | Замена тепловых сетей от котельной Доваторцев, 44а с применением современных технологий, в т.ч. | 255 342 | 0 | 0 | 0 | 11 760 | 3 817 | 43 322 | 196 443 |
| 1.4.1. | участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-1.47 до ТК 1.499 по ул. Доваторцев | 22 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 817 | 13 547 | 4 931 |
| 1.4.2. | участок тепловой сети диаметром 400 мм от ТК-1.76 до ТК 1.560 – ул. Шпаковская - Лицей №17 - ул. Фроленко | 22 734 | 0 | 0 | 0 | 11 760 | 0 | 8 495 | 2 479 |
| 1.4.3. | участок тепловой сети диаметром 250 мм от ТК 1.328 до ТК -1.335 по ул. Доваторцев, 49/2 | 15 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 352 | 7 906 |
| 1.4.4. | участок тепловой сети диаметром 500,400 мм от ТК-1.161 до ТК-1.495 -ул.Тухачевского, протяженностью 1150 метров | 113 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 562 |
| 1.4.5. | участок тепловой сети диаметром 400,300 мм от ТК-1.186 до ТК-1.280 – ул. 50 лет ВЛКСМ, 43а | 81 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 928 | 67 565 |
| 1.5. | Замена тепловой сети диаметром 300 мм по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130 | 31 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 670 | 27 537 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Юго-западному району | 464 279 | 0 | 2 816 | 14 453 | 16 632 | 10 216 | 128 259 | 291 903 |
| 2. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Октябрьская, 182 в сторону ул. Лесная от ТК-39.13 до ТКВ-39.15 | 8 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 507 | 0 |
| 2.2. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Северного района | 20 103 | 2 835 | 0 | 1 787 | 2 055 | 5 051 | 8 375 | 0 |
| 2.3. | Замена тепловых сетей от котельной 2-я Промышленная, 8б с применением современных технологий, в т.ч. | 289 879 | 0 | 7 089 | 0 | 0 | 0 | 4 007 | 278 783 |
| 2.3.1. | участок тепловой сети диаметром 700 мм от ТК-92.261 до ТК-92.44 по пр. Кулакова | 120 401 | 0 | 7 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 312 |
| 2.3.2. | участок тепловой сети диамером 500 мм от ТК-92.39 до ТК-92.40 по пр. Юности | 10 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 451 |
| 2.3.3. | участок тепловой сети диаметром 250 мм от ТК-92.74 до ТК-92.91- пр. Юности, 28/2 - ул. Васякина, 192 | 22 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 | 18 219 |
| 2.3.4. | участок тепловой сети диаметром 1000-800 мм от ТКВ-92.132 до ТКВ-92.192 протяженностью 560 метров | 136 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 801 |
| 2.4. | Замена тепловых сетей от котельной Кулакова, 20 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 500 мм от ТК-92.41 до ТК-77.11 | 77 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 933 | 64 038 |
| 2.5. | Замена тепловых сетей от котельной Октябрьская, 184 с применением современных технологий, в т.ч. участок тепловой сети диаметром 300 мм от котельной до ТКВ-40.17 | 12 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 965 | 3 105 |
| 2.6. | Замена тепловых сетей от котельной Октябрьская, 182 с применением современных технологий, в т.ч. | 32 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 139 | 25 894 |
| 2.6.1. | участок тепловой сети диаметром 250 мм от ТК-39.19 до ТК-39.28 | 12 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 139 | 6 328 |
| 2.6.2. | участок тепловой сети диаметром 250-300 мм от ТК-39.30 до ТК-39.37 | 19 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 566 |
| 2.7. | Вынос тепловой сети диаметром 250 мм из-под стадиона по пр. Юности, 5 | 4 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 226 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Северному району | 444 789 | 2 835 | 7 089 | 1 787 | 2 055 | 9 277 | 49 926 | 371 820 |
| 3. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена тепловой сети протяженностью 416 метров, диаметром 600 мм от котельной по ул. Лермонтова, 153 до ТКВ-17.230 | 70 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 296 |
| 3.2. | Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 диаметром 200 мм отТК-17.30 до ТК-17.36 | 5 027 | 0 | 0 | 0 | 2 418 | 1 579 | 1 030 | 0 |
| 3.3. | Замена тепловой сети котельной по ул. Лермонтова, 153 от ТК-17.64 до ТК-17.159, в т.ч: | 13 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 353 | 4 340 |
| 3.3.1. | участка тепловой сети от ТКВ-17.162 до ТК-17.64 | 4 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 340 |
| 3.3.2. | участка тепловой сети от ТК-17.159 до ТКВ-17.162 | 9 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 353 | 0 |
| 3.4. | Замена тепловой сети от котельной по проезду Ленинградский, 24 с заменой диаметра 250 мм на диаметр 300 мм от ТК-18.6 до ТК-18.4 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 306 | 0 |
| 3.5. | Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов Центрального района | 2 211 | 0 | 729 | 0 | 0 | 1 482 | 0 | 0 |
| 3.6. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 228 от ТК-2.36 до ТК-2.69, в т.ч.: | 53 763 | 0 | 0 | 4 488 | 3 487 | 6 019 | 24 916 | 14 853 |
| 3.6.1. | участка тепловой сети диаметром 150-300 мм от ТКВ-2.59 до ТК-2.69 | 11 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 019 | 5 883 | 0 |
| 3.6.2. | участка тепловых сетей диаметром 400 мм от ТК-2.53 до ТК-2.57 | 8 351 | 0 | 0 | 4 488 | 0 | 0 | 3 863 | 0 |
| 3.6.3. | участка тепловых сетей диаметром 400 мм от ТК-2.57 до ТК-2.59 | 19 392 | 0 | 0 | 0 | 3 487 | 0 | 10 832 | 5 073 |
| 3.6.4. | участка тепловых сетей протяженностью 144 метра диаметром 500 мм от ТК-2.36 до ТК-2.53 | 14 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 338 | 9 780 |
| 3.7. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 диаметром 250 мм от ТК-27.21 до ТК-27.26 | 3 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 212 | 915 |
| 3.8. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 302 от ТК-27.31 до ТК-27.35 | 4 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 769 | 0 |
| 3.9. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 от ТКВ-19.1 до ТК-19.8 | 6 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 593 | 0 |
| 3.10. | Замена тепловой сети от котельной по ул. Мира, 324 диаметром 250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.60 | 13 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 546 | 0 |
| 3.11. | Замена тепловой сети от котельной Лермонтова, 153 с применением современных технологий, в т.ч. | 29 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 106 | 22 442 |
| 3.11.1. | участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-17.108 до ТКВ-17.135 | 7 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 106 | 0 |
| 3.11.2. | участок тепловой сети диаметром 300 мм от ТК-17.84 до ТК-17.106 | 22 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 442 |
| 3.12. | Замена тепловых сетей от котельной Ленинградский, 24 с применением современных технологий в т.ч. участок диаметром 500 мм от ТКВ-18.58 до ТК-18.90 | 18 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 764 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 223 643 | 0 | 729 | 4 488 | 5 905 | 9 080 | 71 831 | 131 610 |
| VI. | Строительство тепловой сети для закрытия нерентабельных котельных и переключения потребителей на другие источники | 5 824 | 1 652 | 2 081 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство тепловой сети протяженностью 350 метров, диаметром 150 мм от котельной по ул. 2-я Промышленная, 8б до существующих квартальных тепловых сетей по пр. Ботанический с целью закрытия подвальной котельной по адресу: ул. Ленина, 415 от ТКВ-92.176 до ТУ Ленина, 415 | 3 733 | 1 652 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Северному району | 3 733 | 1 652 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Дзержинского, 1 для переключения потребителей котельной Дзержинского, 2а | 2 091 | 0 | 0 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 2 091 | 0 | 0 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 2 420 822 | 0 | 0 | 0 | 8 455 | 3 796 | 1 336 528 | 1 072 043 |
| 1. | Юго-западный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство квартальной тепловой сети диаметром 800 мм от котельной по ул. Шпаковская в перспективном районе застройки Юго-западного района | 423 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 011 | 231 593 |
| 1.2. | Строительство квартальной тепловой сети диаметром 900 мм от котельной по ул. 45 Параллель в перспективном районе застройки Юго-западного района | 1 110 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 444 | 617 185 |
| 1.3. | Строительство квартальной тепловой сети от котельной по ул. Пирогова, 87 в перспективном районе застройки Юго-западного района | 253 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 248 | 0 |
| 1.4. | Строительство ввода тепловой сети на объект "Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком" по ул. Тухачевского, 6/1 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Строительство тепловой сети по пр. Ворошилова, 3/2а диаметром 250 мм от ТК-1.138 до УТ-1 | 3 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 796 | 0 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Юго-западному району | 1 797 605 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 3 796 | 938 703 | 848 778 |
| 2. | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство квартальной тепловой сети от котельной в перспективном районе застройки по ул. Селекционная, 1 | 24 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 127 |
| 2.2. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Пригородная, 197 к проектируемым объектам 424 квартала | 3 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 374 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Северному району | 27 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 374 | 24 127 |
| 3. | Южный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Магистральная в «микрорайон 32» М-1 | 154 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 868 | 0 |
| 3.2. | Строительство квартальной тепловой сети в «микрорайоне 32» М-2 | 167 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 858 | 91 496 |
| 3.3. | Строительство квартальной тепловой сети в «микрорайоне 32» М-3 | 196 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 245 | 107 642 |
|  | Всего инвестиций по Южному району | 519 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 971 | 199 138 |
| 4. | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство тепловой сети диаметром 200 мм от ТК-20.13 для подключения Дошкольного образовательного учреждения в 204 квартале по ул. Серова, 470/6 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 | 0 |
| 4.2. | Строительство резервного ввода тепловой сети от котельной по ул. Пржевальского, 15 для подключения комплекса Краевой клинической больницы. | 2 127 | 0 | 0 | 0 | 2 127 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Строительство квартальной тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 до ул. Ленина, 361 | 35 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 749 | 0 |
| 4.4. | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Семашко, 3 до сетей котельной по ул. Доваторцев, 2 диаметром 400 мм, протяженностью 560 метров | 36 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 136 | 0 |
|  | Всего инвестиций по Центральному району | 76 607 | 0 | 0 | 0 | 2 127 | 0 | 74 480 | 0 |
|  | ИТОГО инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей | 4 199 224 | 28 144 | 41 498 | 50 558 | 66 594 | 74 648 | 1 815 778 | 2 122 004 |

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на данном этапе планирования не предусмотрено.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

8.1. Общие положения в вопросе выбора единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2012 года 
№ 190 «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- критериями определения единой теплоснабжения организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние три года работы;

- емкость тепловых сетей - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей;

- зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

8.2. Характеристика теплоснабжающих организаций города Ставрополя

Источниками централизованного теплоснабжения города являются в основном муниципальные котельные, находящиеся в аренде у 
АО «Теплосеть» и четырнадцать ведомственных котельных.

Транспорт тепла от источника централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и квартальных распределительных сетей. Эксплуатацию магистральных и квартальных распределительных тепловых сетей, а также сооружений на них осуществляет в основном АО «Теплосеть».

Система теплоснабжения города - закрытая. Централизованное горячее водоснабжение в городе отсутствует. Схема систем горячего водоснабжения - закрытая с приготовлением горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах потребителей (ИТП). Схема присоединения систем отопления – зависимая и независимая. Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение. Индивидуальное теплоснабжение потребителей осуществляется посредством ведомственных котельных малой мощности, индивидуальных поквартирных котлов и печного отопления (для зон малоэтажной жилой застройки).

На рисунке 6 представлен план тепловых сетей в черте города, а также местоположение котельных системы централизованного теплоснабжения и существующая зона действия централизованного теплоснабжения.

Рисунок 6. План тепловых сетей и местоположение котельных в городе Ставрополе

Единой теплоснабжающей организацией города Ставрополя, является АО «Теплосеть». Суммарная присоединенная нагрузка в зоне теплоснабжения АО «Теплосеть» с учетом потерь тепловой энергии в максимально-зимнем режиме составляет величину 903,239 Гкал/час. Характеристика единой теплоснабжающей организации города Ставрополя АО «Теплосеть» и показатели надежности и энергетической эффективности представлены в таблицах 40 и 41.

Таблица 40. Характеристика основной теплоснабжающей организации города Ставрополя АО «Теплосеть»

| Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Число котельных | единиц | 78 | 73 |
| Число установленных котлов | единиц | 257 | 247 |
| Число автоматизированных котлов | единиц | 257 | 247 |
| Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов | Гкал/ч | 1168,374 | 1111,589 |
| Подключенная нагрузка (Гкал/час) | Гкал/ч | 865,573 | 880,439 |
| Протяженность тепловых сетей ( в двухтрубном исчислении) | км | 227,2 | 228,867 |
| Балансовая стоимость основных средств (включая арендованные средства) |  | на 01.01.2013 | на 01.01.2017 |
|  | млн. руб | 1 310,8 | 1 793,9 |
| Размер собственного капитала | млн. руб | 353,3 | 647,7 |

АО «Теплосеть» осуществляет эксплуатацию 73 котельных. Из них 
71 котельная находится в муниципальной собственности и передана в эксплуатацию АО «Теплосеть» на основании долгосрочного договора аренды. Кроме этого, АО «Теплосеть» покупает тепловую энергию от четырех ведомственных котельных, для последующей передачи тепловой энергии потребителям.

Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых АО «Теплосеть», составляет 228,9 км в двухтрубном исчислении, из них: магистральные сети – 17,8 км; распределительные квартальные сети – 
211,1 км.

Таблица 41. Показатели надежности и энергетической эффективности 
АО «Теплосеть».

| Наименование индикатора | Ед.изм | По итогам 2014 года | По итогам 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Показатели надежности |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | шт/км | 0,341 | 0,149 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | шт/ Гкал/час | 0,069 | 0,028 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 170,6 | 170,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ кв.м. | 2,022 | 1,5 |

Кроме АО «Теплосеть» централизованное теплоснабжение потребителей города Ставрополя осуществляют 9 теплоснабжающих организаций, в эксплуатации которых находится 14 котельных и 16,4 км тепловых сетей. Суммарная установленная мощность 14 котельных составляет 58,662 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка – 49,489 Гкал/час.

Сводные данные характеристик остальных теплоснабжающих организаций представлены в таблице 42.

Таблица 42. Характеристика теплоснабжающих организаций г. Ставрополя, отпускающих тепловую энергию на нужды централизованного теплоснабжения потребителей города

| № п/п | Организация | Кол-во котельных (шт) | Установленная мощность оборудования (Гкал/час) | Подключенная нагрузка (Гкал/час) | Протяженность сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 4 | 4,822 | 3,124 | 0,586 |
| 2 | ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» | 1 | 20 | 17,8 | 8,015 |
| 3 | ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) | 1 | 1,08 | 0,51 | 0,970 |
| 4 | ООО «Ритм-Б» | 1 | 14,93 | 14,71 | 1,930 |
| 5 | ИП Кашурина Д.А. | 1 | 1,5 | 0,391 | 0,000 |
| 6 | ИП Согоян Г.В. | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,000 |
| 7 | ФГБНУВНИИОК | 1 | 0,73 | 0,35 | 0,285 |
| 8 | ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России» (филиал в г. Ставрополе «Аллерген») | 1 | 9,51 | 9,51 | 3,122 |
| 9 | ОАО «РЖД» в лице филиала «Центральная дирекция по тепловодоснабжению» | 3 | 5,230 | 2,234 | 1,490 |
|  | Итого | 14 | 58,662 | 49,489 | 16,398 |

В соответствии с «Генеральным планом города Ставрополя», теплоснабжение перспективных зон застроек планируется производить посредством строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции действующих котельных. Поэтому зоны действия существующих источников централизованного теплоснабжения будут со временем меняться.

8.3. Предложения по основанию единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» орган местного самоуправления города.

Таблица 43. Сравнительная таблица основных характеристик теплоснабжающих организаций, отпускающих тепловую энергию на нужды централизованного теплоснабжения потребителей города Ставрополя

| № п/п | Организация | Кол-во котельных (шт) | Установленная мощность оборудования (Гкал/час) | Подключенная нагрузка (Гкал/час) | Протяженность сетей (км) | Удельный вес (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АО «Теплосеть» | 73 | 1111,589 | 880,439 | 228,867 | 94,7 |
| 2 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 4 | 4,822 | 3,124 | 0,586 | 0,3 |
| 3 | ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» | 1 | 20 | 17,8 | 8,015 | 1,9 |
| 4 | ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) | 1 | 1,08 | 0,51 | 0,970 | 0,1 |
| 5 | ООО «Ритм-Б» | 1 | 14,93 | 14,71 | 1,930 | 1,6 |
| 6 | ИП Кашурина Д.А. | 1 | 1,5 | 0,391 | 0,000 | 0,0 |
| 7 | ИП Согоян Г.В. | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,000 | 0,1 |
| 8 | ФГБНУВНИИОК | 1 | 0,73 | 0,35 | 0,285 | 0,0 |
| 9 | ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России» (филиал в г. Ставрополе «Аллерген») | 1 | 9,51 | 9,51 | 3,122 | 1,0 |
| 10 | ОАО «РЖД» в лице филиала «Центральная дирекция по тепловодоснабжению» | 3 | 5,230 | 2,234 | 1,490 | 0,2 |
|  | Итого | 87 | 1170,251 | 929,928 | 245,265 | 100,0 |

Централизованное теплоснабжение потребителей города Ставрополя осуществляется от 87 котельных, из которых 73 эксплуатируются 
АО «Теплосеть». Установленная мощность всех источников централизованного теплоснабжения города Ставрополя составляет 1170,251 Гкал/час, в том числе источников АО «Теплосеть» - 1111,589 Гкал/час или 95%. Суммарная подключенная нагрузка составляет 929,928 Гкал/час, в том числе АО «Теплосеть» - 880,439 Гкал/час или 94,7%.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 245,3 км, из которых 228,9 эксплуатируются АО «Теплосеть».

АО «Теплосеть» имеет квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с проведенным анализом показателей надежности и эффективности теплоснабжения (таблица 41), а также сравнительным анализом основных технических характеристик теплоснабжающих организаций города Ставрополя (таблица 43), всем требованиям единой теплоснабжающей организации, соответствует АО «Теплосеть» города Ставрополя.

Обязанности единой теплоснабжающей организации установлены пунктом 12 раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации»:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, работающие на централизованное теплоснабжение, расположены неравномерно по территории города Ставрополя. Часть котельных работает обособленно и не имеет технологически связанных между собой тепловых сетей. Другая часть котельных имеет смежные зоны действия с другими котельными, что дает возможность в отопительный период, в случае возникновения внештатных (аварийных) ситуаций, перевести часть нагрузки потребителей на соседние котельные для поддержания минимально допустимого режима.

В межотопительный период на отдельных котельных имеется техническая возможность расширить зону их действия путем перевода всей тепловой нагрузки от одной котельной, на другую со значительным снижением удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на нужды ГВС, что позволяет снизить затраты на производство тепловой энергии и повысить эффективность теплоснабжения. В отопительный период на отдельных котельных имеется техническая возможность переключения части тепловой нагрузки от одной котельной, на другую в минимально допустимом объёме. А именно.

По котельной по улице Доваторцев, 44е:

- в отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения части потребителей, запитанных от котельной по улице Пирогова, 87 в минимально допустимом объёме;

- в межотопительный период имеется техническая возможность переключения потребителей, запитанных от котельных по ул. Пирогова, 87, ул. Серова, 2 и котельной по ул. Тухачевского, 17.

По котельной по улице Пирогова, 87:

- в отопительный и межотопительный периоды в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность обеспечения части потребителей, запитанных от котельных по ул. Доваторцев, 44е и по ул. Тухачевского, 17.

По котельной по улице Серова, 2:

-в отопительный и межотопительный периоды в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность обеспечения части потребителей, а именно потребителей 178, 520, 521 кварталов и часть потребителей 522 квартала, запитанных от котельной по ул. Доваторцев, 44е.

По котельной по улице 2-я Промышленная, 8б.

-в отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность обеспечения потребителей, запитанных от котельных по ул. Пржевальского, 15, проспекту Кулакова, 20б в минимально допустимом объёме.

По котельной по проспекту Кулакова, 20б:

-в отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность обеспечения части потребителей, запитанных от котельных по ул. 2-я Промышленная, 8б, ул. Октябрьской, 182, в минимально допустимом объеме.

- в межотопительный период имеется техническая возможность подключения части потребителей, запитанных от котельной по ул. 
2 Промышленная, 8б. После выполнения мероприятий по строительству тепловой сети до ввода государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» появится техническая возможность обеспечения потребителей, запитанных от котельной по улице Октябрьской, 184.

По котельной по улице Октябрьской, 182:

-в отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения части потребителей, запитанных от котельной по проспекту Кулакова, 20бв в минимально допустимом объеме.

-в межотопительный период после выполнения мероприятий по строительству тепловой сети до ввода государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» появится техническая возможность обеспечения потребителей, запитанных от котельной по улице Октябрьской, 184.

По котельная по улице Доваторцев, 2:

-в отопительный и межотопительный периоды в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения части потребителей, запитанных от котельных по ул. Доваторцев, 5 и 
ул. Дзержинского, 228.

К котельная по улице Доваторцев, 5:

-в отопительный и межотопительный периоды в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения части потребителей, запитанных от котельной по ул. Доваторцев, 2 и котельной по ул. Пржевальского, 15.

По котельной по улице Пржевальского, 15:

- в отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения потребителей, запитанных от котельной по улице Доваторцев, 5, части потребителей, запитанных от котельной по улице 2-я Промышленная, 8б в минимально допустимом объеме.

По котельной по улице Лермонтова, 153.

- в межотопительный период имеется техническая возможность переподключения потребителей, запитанных от котельной по ул. Морозова, 10, а также части потребителей, запитанных от котельной по ул. Мира, 302.

-в отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения потребителей с котельной по ул. Морозова, 10, а также части потребителей с котельной по ул. Мира, 302 в минимально допустимом объеме.

По котельной по улице Мира, 324.

- в отопительный период в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения части потребителей, запитанных от котельных по ул. Мира, 302, ул. Ленина, 328, ул. Дзержинского, 228 в минимально допустимом объеме.

- в межотопительный период имеется техническая возможность подключения потребителей, запитанных от котельной по ул. Ленина, 328, а также части потребителей, запитанных от котельной по улице Мира, 302.

По котельной, по улице Мира, 302.

- в отопительный и межотопительный периоды в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность обеспечения части потребителей, запитанных от котельных по ул. Мира, 324, ул. М. Морозова,10 в минимально допустимом объёме.

По котельной по улице Ленина, 328.

- в отопительный и межотопительный периоды в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения части потребителей, запитанных от котельных по ул. Мира, 324, ул. Дзержинского, 228 в минимально допустимом объёме.

По котельной по улице М. Морозова, 10.

- в отопительный и межотопительный периоды в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения части потребителей, запитанных от котельной по ул. Мира, 302 в минимально допустимом объёме.

По котельной по улице Дзержинского, 228.

- в отопительный и межотопительный периоды в случае возникновения внештатных ситуаций имеется техническая возможность переключения части потребителей, запитанных от котельных по ул. Мира, 324, ул.Ленина, 328 в минимально допустимом объёме.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации; собственник или иной законный владелец которых не установлен) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения (технологического присоединения) к бесхозяйной тепловой сети.

По данным единой теплоснабжающей организации - АО «Теплосеть» по состоянию на 01 января 2017 года в городе Ставрополе бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Заключение

Теплоснабжение является социально значимым сектором экономики России в силу своей капиталоемкости и энергоемкости. Стратегическими целями развития теплоснабжения являются: кардинальное повышение технического уровня систем теплоснабжения на основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования; сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива; снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требования пункта 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения города Ставрополя, а также объемы необходимых для их реализации инвестиций отражены в данной актуализированной Схеме теплоснабжения.

При достаточно высоком уровне централизованного теплоснабжения в городе Ставрополе развитие системы теплоснабжения планируется базировать на преимущественном использовании существующих котельных с последующей их модернизацией и техническим перевооружением.

Обеспечение тепловой энергией намечаемых к строительству индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников. Для вновь построенных деловых и общественных центров планируется монтаж газопоршневых установок, позволяющих обеспечить комплексное решение вопросов газо- тепло- и энергоснабжения.

Для обеспечения теплом многоэтажной застройки и объектов социальной сферы, предлагаемых к строительству в новых зонах застройки планируется осуществлять как от существующих котельных, так и от вновь построенных котельных, в том числе работающих в режиме когенерации.

Для отдельно стоящих зданий, удаленных от источников тепла, а именно находящихся вне радиуса эффективного теплоснабжения действующих котельных, возможно устройство блочных котельных, крышных котельных либо индивидуального поквартирного отопления.

Для приготовления горячей воды в подвалах домов планируется применять полностью автоматизированные тепловые пункты с пластинчатыми теплообменниками.

Предлагаемые в Схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики города Ставрополя, определяют оптимальный объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

Актуализация Схемы теплоснабжения на 2018 год выполнена в соответствии с требованиями пункта 22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 12.07.2016) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».